# 细粒尾矿论文_刘兵川,孙丽萍,游军,韦保文,杨小强

导读:本文包含了细粒尾矿论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:尾矿,细粒,进路,浓度,强度,矿渣,粒径。

### 细粒尾矿论文文献综述

刘兵川,孙丽萍,游军,韦保文,杨小强[1]（2019）在《磷矿浮选细粒尾矿的沉积规律研究》一文中研究指出为探索磷矿的浮选细颗粒尾矿的沉积规律,对入库前的全尾矿进行钻探取样并开展颗分试验,将平均粒径d_(cp)≤0.03mm的尾矿定义为细粒尾矿。在尾矿库钻孔并在干滩面取样试验,研究了磷矿浮选细粒尾矿在坝前放矿的情况下尾矿的沉积规律,研究结果表明,在同一水平,距离坝前越远,颗粒越细,颗粒分级逐渐变差;而垂直方向无明显规律,粗细不均,互层现象明显。尾矿库的沉积滩坡度对防洪安全非常重要,坝前300m范围内沉积滩坡度为0.13%～1.10%,对尾矿库防洪不利,设计及生产运行过程中应增加尾矿库的干滩长度与调洪高度。(本文来源于《化工矿物与加工》期刊2019年12期）

刘晓俊,李金河[2]（2019）在《萤石细粒尾矿絮凝沉降试验研究与应用》一文中研究指出丰宁万隆矿业公司萤石选厂分级细粒尾矿通过使用絮凝剂进行净化以产出合格的回用水,但由于絮凝效果的因素,生产中出现药剂用量大、水质不稳定等情况。通过选取现场原液在试验室不同条件下进行了絮凝沉降试验,通过絮凝过程中絮团形成大小、沉降速度快慢和上清液是否清亮等条件,判断絮凝剂的适宜种类和组合。通过在料浆不同温度、浓度及试剂不同浓度下进行相应的条件试验,得出在相同物料条件和不同试剂浓度条件下对絮凝结果产生的影响及相应的规律,并应用于生产实践,取得了较好的沉降效果。(本文来源于《现代矿业》期刊2019年05期）

韩亚兵[3]（2019）在《不同浓度和粒径分布的细粒尾矿模袋充灌特性试验研究》一文中研究指出云南某尾矿库尾砂-0.074 mm含量占83.52%,拟采用细粒尾矿模袋堆坝。为研究细粒尾矿充灌模袋堆坝技术作用机理以及浓度和粒径对充灌效果影响情况,设计3个试验内容,分别从充灌浓度、粒径分布、尺度效应方面开展细粒尾矿模袋充灌特性试验研究。研究表明,室内充灌试验可一定程度上反映现场模袋充灌固结效果,充灌浓度和粒径分布对充灌效率、固结效率及袋体强度有明显影响。最后开展现场工业试验,形成了完整的尾矿充灌模袋工艺技术,拓宽了细粒尾矿堆坝所要求的粒径范围;该成果对于进一步研究细粒尾矿模袋法堆坝具有指导意义。(本文来源于《现代矿业》期刊2019年05期）

肖枫[4]（2019）在《细粒尾矿的静/动力学特性及液化研究》一文中研究指出尾矿料是大量矿石破碎、遴选、细采后的的堆积物。而我国矿藏丰富,每年矿藏经过开采、分选、提取后,产生的尾矿约15亿吨,而用作大范围的充填以及回收利用的仅仅占18.9%,绝大部分要堆存于尾矿坝。在可持续发展的经济时代,采矿工业将在其研究与技术上不断革新,因此也直接导致选矿、采矿等朝着精细化发展,细粒选矿与排放是大势所趋,其灾害隐患将更加突出。为此,本论文针对大型高尾矿坝高应力、高孔隙水压力等特点,通过高应力条件下尾矿静/动态力学行为研究,建立对细粒尾矿材料动孔压演化与发展的预测模型,为大型高尾矿坝性能劣化理论研究提供理论支撑。本文针对颗粒组成、干密度、固结比对尾矿的静/动态力学性能影响时行了大量的研究,研究方法、内容及成果主要包括:(1)以位于江西省上饶地区德兴市的银山铅锌矿的尾矿材料为研究对象,对其物理性质指标展开了基本土工试验。研究结果显示,所取试样的平均含水率区间为9.3-18.6%,该全尾矿的平均粒径为0.143mm,其中大于0.075mm粒组含量为79.2%。尾矿的不均匀系数C_u大小为8.04,曲率系数C_c值为2.13。(2)为了研究细粒含量(黏粒与粉粒)对尾矿料抗剪强度参数的影响,展开了不同细粒含量,不同轴向荷载下的直剪以及不同围压下的常规叁轴试验。研究表明,在直剪与叁轴试验中,随着黏粒含量的增加,试验土样的黏聚力c一直保持着增大的趋势,而内摩擦角φ则是先减小后增大;随着粉粒含量的增加,试验土样的黏聚力c同样直保持着增大的趋势,而内摩擦角φ则是先增大后减小。对比发现在直剪试验中,内摩擦角出现转折的临界细粒含量,黏粒为10%,粉粒为50%;在叁轴试验中,摩擦角出现转折的细粒含量,黏粒为15%,粉粒为40%。这些临界细粒含量在p-q空间中也得到了验证。(3)为了研究循环荷载下细粒尾矿的动强度及液化时的动孔隙水压力的演化发展规律,展开了不同干密度、固结围压、固结比下的循环荷载试验。研究表明:在相同干密度以及同一固结比下,固结围压对动剪应力比影响较小;在相同围压下,随着干密度的增大,动剪应力比相对有一定的提升;相同围压下,随着相对密实度的增大,试样达到液化破坏时的振动次数增大;相对密实度一致时,随着围压的增加,尾矿的抗液化能力有了显着的提升;固结应力比K_c=1.0即等压固结时,可以用Seed提出的“S”型的反正弦叁角函数模型来对动孔隙水压力演化发展过程进行预测,且对于本次试验对象及相近相似土样θ取值1.4较为合适;固结应力比K_c>1.0即偏压固结时,Seed模型已不太适合动孔隙水压力发展预测,此时的可以采用指数函数模型对其进行预测。(本文来源于《西南科技大学》期刊2019-05-01）

朱晓丽,郑震,鲁明星[5]（2019）在《高掺量细粒尾矿砂免烧嵌草砖性能的试验研究》一文中研究指出针对细粒尾矿砂占地多而利用少的问题,研究了高掺量细粒尾矿砂免烧嵌草砖的性能。免烧嵌草砖以细铁尾矿砂为主要原料,矿渣微粉为胶结材料,工业烧碱、水玻璃为激发剂。试验研究了矿渣微粉代替水泥作为胶结材料的可行性,矿渣微粉掺入量、铁尾矿砂粒径对试体强度的影响,并对嵌草砖的碱溶出进行了研究。结果表明:铁尾矿砂掺入量在70%～80%之间,用碱激发后的矿渣微粉胶结铁尾矿砂可制备出强度达到混凝土路面砖JC/T446-2000标准Cc30～Cc60的嵌草砖,可以满足不同用途的需求;经浸泡,测出嵌草砖的碱溶出pH稳定在8.4左右,对植被生长影响小。(本文来源于《矿业研究与开发》期刊2019年04期）

薛广海,李强,刘庆,牛江舸[6]（2019）在《可降解天然高分子絮凝剂对细粒尾矿的沉降试验研究》一文中研究指出混凝沉降法在工业尾矿及废水的处理中被广泛应用,絮凝剂是混凝沉降法的核心。目前,针对细粒尾矿开发环保型絮凝剂是国内外研究热点。本文以典型的细粒尾矿为研究对象,通过分析该细粒尾矿的理化性质、Zeta电位、粒度分布、X-射线衍射图谱等信息,针对性的开发了一种可降解天然高分子絮凝剂,试验结果表明该絮凝剂对细粒尾矿具有非常良好的适应性和絮凝效果,未来可广泛应用于石油化工、有色金属等行业细粒尾矿的絮凝脱水。(本文来源于《石油化工应用》期刊2019年04期）

李静,张默[7]（2019）在《高震区某细粒尾矿坝动力时程抗震分析》一文中研究指出为防止尾矿坝发生液化现象而危及整个尾矿坝的稳定性,以西南高地震区某细粒尾矿坝为例,从细粒尾砂的动剪切模量和阻尼比以及相关试验参数为基础、按照近似场地人工拟合地震波为动力输入荷载、以等效循环剪应力与抗液化剪力比较作为液化判别的依据、借助时程应力有限元法为手段,详细分析了高震区细粒尾矿库的液化区域以及时程动稳定性。分析结果表明:液化区域主要集中在库尾水位以下,并随着孔隙水压力的积累,液化区域逐渐向深部和堆积子坝方向发展;时程动稳定性系数与拟静力法相比,稳定性系数偏小,其中仅一条地震波作用与拟静力法计算的稳定性系数基本相当,从而亦说明动力时程法在分析高震区尾矿坝动稳定性时,较符合实际地震动力作用过程,并优于传统的拟静力法。(本文来源于《现代矿业》期刊2019年01期）

李冰[8]（2018）在《模袋法细粒尾矿坝稳定性研究》一文中研究指出随着当前选矿工艺水平以及回收率的提高,使得进入尾矿库的尾矿砂粒径越来越细。采用传统的上游法堆坝方式往往会遇到筑坝难、坝体排渗不畅、稳定性差等问题。模袋法尾矿堆坝技术,就是针对细粒尾矿坝上游法筑坝难的问题,兼顾环境问题和经济效益的一种新型的筑坝工艺。但迄今为止,对于细粒尾矿模袋法堆坝的研究成果还非常少。本文首先详细介绍模袋法的工艺,在尾矿库中的应用,模袋法的研究进展;模袋法尾矿坝稳定性分析的方法:强度折减法以及基于刚体极限平衡法的竖直条分极限平衡法、刚体压坡极限平衡法和水平条分极限平衡法。然后使用ABAQUS软件,参考新疆乌鲁干塔什尾矿坝的实际勘探地质资料,考虑模袋与模袋、模袋与尾矿砂之间的接触,进行二维建模。对常规上游法尾矿坝与模袋法尾矿坝在不同坝高及外坡比下进行静力分析,对比两种筑坝方法的应力应变。最后得出:(1)在所有工况下,常规上游法与模袋法尾矿坝各自的应力应变分布规律都基本一致。常规上游法的水平位移最大值在下游坡面和坡顶;竖向位移最大值在坝体内1/2坝高处;最大主应力和最小主应力都呈条带状分布,最大值位于坝底。模袋法尾矿坝的水平位移最大值分布在干滩面上。竖向位移、最大主应力和最小主应力的分布规律和常规上游法基本一致。(2)在相同工况下,模袋法的竖向位移,最大主应力,最小主应力都与常规上游法相差不大,其最大值比常规上游法稍小。水平位移比常规上游法大,但是分布规律不同,使得模袋法比常规上游法在下游坡面剪出的可能性小。(3)随着坝高的增加,两种尾矿坝应力应变的值都逐渐增大。随着下游坡面变陡,两种尾矿坝的水平位移增大,竖向位移,最大主应力与最小主应力变化很小;模袋法水平位移比常规上游法的增长速率慢,这也反映了模袋体对尾矿坝具有加固的作用。最后,分别使用刚体极限平衡法和强度折减法,对不同加高坝体进行局部稳定性分析,得出的结论为:随着加高坝体高度的增加,模袋法尾矿坝相对于常规上游法尾矿坝的安全系数都有所提高,当坝体加高高度较低时,模袋法尾矿坝对坝体稳定性提高作用较大。随着加高坝体的不断加高,模袋法相对于常规上游法,安全系数的提高作用逐渐减小,这是由于模袋的底宽是固定的为42m,随着坝体的加高,模袋部分相对于整个坝体所占的比例减小,若想达到坝体较低时稳定性提高的效果,就要增大模袋的宽度。(本文来源于《西安理工大学》期刊2018-06-30）

马腾[9]（2018）在《基于筑埂沉坝法细粒尾矿库坝体稳定性研究》一文中研究指出随着选矿技术和工艺的不断提高,细颗粒尾矿库逐渐增多,细粒尾矿筑坝问题日益凸显。筑埂沉坝法是目前唯一一种应用于实际工程的细粒尾矿筑高坝方法。但其作为一种新的尾矿堆坝工艺,还处于起步阶段,其所筑坝体的稳定性还有待研究。本文以筑埂沉坝法为基础,结合实际工程,重新进行坝体设计,采用理论分析、室内土工试验、数值分析相结合的方式,对细粒尾矿库渗流、静力、动力叁个方面的稳定性进行了深入研究,主要研究内容如下:(1)通过查阅和收集资料,总结了筑埂沉坝法建库的工作原理、主要特点、限制因素及适用条件,从筑埂、尾矿排放、沉坝等作业流程详细探讨了其施工工艺。以尾矿砂分成的粗、细、全叁类尾矿砂为研究对象,开展一系列土工试验,获得相关力学参数,为有限元模拟分析提供资料。(2)根据工程资料,基于筑埂沉坝法对坝体结构重新设计,通过库容计算、调洪演算进行校核,说明坝体设计满足库容、规范要求,为此工艺推广应用提供了参照。比较此方案与原设计方案,前者比后者具有筑坝期短、服务周期长、筑坝工程量小、节约投资等优点,具有非常大的应用前景。(3)针对筑埂沉坝法和原设计两种方法,采用Seep/w对尾矿库典型剖面的渗流场进行分析,得到了正常、洪水、特殊叁种工况下的浸润线分布。筑埂沉坝法所筑坝体浸润线较高,溢出点位于坝坡中部,需布设排渗设施,然后提出有效降低浸润线的解决方案。(4)针对筑埂沉坝法,考虑两种工况、叁种运行状态,采用Midas建立叁维模型进行静力稳定分析。得到基于筑埂沉坝法尾矿坝位移、应力、应变分布规律和安全系数,并与原设计方案比较,说明从安全技术角度分析,筑埂沉坝法要优于单一上游法。(5)采用quake/w对坝体进行动力分析,揭示了其位移、加速度分布规律,并评价其液化情况,进一步分析尾矿坝在地震作用下的稳定性。(本文来源于《北方工业大学》期刊2018-05-19）

魏健,王志明,王丽,张红亮,周鑫[10]（2018）在《王家尾矿库细粒尾矿胶结性能研究》一文中研究指出为探索焦家金矿细粒尾矿胶结工艺,对尾矿进行整体利用,以焦家金矿王家尾矿库尾矿样为原料,进行了胶结工艺研究。结合尾矿化学成分分析、主要矿物组成分析和粒度分析等结果,进行了塌落度与扩展度试验、沉降试验、尾矿胶结试验等研究,最终确定矿浆浓度为76%,灰砂比为1∶12时,28 d强度可达到1.78 MPa,其中7天强度可达到1.02 MPa,满足上向进路充填采矿法充填强度要求;在灰砂比为1∶6的条件下,28 d抗压强度在浓度72%以上时可达到4.00 MPa以上,满足下向进路充填法假顶强度>4 MPa的强度要求。(本文来源于《山东国土资源》期刊2018年05期）

### 细粒尾矿论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

丰宁万隆矿业公司萤石选厂分级细粒尾矿通过使用絮凝剂进行净化以产出合格的回用水,但由于絮凝效果的因素,生产中出现药剂用量大、水质不稳定等情况。通过选取现场原液在试验室不同条件下进行了絮凝沉降试验,通过絮凝过程中絮团形成大小、沉降速度快慢和上清液是否清亮等条件,判断絮凝剂的适宜种类和组合。通过在料浆不同温度、浓度及试剂不同浓度下进行相应的条件试验,得出在相同物料条件和不同试剂浓度条件下对絮凝结果产生的影响及相应的规律,并应用于生产实践,取得了较好的沉降效果。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 细粒尾矿论文参考文献

[1].刘兵川,孙丽萍,游军,韦保文,杨小强.磷矿浮选细粒尾矿的沉积规律研究[J].化工矿物与加工.2019

[2].刘晓俊,李金河.萤石细粒尾矿絮凝沉降试验研究与应用[J].现代矿业.2019

[3].韩亚兵.不同浓度和粒径分布的细粒尾矿模袋充灌特性试验研究[J].现代矿业.2019

[4].肖枫.细粒尾矿的静/动力学特性及液化研究[D].西南科技大学.2019

[5].朱晓丽,郑震,鲁明星.高掺量细粒尾矿砂免烧嵌草砖性能的试验研究[J].矿业研究与开发.2019

[6].薛广海,李强,刘庆,牛江舸.可降解天然高分子絮凝剂对细粒尾矿的沉降试验研究[J].石油化工应用.2019

[7].李静,张默.高震区某细粒尾矿坝动力时程抗震分析[J].现代矿业.2019

[8].李冰.模袋法细粒尾矿坝稳定性研究[D].西安理工大学.2018

[9].马腾.基于筑埂沉坝法细粒尾矿库坝体稳定性研究[D].北方工业大学.2018

[10].魏健,王志明,王丽,张红亮,周鑫.王家尾矿库细粒尾矿胶结性能研究[J].山东国土资源.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0b63bcd73babb6fe25136c59.html