# 氮爆式液压破碎锤论文_郭新强,岑豫皖,叶金杰,罗铭

导读:本文包含了氮爆式液压破碎锤论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:液压,测试,数据采集,蓄能器,阈值,虚拟仪器,系统。

### 氮爆式液压破碎锤论文文献综述

郭新强,岑豫皖,叶金杰,罗铭[1]（2007）在《一种新型氮爆式液压破碎锤测试系统》一文中研究指出针对氮爆式液压破碎锤的特点和其冲击性能测试的难点,运用氮气室压力测试法,研制了一种新型氮爆式液压破碎锤测试系统。该系统由数据采集子系统和数据处理分析子系统两部分组成。数据采集子系统以C8051F020单片机为核心,数据通讯、处理分析子系统以VB6.0和MATLAB7.0为平台设计。两个系统通过标准RS-232C串口实现数据通讯。经现场试验与使用表明:该系统具有精度高、耐冲击与振动、测试可靠的特点,对氮爆式液压破碎锤产品性能的测试、标定以及智能型氮爆式液压破碎锤开发具有极其重要的意义。(本文来源于《机床与液压》期刊2007年09期）

叶小华,罗铭,岑豫皖[2]（2006）在《基于虚拟仪器的氮爆式液压破碎锤测试系统》一文中研究指出针对氮爆式液压破碎锤性能测试的难点并结合虚拟仪器技术的独特优势,并采用气压测试法成功研制出了基于虚拟仪器的测试系统。同时实现了液压破碎锤的性能测试。结果表明该测试系统具有较高精度,并能直接读取测试结果、存盘、分析和操作方便等特点。(本文来源于《第四届全国流体传动与控制学术会议论文集》期刊2006-08-01）

叶小华,罗铭,岑豫皖[3]（2006）在《基于虚拟仪器的氮爆式液压破碎锤测试系统》一文中研究指出针对氮爆式液压破碎锤性能测试的难点并结合虚拟仪器技术的独特优势,并采用气压测试法成功研制出了基于虚拟仪器的测试系统。同时实现了液压破碎锤的性能测试,结果表明该测试系统具有较高精度,并能直接读取测试结果、存盘、分析和操作方便等特点。(本文来源于《液压与气动》期刊2006年07期）

谢华爱[4]（2004）在《用于氮爆式液压破碎锤的气囊式蓄能器设计》一文中研究指出分析了氮爆式液压破碎锤外装高、低压蓄能器的必要性 ,重点论述了气囊式高压蓄能器参数的设计及其选型。(本文来源于《采矿技术》期刊2004年04期）

许爱瑾,岑豫皖,罗铭[5]（2004）在《基于simulink的氮爆式液压破碎锤数字仿真》一文中研究指出针对氮爆式液压破碎锤工作原理,建立了液压锤的数学模型。运用Matlab中Simulink工具箱建立仿真模型,实现了仿真并分析了结果。结果表明,该方法更直观精确,效率更高。.(本文来源于《机械》期刊2004年03期）

邹湘伏,朱建新,陈欠根[6]（2003）在《氮爆式液压破碎锤活塞与控制阀运动匹配研究》一文中研究指出要使氮爆式液压破碎锤获得最大的冲击能,阀芯和活塞的运动匹配至关重要。详细地分析了在一些设计参数已经确定的情况下,阀芯和活塞之间的运动关系的匹配,最终可归结为两个关键尺寸Lv1和Sps之间的匹配问题,而且阀芯应该采用正开口形式。并且在此基础上给出这两个关键尺寸的计算公式和仿真分析结果。(本文来源于《凿岩机械气动工具》期刊2003年03期）

陈欠根,纪云锋,陈大舵,邹湘伏[7]（2003）在《小波消噪及其在氮爆式液压破碎锤测试中的应用》一文中研究指出本文简述了小波分析理论及基于小波变换的去噪方法 ,针对氮爆式液压破碎锤测量信号非平稳时变特点 ,对其进行小波分析处理。结果表明 ,经过小波消噪后的信号具有更好的可读性及更佳的分析利用价值(本文来源于《现代机械》期刊2003年03期）

邹湘伏[8]（2002）在《氮爆式液压破碎锤动态特性数学仿真及性能测试新方法研究》一文中研究指出液压碎石器是一种以高压液体为传动介质，将液压能转换为冲击能来完成破碎施工功能的工程施工设备。氮爆式液压破碎锤是一种具有特殊工作机理、结构较简单且性能突出的碎石器产品。它们在国外已经实现了系列化的生产，而国内能与之相比的同类型产品及其相应的研究几乎还是空白。 本文在较深入的分析氮爆式液压破碎锤工作机理的基础上，应用功率键合图法这一先进的动态建模工具及状态空间分析方法，建立了系统的功率键合图模型和状态方程数学模型。通过计算机仿真研究，分析了系统内部液阻、液容及液感效应的基本特征；明确了该类型产品主要结构参数和工作参数对系统性能影响的规律；同时，对冲击活塞与控制阀的运动匹配这一影响破碎锤性能的关键问题做了专题讨论，得出了两个匹配关键尺寸L_(v)L和S_(vps)的解析公式。其次，在该类型破碎锤冲击性能测试方法这一难题上，根据研究对象的结构特点及其特殊的工作机理，突破了传统的液压冲击机构冲击性能测试方法的局限，成功实施了一种新的性能测试方法——气压间接测试法。在实施该测试方法过程中，首次引入可靠的数字滤波环节，取得了良好的测试效果，使该方法提高到了实用化水平。本文对该测试方法从系统设计到数据处理等重要环节都作了详细的阐述，并且测试结果与理论分析及仿真结果基本一致。 以上研究结果，对于氮爆式液压破碎锤的设计和生产实际有重要的理论指导意义，对于其内部运行规律的深入认识为该类产品的技术改进和产品升级提供了重要的技术基础。“气压间接测试法”为破碎锤冲击性能测试提供了一种可靠、简单、实用的测试手段。该方法不仅具有重要的实际应用价值，而且具有重要的推广价值。(本文来源于《中南大学》期刊2002-06-30）

### 氮爆式液压破碎锤论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对氮爆式液压破碎锤性能测试的难点并结合虚拟仪器技术的独特优势,并采用气压测试法成功研制出了基于虚拟仪器的测试系统。同时实现了液压破碎锤的性能测试。结果表明该测试系统具有较高精度,并能直接读取测试结果、存盘、分析和操作方便等特点。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 氮爆式液压破碎锤论文参考文献

[1].郭新强,岑豫皖,叶金杰,罗铭.一种新型氮爆式液压破碎锤测试系统[J].机床与液压.2007

[2].叶小华,罗铭,岑豫皖.基于虚拟仪器的氮爆式液压破碎锤测试系统[C].第四届全国流体传动与控制学术会议论文集.2006

[3].叶小华,罗铭,岑豫皖.基于虚拟仪器的氮爆式液压破碎锤测试系统[J].液压与气动.2006

[4].谢华爱.用于氮爆式液压破碎锤的气囊式蓄能器设计[J].采矿技术.2004

[5].许爱瑾,岑豫皖,罗铭.基于simulink的氮爆式液压破碎锤数字仿真[J].机械.2004

[6].邹湘伏,朱建新,陈欠根.氮爆式液压破碎锤活塞与控制阀运动匹配研究[J].凿岩机械气动工具.2003

[7].陈欠根,纪云锋,陈大舵,邹湘伏.小波消噪及其在氮爆式液压破碎锤测试中的应用[J].现代机械.2003

[8].邹湘伏.氮爆式液压破碎锤动态特性数学仿真及性能测试新方法研究[D].中南大学.2002

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0b7417cd385964282c52f435.html