# 高压开关柜局部放电检测机器人的开发与应用

### 论文摘要

目前开关柜局部放电检测只能依靠人工操作,存在工作量大、检测效率低、检测质量差等问题。为了解决上述问题,设计开发了一种可用于开关柜局部放电检测的机器人,该机器人以变电站巡检机器人为基础,安装了5个自由度的轻型机械臂,采用双目立体视觉技术实现检测位置的定位,可以携带多种传感器自主实现高压开关柜的局部放电检测。该机器人在济南美里湖变电站进行了试点应用,各项功能均达到了预期目标,具有工程实践意义。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 栾贻青,李建祥,李超英,黄锐,吕俊涛

关键词: 高压开关柜,局部放电检测,机器人,系统设计,开发与应用

来源: 中国电力 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 山东鲁能智能技术有限公司,国网山东省电力公司

基金: 国网山东省电力公司科技资助项目(变电站多功能带电检测机器人关键技术研究,2016A-90)~~

分类号: TM591;TM855

页码: 169-176

总页数: 8

文件大小: 2307K

下载量: 218

### 相关论文文献

- [1].变电站开关柜局部放电检测数据分析[J]. 机电信息 2020(02)

- [2].局部放电检测技术的现状和发展[J]. 南方农机 2020(04)

- [3].局部放电检测技术在供电系统中的应用[J]. 大众用电 2020(03)

- [4].电气设备局部放电检测和信号去噪技术综述[J]. 电线电缆 2020(04)

- [5].局部放电检测装置量值溯源及抗干扰技术[J]. 浙江电力 2020(08)

- [6].电力电缆振荡波局部放电检测应用[J]. 湖南电力 2020(05)

- [7].便携式电缆局部放电检测系统的研制[J]. 科技风 2019(20)

- [8].局部放电检测技术在变压器巡检中的应用[J]. 冶金设备 2018(S1)

- [9].高频局部放电检测法在高压电抗器状态检测中的应用[J]. 青海电力 2016(04)

- [10].电力变压器局部放电检测技术的现状和发展[J]. 科技创新导报 2017(11)

- [11].高压开关柜局部放电检测技术探析[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(12)

- [12].高压电缆局部放电检测方法的探究[J]. 电子测试 2015(01)

- [13].浅议110kV高压电抗器超声波局部放电检测[J]. 数字技术与应用 2015(01)

- [14].高压电缆局部放电检测方法的研究[J]. 电子世界 2014(12)

- [15].10kV开关柜局部放电检测技术探析[J]. 企业技术开发 2015(26)

- [16].电力变压器局部放电检测技术的现状和发展[J]. 科学中国人 2017(14)

- [17].电力变压器局部放电检测技术现状与新技术[J]. 技术与市场 2013(11)

- [18].高压电缆局部放电检测中干扰抑制技术研究[J]. 中国设备工程 2020(19)

- [19].变压器局部放电检测方法的现场应用研究[J]. 甘肃科技纵横 2019(04)

- [20].500kV变压器大修后交流耐压及局部放电检测试验探讨[J]. 电工技术 2017(09)

- [21].直流局部放电检测技术综述[J]. 南方电网技术 2015(10)

- [22].高压开关柜局部放电检测技术探析[J]. 低碳世界 2016(03)

- [23].基于虚拟仪器技术的电力电缆局部放电检测系统设计[J]. 科技展望 2016(12)

- [24].超声波局部放电检测装置的检测及校验[J]. 电测与仪表 2014(23)

- [25].电力变压器局部放电检测技术发展探析[J]. 硅谷 2014(24)

- [26].电力变压器局部放电检测技术现状和发展趋势[J]. 科学中国人 2016(15)

- [27].局部放电检测技术在配电设备缺陷查找中的应用[J]. 中国新技术新产品 2011(22)

- [28].发电机局部放电检测的紫外成像应用[J]. 内蒙古科技与经济 2009(17)

- [29].试论电力变压器局部放电检测技术的发展和现状[J]. 科技信息 2009(36)

- [30].基于云平台的电气设备间歇式局部放电检测系统[J]. 宁夏电力 2019(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0b7e984d40eb1db5185c55a7.html