# 浅谈滑模摊铺梯形水沟在高速公路中的应用

山东格瑞特监理咨询有限公司山东威海264200

摘要：随着国家高速公路建设，高速公路施工质量、施工进度、施工成本控制成为施工企业必须考虑的问题。质量优、进度快、费用低的要求决定了企业必须采用新技术、新工艺。高速公路梯形边沟是断面型式简单、线形较长的结构物，适合滑模摊铺施工工艺，代替传统的预制块安装。

关键词：高速公路；梯形水沟；滑模摊铺

一、采用滑模摊铺工艺的背景

高速公路路基两侧原设计为10cm砂砾垫层+8cm厚预制板安装梯形水沟。

根据以往的施工经验，预制块安装需经过构件预制、运输、安装等工序，施工工艺繁琐，导致施工成本较高，并且预制块在脱模、运输等过程中极易破损，缺棱掉角现象明显，造成梯形水沟安装后外观质量下降。

二、目的和思路

为减少繁琐的施工工艺流程，降低施工成本，保证排水沟实体及外观质量。在满足排水沟设计意图的前提下，将梯形水沟预制块安装变更为现浇混凝土，取消预制盖板下面的10cm砂砾垫层，再通过借鉴行业内先进水平，引进一台滑模摊铺机。根据设计图纸以及现场的实际情况，摊铺机经过改装后，具有操作便捷、施工进度快、水沟线型平顺等特点，水沟一次成型，避免了繁琐施工工艺流程，从而节约了成本，起到了提质增效的效果。

三、滑模摊铺的工作原理

1.滑模摊铺机简介

滑模摊铺机由一台5KW发电机、进料区、振捣区、摊铺区、牵引索、控制器等组成。

2.工作原理

利用改装的挖斗，沟槽一次性开挖成型，混凝土施工由传送带输送入模，设备通过液压装置挤压已浇筑混凝土产生的反力和设置牵引行走，方向和标高通过沟槽两侧安放的轨道控制，滑模机移动过程中附着式平板振动器不间断振捣，局部利用手提式平板振动器修正，水沟一次性摊铺成型，最后进行切缝、养生。具体工艺流程如下：

（1）施工准备

路基填筑完成后，将路基两侧原地面整平，采用压路机碾压，压实度达90%以上，确保开挖后，基坑边部的稳定性，测量工程师按照设计，每10m精确放样，根据控制点放出排水沟开挖边线。

（2）沟槽开挖

用挖掘机开挖边沟，为保证开挖质量，提高功效，把挖掘机料斗进行改装，料斗的尺寸跟设计梯形边沟的形状一致，这样，梯形边沟沟槽一次性开挖成型，大大提高了施工工效。

（3）摊铺机安装就位

排水沟沟槽开挖完成后，先安装滑模摊铺机轨道、牵引系统，后将滑模摊铺系统安装就位。

（4）一次性摊铺成型

混凝土质量是滑模摊铺工艺控制的关键，坍落度过大，混凝土容易塌陷，混凝土塌落度过小，摊铺机内的混凝土没有流动性，会出现蜂窝。根据经验值，坍落度一般控制在90-110mm之间。根据路基高度，调整布料机传送带长度，输送混凝土至滑模摊铺机进料区，一次性摊铺成型。

（5）人工修整

梯形水沟摊铺成型后，采用人工进行二次收光、抹面。

（6）梯形水沟成品养护

梯形水沟摊铺成型后，涂抹养护液或覆盖养生。

（7）假缝切割

养护3天后，每隔6m切割一道假缝，缝宽5mm，缝深3cm。

四、技术难度

采用滑模摊铺机施工梯形水沟施工工艺流程少，设备操作简便，要求的技术难度不高，需要控制的主要方面就是沟槽开挖前的原地面标高及混凝土的和易性、坍落度。

五、具有以下创新点

1.水沟一次性摊铺成型，整体性及外观质量较好；

2.摊铺成型的梯形水沟每6m切割一道假缝，无需进行防水处理，既避免了雨水渗入沟底，同时也为沟底出现不均匀沉降预留空间；

3.工艺流程少，做好成品养护措施即可；

4.成本投入低，仅混凝土工程施工成本。

六、实施效果

滑模摊铺机一次性投入不高，并且减少了施工工艺流程，成本节约显著。根据本人承担的施工任务安排，此台滑膜摊铺机需要承担的梯形水沟施工作业的管段为K1+800.282-K30+000，共计48550.7米。

1.经济效益对比

序号名称单位滑模摊铺（每延米）预制安装水沟（每延米）备注

说明：

1.按每延米工程数量计算。

2.劳务单价参照公司劳务限价，结合现实际分包单价考虑。

3.机械由协作队伍自购。

通过上表可看出，梯形水沟传统的施工工艺需进行预制块预制、运输、安装，施工成本为80.03元/m，采用一次性摊铺成型施工成本为56.58元/m，每延米节省23.45元，合计节约成本：48550.7*23.45=113.85万元。

2.产生的社会效益

滑模摊铺施工工艺不但节约了施工成本，而且创造了巨大的社会效益。组织多次观摩会，参会人员多达600余人次，该设备的施工工艺及施工效果得到了业主单位的充分认可并向其它合同段强力推广使用。

七结束语

由于滑模摊铺机设备投入不高，效率和效益明显提升，已经在省内各高速公路推广使用。因此，滑模摊铺施工工艺具有极高的推广应用价值。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0bc6cf9587cb1ff58546b658.html