# 丙烯酸酯改性环氧树脂乳液合成与性能研究

### 论文摘要

以St（苯乙烯）为介质,首先将AA（丙烯酸）和环氧树脂E-44进行酯化,然后采用预乳化方法,以酯化产物、St、BA（丙烯酸丁酯）为单体,通过乳液聚合制备了单组分丙烯酸酯改性的环氧树脂乳液,探讨了乳化剂和引发剂用量等对乳液性能的影响。研究结果表明:当环氧树脂用量为25%,n（E-44）∶n（AA）=1∶1.3,m（BA）∶m（St）=6∶4,引发剂用量为0.6%,乳化剂用量为4%时,乳液性能稳定且具有良好的涂膜性能;酯化过程中采用单体St为溶剂,避免了采用其他有机溶剂带来的污染问题,同时单组分结构设计赋予了乳液良好的施工便利性。

### 论文目录

- 0前言

- 1 试验部分

- 1.1 试验原料

- 1.2 试验仪器

- 1.3 试验制备

- 1.3.1 环氧树脂的酯化

- 1.3.2 丙烯酸酯改性环氧树脂乳液的合成

- 1.4 测定或表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 酯化反应时间和温度对酯化反应的影响

- 2.2 乳化剂用量对乳液性能的影响

- 2.3 引发剂用量对乳液性能的影响

- 2.4 丙烯酸酯改性环氧树脂的FT-IR分析

- 2.5 乳液涂膜的性能

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郭纯,邹啸虎,张丽娟,陈倩雯,张高文

关键词: 环氧树脂乳液,丙烯酸酯,酯化,单组分

来源: 中国胶粘剂 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 湖北工业大学材料与化学工程学院

分类号: TQ316.334

DOI: 10.13416/j.ca.2019.02.006

页码: 21-25

总页数: 5

文件大小: 1358K

下载量: 440

### 相关论文文献

- [1].差示扫描量热法测定合成树脂乳液玻璃化转变温度的研究[J]. 涂料工业 2015(02)

- [2].水性环氧树脂乳液对桥面裂缝灌缝工艺的探讨[J]. 中国新技术新产品 2010(18)

- [3].环氧树脂乳液的合成及性能研究[J]. 上海涂料 2011(09)

- [4].相反转法制备醇酸树脂乳液[J]. 涂料工业 2019(05)

- [5].水性固体环氧树脂乳液的制备及性能的研究[J]. 江苏建筑 2020(01)

- [6].一种非离子型环氧树脂乳液的制备与性能研究[J]. 武汉理工大学学报 2012(12)

- [7].环氧树脂乳液对改性水泥砂浆的强度、黏结性能及抗冻性的影响[J]. 四川水泥 2019(10)

- [8].环氧树脂乳液对泡沫混凝土性能及孔结构的影响[J]. 混凝土与水泥制品 2018(06)

- [9].气相色谱法测定合成树脂乳液中残余单体含量[J]. 广东化工 2008(11)

- [10].高性能环氧树脂乳液的制备及性能研究[J]. 涂料工业 2013(06)

- [11].环氧树脂乳液改性水泥砂浆的力学强度与体积稳定性试验研究[J]. 山东交通学院学报 2018(04)

- [12].二乙醇胺改性水性环氧树脂乳液的制备及其性能研究[J]. 粘接 2016(03)

- [13].自乳化水性环氧树脂乳液的研制[J]. 齐齐哈尔大学学报(自然科学版) 2016(05)

- [14].含磷-氮环氧树脂乳液的制备及性能[J]. 高分子材料科学与工程 2015(05)

- [15].环氧树脂乳液泡沫制备及固砂性能研究[J]. 西安石油大学学报(自然科学版) 2012(06)

- [16].X射线荧光光谱法测定内墙合成树脂乳液涂料墙面中铅、镉、铬和砷的含量[J]. 理化检验(化学分册) 2016(11)

- [17].聚合物树脂乳液砂浆在混凝土桥梁上的应用[J]. 现代交通技术 2010(04)

- [18].一种非离子型水性环氧树脂乳液的制备及防腐性能研究[J]. 电镀与涂饰 2019(12)

- [19].环氧树脂乳液对改性水泥砂浆的强度、黏结性能及抗冻性的影响[J]. 橡塑技术与装备 2017(06)

- [20].自乳化水性环氧树脂乳液的研制[J]. 高分子通报 2008(05)

- [21].氯化胆碱/丙三醇低共熔溶剂改性木质素磺酸钠及其在环氧树脂乳液中的应用[J]. 林业工程学报 2017(04)

- [22].有机硅改性丙烯酸树脂乳液的制备及应用性能[J]. 精细石油化工 2012(01)

- [23].水分散型聚酰胺树脂乳液的合成及性能表征[J]. 林产化学与工业 2011(02)

- [24].非离子型水性环氧树脂乳液的合成与性能研究[J]. 化工新型材料 2015(01)

- [25].环氧树脂乳液的稳定性问题[J]. 现代涂料与涂装 2012(01)

- [26].自乳化水性环氧树脂乳液的制备与性能[J]. 当代化工 2011(10)

- [27].浙江公布合成树脂乳液内墙涂料质量比对结果[J]. 新型建筑材料 2013(12)

- [28].2009年福建省合成树脂乳液内墙涂料产品监督抽查结果[J]. 商品与质量 2010(Z1)

- [29].防火涂料[J]. 涂料技术与文摘 2017(12)

- [30].水性环氧树脂乳液的制备及表征[J]. 哈尔滨理工大学学报 2018(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0bced6eae89483ef9b6db2e9.html