# 17Cr2Ni2MoVNb钢的渗碳淬火工艺

### 论文摘要

对新型渗碳钢17Cr2Ni2MoVNb钢进行了气体渗碳试验及之后的淬火试验。结果表明,同20Cr2Ni4A钢相比,17Cr2Ni2MoVNb钢吸碳能力较强,易形成网状碳化物,需适当降低强渗或扩散期碳势,1.2%强渗期碳势+0.80%～0.85%扩散期碳势组合更有利于实际生产。渗碳后进行770～790℃淬火+180℃回火,渗碳面硬度（≥60 HRC）和基体（非渗碳面）硬度（40 HRC左右）等均满足图样技术要求。

### 论文目录

- 1 试验材料及方法

- 2 试验结果及讨论

- 2.1 渗碳试验

- 2.2 淬火试验

- 3 生产验证

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 周洪刚,朱旭,刘克,吴丹,牛香草,向臻东

关键词: 渗碳,网状碳化物,碳势,淬火

来源: 金属热处理 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 金属学及金属工艺,汽车工业

单位: 江麓机电集团有限公司

分类号: U466;TG156.81

DOI: 10.13251/j.issn.0254-6051.2019.10.024

页码: 117-121

总页数: 5

文件大小: 2764K

下载量: 85

### 相关论文文献

- [1].牙轮钻头材料及渗碳层组织分析[J]. 凿岩机械气动工具 2016(04)

- [2].18CrNiMo7-6钢渗碳层摩擦磨损行为研究[J]. 热加工工艺 2015(10)

- [3].城轨地铁车辆牵引齿轮渗碳层裂纹失效分析[J]. 铁道机车车辆 2020(05)

- [4].航空零件0Cr18Ni10Ti奥氏体不锈钢渗碳层的耐磨性研究[J]. 铸造技术 2017(02)

- [5].沉淀硬化不锈钢表面低温等离子渗碳层组织结构和性能[J]. 金属热处理 2015(12)

- [6].渗碳热处理的缺陷研究与对策[J]. 世界有色金属 2017(21)

- [7].马氏体不锈钢表面低温渗碳层腐蚀行为研究[J]. 热处理技术与装备 2015(05)

- [8].渗碳温度对22Si2MnCrNi2MoA钢渗碳层的影响[J]. 材料热处理学报 2013(07)

- [9].表面纳米化对304不锈钢渗碳层组织和性能的影响[J]. 中国表面工程 2017(03)

- [10].加热温度对22Si2MnCrNi2MoA钢渗碳层的影响[J]. 凿岩机械气动工具 2015(03)

- [11].重载齿轮渗碳层质量的控制[J]. 今日科苑 2008(04)

- [12].常用典型齿轮钢渗碳层的组织与性能[J]. 机械工程材料 2012(02)

- [13].钛表面无氢渗碳研究现状[J]. 钛工业进展 2017(06)

- [14].热处理渗碳新工艺开发及应用[J]. 热加工工艺 2018(14)

- [15].17CrNiMo6钢齿轮成品淬硬层深与渗碳层深探讨[J]. 金属加工(热加工) 2014(15)

- [16].高温回火对20Cr2Ni4A钢渗碳层中残留奥氏体的影响[J]. 金属热处理 2013(01)

- [17].巨磁阻传感器在裂解炉管渗碳层厚度检测的应用[J]. 仪表技术与传感器 2010(12)

- [18].钛表面无氢渗碳层耐蚀性能[J]. 稀有金属材料与工程 2016(11)

- [19].巨磁阻传感器在炉管渗碳层厚度检测中的特性研究[J]. 传感器与微系统 2010(10)

- [20].金相法测定钢渗碳层的有效硬化层深度[J]. 热加工工艺 2012(16)

- [21].316L奥氏体不锈钢表面低温气体渗碳层的热稳定性能[J]. 机械工程材料 2019(03)

- [22].42CrMo钢渗碳层相组成及淬透性预测分析[J]. 天津冶金 2017(04)

- [23].20CrMnTi真空脉冲感应渗碳及耐磨性研究[J]. 贵州师范大学学报(自然科学版) 2019(01)

- [24].箱式燃气炉温度及渗碳层均匀性测试[J]. 热处理 2018(05)

- [25].碳化物对渗碳钢的影响与检测[J]. 科技创业家 2013(12)

- [26].直齿轮“渗碳-温挤”渗碳层分布与性能研究[J]. 金属加工(热加工) 2008(11)

- [27].18CrNiMo7-6钢深层渗碳工艺对组织性能的影响[J]. 金属加工(热加工) 2019(05)

- [28].奥氏体不锈钢镀铁、氟化前处理低温气体渗碳层性能比较与分析[J]. 能源研究与管理 2013(01)

- [29].Ti_2AlNb基O相合金双辉等离子渗碳层摩擦磨损性能[J]. 金属热处理 2013(06)

- [30].Ti6Al4V钛合金渗碳层在HF中的腐蚀行为[J]. 材料研究学报 2019(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0be0f5c02a7bd886b0c43334.html