# 一种多谐振隔离双向DC-DC变换器

### 论文摘要

提出一种新型CDT-LC多谐振软开关双向直流变换器。基于传统LLC谐振拓扑,通过引入辅助变压器构建新的谐振结构,不仅保留了软开关高效运行的优点,同时收获了更好的电压增益特性,实现在较宽电压增益范围仍具有较高的工作效率。此外,对拓扑的工作模态以及增益特性进行详细分析,为变换器工作模式设计提供理论依据。在此基础上,计算分析变换器损耗的损耗分布并采用合理的优化方法提高效率。最后,建立2.5kW样机进行实验,验证了变换器的性能与理论分析的正确性,其最高效率可达97%。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 拓扑结构与模态分析

- 1.1 拓扑结构

- 1.2 模态分析

- 1.2.1 降压模式

- 1.2.2 升压模式

- 2 电压增益特性

- 2.1 断续模式

- 2.2 连续模式

- 3 损耗分析

- 3.1 SiC与Si MOSFETs损耗对比

- 3.2 损耗分布与损耗分析

- 4 实验验证

- 4.1 降压实验

- 4.2 升压实验

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王萍,陈博,王议锋,张书槐,杨良

关键词: 直流变换器,软开关,电压增益,损耗分析

来源: 电工技术学报 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 天津大学智能电网教育部重点实验室,北京动力源科技股份有限公司,国家电网公司国家电力调度控制中心

分类号: TM46

DOI: 10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.l80168

页码: 1667-1676

总页数: 10

文件大小: 1409K

下载量: 591

### 相关论文文献

- [1].改进型Cockcroft-Walton单级高电压增益逆变电路[J]. 电力系统及其自动化学报 2020(10)

- [2].改进型高电压增益DC-DC变换器[J]. 电工技术 2018(12)

- [3].单级放大器中晶体管的“本征增益”的应用[J]. 中国集成电路 2019(09)

- [4].一种具有高电压增益的新型Buck-Boost变换器[J]. 电力电子技术 2020(04)

- [5].一种高增益双向准Y源DC-DC变换器[J]. 电源学报 2020(03)

- [6].一种新型准Z源DC/DC变换器[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [7].高电压增益MPPT控制器的研究[J]. 电力电子技术 2014(12)

- [8].改进型准Z源DC-DC变换器在电动汽车上的应用[J]. 汽车技术 2017(07)

- [9].高升压DC/DC变换器的研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2019(08)

- [10].一种基于高自由度电压增益单元的高升压DC-DC变换器[J]. 中国电机工程学报 2018(09)

- [11].基于负反馈放大电路的电压增益估算及误差分析[J]. 湖北工业职业技术学院学报 2019(01)

- [12].用于感应耦合电能传输系统的宽电压增益逆变器[J]. 广东电力 2019(05)

- [13].基于开关电容的软开关高电压增益DC-DC变换器[J]. 电工技术学报 2018(12)

- [14].Maxim推出微型汽车检流放大器[J]. 电子与电脑 2008(12)

- [15].晶体管负反馈放大器的电压增益分析[J]. 湖北成人教育学院学报 2014(03)

- [16].舞台专业功率放大器电压增益的设定方法[J]. 电子测试 2019(16)

- [17].一种新型高效率双Boost无桥PFC变换器[J]. 电力电子技术 2017(01)

- [18].基于混合储能的新型双向DC/DC变换器控制研究[J]. 电气传动 2019(04)

- [19].无外接电阻的2倍增益采样与保持放大器[J]. 电子设计技术 2008(02)

- [20].一种具有恒电压增益和自动功率限制能力的双向LLC-DCX变换器及其调制策略[J]. 电源学报 2020(03)

- [21].基于最小二乘法的开环LLC电路优化控制[J]. 电力电子技术 2020(06)

- [22].差分-共集负反馈电路的电性能讨论与仿真[J]. 淮北师范大学学报(自然科学版) 2012(04)

- [23].一种光伏系统高增益非隔离三端口变换器[J]. 可再生能源 2017(02)

- [24].一种高电压增益的DC-DC变换器[J]. 电子器件 2019(04)

- [25].一种改进型基波等效分析方法[J]. 电气传动 2018(07)

- [26].一种次级LC谐振变换器的建模与参数设计[J]. 电力电子技术 2015(07)

- [27].一种高增益Boost变换器的研究与分析[J]. 低压电器 2013(21)

- [28].用于低压配网故障指示器系统的宽增益DC-DC变换器[J]. 自动化与仪表 2020(07)

- [29].改进交错buck DC/DC变换器的建模及仿真[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2018(S1)

- [30].高频小信号谐振放大器的设计与调试[J]. 通讯世界 2016(19)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0bfc3db365d9b00e9af0f957.html