# 金属成形热力耦合模拟与模具失效机制研究

### 论文摘要

借助于Deform-3D软件对TC11钛合金齿轮盘的模锻生产过程进行了热力耦合模拟,并结合锻件生产与模具失效的统计数据,分析了锻模中3个易磨损区的主要失效机制。在1区,坯料与模具接触时间较长,随着界面传递热量的增加,模腔表面发生了软化,在高的机械压应力作用下该区域发生了粘着磨损;在3区,因氧化物颗粒和热机械疲劳裂纹产生的碎片滞留在锻模表面,并伴随着热锻过程的进行,碎片在模腔表面上发生密集流动,最终直接导致了锻模表面的磨粒磨损;而在2区,其工作条件不如3区和1区恶劣,由于锻模表面存在较大的热应力并在机械压应力的耦合作用下,锻模表面发生了热机械裂纹,但该裂纹并没有导致锻模材料的明显损耗。

### 论文目录

- 引言

- 1 TC11齿轮盘的模锻生产

- 1.1 齿轮盘的模锻生产过程分析

- 1.2 齿轮盘模具易磨损部位检测

- 2 齿轮盘的热力耦合模拟

- 2.1 锻模温度场模拟

- 2.2 锻模应力场模拟

- 3 锻模失效机制分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陆宝山,王雷刚,季业益,陶根正

关键词: 热力耦合模拟,模锻,热锻模,失效机制

来源: 塑性工程学报 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 苏州工业职业技术学院精密制造工程系,江苏大学材料科学与工程学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51775249),江苏省高等学校教改研究课题(2017JSJG326),江苏高校品牌专业建设工程资助项目(PPZY2015B186),2017年度苏州工业职业技术学院院级课题资助项目(SGYKJ201708),苏州市重点实验室资助项目(SZS201815)

分类号: TG315.2

页码: 33-40

总页数: 8

文件大小: 676K

下载量: 125

### 相关论文文献

- [1].气门锻模的热处理与提高寿命的措施[J]. 金属加工(热加工) 2020(11)

- [2].减少锻模过早失效的方法[J]. 锻造与冲压 2019(23)

- [3].三维激光扫描技术在锻模检测中的应用[J]. 现代制造技术与装备 2015(02)

- [4].可拆卸电辐射式锻模加热装置创新研制及应用[J]. 拖拉机与农用运输车 2019(03)

- [5].基于知识驱动的叶片锻模智能化设计系统[J]. 锻压技术 2015(09)

- [6].4Cr5MoSiV钢锻模挤压铸造熔炼技术研究[J]. 铸造设备与工艺 2012(02)

- [7].锻压设备对锻模表层负荷的影响分析[J]. 中国科技投资 2012(21)

- [8].连杆终锻模膛设计与数控加工[J]. 模具工业 2010(08)

- [9].6105QA连杆锻模优化设计[J]. 铸造技术 2009(06)

- [10].提高连杆锻模数控加工效率之研究[J]. 湖北工业职业技术学院学报 2015(06)

- [11].精密叶片锻模下落造成的质量问题控制[J]. 中国新技术新产品 2015(17)

- [12].冷锻模材料发展及其应用[J]. 模具制造 2012(11)

- [13].高速切削技术在连杆锻模制造中的研究和应用[J]. 锻压技术 2010(03)

- [14].顶锻模失效分析[J]. 金属加工(热加工) 2008(09)

- [15].基于六轴机器人的连杆锻模自动堆焊系统功能扩展研究[J]. 现代制造技术与装备 2020(07)

- [16].汽车发动机连杆锻模的高速加工[J]. 组合机床与自动化加工技术 2014(05)

- [17].简述飞边槽设计在锻模膛中的应用[J]. 科技创新与应用 2013(17)

- [18].气门锻模渗硼工艺研究[J]. 模具工业 2009(07)

- [19].800MN液压机飞机起落架锻模再制造[J]. 兵器装备工程学报 2018(03)

- [20].铸钢基体双金属梯度连接制备大型锻模的新方法研究进展[J]. 精密成形工程 2014(05)

- [21].喷油器体锻模优化设计[J]. 精密成形工程 2014(06)

- [22].基于ADAMS数控旋锻机锻模机构的分析[J]. 热加工工艺 2011(01)

- [23].锻压设备对锻模表层负荷的影响分析[J]. 热加工工艺 2011(21)

- [24].带阻力坎结构销轨锻模的设计及数值模拟分析[J]. 锻压技术 2015(08)

- [25].激光熔覆技术在旧锻模修复上的应用[J]. 热处理 2011(05)

- [26].基于数值模拟的起落架锻模温度场、应力场分析[J]. 兵器材料科学与工程 2016(04)

- [27].基于知识熔接技术的锻模零件自动编程[J]. 制造业自动化 2008(02)

- [28].提高热锻模具寿命的有效途径[J]. 现代制造技术与装备 2012(04)

- [29].连锻模凹凸模零件设计探讨[J]. 内蒙古石油化工 2009(05)

- [30].叶片锻模改制工艺的创新[J]. 发电设备 2008(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0c229782f0d900b14ef60de1.html