# 浅析风力发电场的施工安全管理

吴剑

（中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司）

【摘要】近年来，我国各地风电场施工安全事故频繁发生，已经严重影响到工程施工的顺利进行，主要是由于风力发电场工程忽视安全管理而导致的。本文首先分析了贵州高海拔山地风电场气候与地形特点，其次对风力发电场的施工安全隐患进行了一定的阐述，最后探讨了风力发电场的施工安全管理措施，以供参考。

【关键词】风力发电场；施工安全；管理措施

1．贵州高海拔山地风电场气候与地形特点

1.1气候特点

贵州省气候温暖湿润，属于亚热带湿润季风气候区。贵州省大部分地区年平均气温为15℃左右，气温变化小，冬暖夏凉，气候宜人。贵州降水较多，全省大部分地区多年平均降水量1100～1400mm，降雨主要集中在5～10月，11月至翌年4月份为旱季。大部分地区年日照时数为1200～1600h，雨热同期，有利于植物的生长和发育。冬季大部分地区易产生凝冻现象。

1.2地形特点

就贵州省全省情况来看，风能资源较为集中区域的海拔也相对较高，且其西部风能资源集中地区海拔高程达1500～2800m，中部风能资源主要集中在海拔高程为1000m的区域。此外，贵州西部赫章县南部珠市乡的韭菜坪是全省海拔最高点，大约为2900.6m。贵州省历来被称为“八山一水一分田”，以高原山地、丘陵与盆地为主，其中山地与丘陵占全省92.5%的面积。

2．风力发电场的施工安全隐患

2.1大件运输安全

贵州山地地形风力发电场的建设有其特殊性，气候多变，夏季多雷雨气候，冬季则多冰冻灾害，易发生凝冻现象。同时，山区进场道路大多坡陡、“回头弯”较多，在运输塔筒、风机叶片等大件设备时，车辆转弯半径受到限制，为了有效提升运输安全性，宜采取多种方式，例如改造运输车辆、增加起重装置、场外道路改造等。虽然这些方式能够有效提升运输安全系数，但也带来了新的运输安全隐患，极易导致车辆伤害、起重伤害等故障的发生。

2.2风电机组吊装安全

通常情况下，风电机组吊装作业主要包括吊车安装、拆卸以及机组吊装两项作业，也是施工过程中危险系数非常高的作业之一。在实际作业中，作业区域地处偏远、条件简陋艰苦，若现场管理混乱，组织措施不力，稍有疏漏，极易发生安全事故。

2.3风电机组土建施工安全

一般情况下，风力发电场大多处于偏远地区，作业条件较为艰苦，交通也不便利，导致工期较为紧张。同时，在风电机组基础施工前提下，因单个基础平均每天要持续浇筑12h-15h，常常需要夜间施工，而每个机位施工区域大多不固定，施工现场条件也大不相同，导致施工中存在各种不可预测风险，极容易导致机械伤害、高处坠落等伤害。

3．山区风力发电场的施工安全管理措施

3.1项目开工建设前严格审查

在正式开始风力发电场工程施工之前，有关人员需要构建职业健康安全、环境三标一体管理体系与质量管理体系，为施工安全提供必要的保障。同时，在项目施工开始之前，相关人员需带领各参建单位至地方安监部门登记申请，及时交纳农民工安全风险抵押金，以确保农民工的合法权益。

此外，对于施工单位安全资质条件、工程项目安全技术设备与措施，需进行详细的、严格的检查。对于施工企业队伍中安全生产管理人员或兼职人员的配备，需要严格依据《安全生产法》中的有关规定进行。当然，最为重要的一点是要构建完善的安全生产责任制度，并对风力发电场的施工安全进行仔细的评价，然后在安全专业人员指导下，及时识别、分析项目危险源及安全隐患。

3.2建立健全安全生产责任制

（1）不断优化安全监督管理体制，构建健全的安全生产责任制度，配备专业安全管理人员与项目安全管理领导队伍，负责项目工程开工至竣工全过程安全生产管理工作。（2）将安全生产管理工作与责任落实到个人，并要求相关负责人员签订项目安全责任书。（3）对风力发电场的施工安全管理人员进行定期的培训考核，并构建相应的奖惩机制、安全规章制度与操作流程。（4）及时落实施工安全生产投入，并且还要真正落实安全生产“三同时”措施。（5）增强对风力发电场工程施工安全生产管理监督力度，并尽快完善风电场工程市场管理体制。同时，工程建设各级行政主管部门要切实履行其法定监管职责，并采取有效的措施，不断增强工程施工安全监管力度，对风电场工程市场进行规范的管理。对于违法违纪现象，必须严格查处。

3.3工机具的安全管理

（1）吊车选型。山地风电场的道路大都不满足履带吊行走的宽度和坡度的要求，使用履带吊时，需要每台拆装转场，但基于建设区域处于高海拔山地，风电场吊装平台窄小，山体陡峭，履带吊大多需要空中拆装吊臂，高空作业较多，通常需要依据项目建设现场实际情况，单独为辅助吊修建作业平台，履带吊拆装转场次数多、风险高。因此，应当尽量选择汽车吊，以有效降低吊车拆装和转场的风险。此外，如果需要用到履带吊，在施工过程中，尤其是高空作业和转场作业，必须严格按照规定，落实各项安全措施。

（2）对于项目建设中所采用的工机具，在其进场之前，均需要严格按照国家的相关规定进行有关质量检测，满足规定之后才可进场，而吊车进场后还需要进行试吊，以确保吊车的安全性能。

（3）要对吊装工机具进行定期的维护和检修，每次使用前均需进行检查，不符合安全要求的，严禁使用，特别要对吊车、平板车等行驶车辆的刹车性能状况进行详细检查，以确保车辆行驶安全。

（4）工机具的使用过程中，要遵守工机具的规定，正确使用，禁止进行违规作业；工机具需进行有效的分类管理和存放。

3.4加强教育培训与安全科技投入

在风力发电场的施工中，施工企业必须严格按照住房与城乡建设部门发布的有关规定，构建科学的安全教育制度，并定期对工程施工人员进行劳动保护规章制度与安全知识方面的教育与培训，特别是一线工人。同时，还要落实安全技术培训工作，以确保劳保发放到人。

对于施工人员日常安全教育工作，需要落实严格的考核制度，考核通过之后还要建立相应的档案。对于特殊工种与岗位作业人员，必须通过相关部门培训，并在考核合格之后持证上岗。

3.5增强施工现场安全问题排查力度

在风力发电场工程施工现场，需要不断增强安全生产管理工作，并持续进行检查、验收与体系审核、评审活动。同时，还需对以下事项进行严格的、详细的检查：（1）施工场地围挡封闭安全性、现场安全标志与标识的齐全。（2）施工场地、材料堆放的整洁，各种消防配置、易燃易爆物品保管是否满足消防要求。（3）现场治安、宿舍防范、脚手板、防护栏的规范性。（4）高空作业防护措施的有效性与可用性。

4．结语

综上所述，风力发电场在建设过程中，需要对其特殊性的安全特征进行全面的考虑，并且还要依据风电场工程实际建设模式，对其施工安全进行严格、仔细的管理与控制，以确保整体工程施工安全，促进风力发电场项目施工任务的顺利完成。

参考文献：

[1]蔡伯平.浅谈风力发电场架空输电线的施工管理[J].城市建设理论研究，2014，(12)：67-69.

[2]杜斌.论风力发电场施工安全对策关键点[J].建筑工程技术与设计，2015，(25)：78-80.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0c4f1bd7823add1e68d6b0aa.html