# 10kv配电线路施工工程管理浅谈

开平市平东电力工程有限公司529300

摘要：在电力建设工程中,配电线路的施工由于其复杂性、分散性、劳动强度大、技术含量高、危险性高等特点给我们的施工带来很大的麻烦,因此,必须在施工过程中保证配电工程安装质量，符合规程规范要求，紧抓施工安全本文分析了提高10VK配电线路施工的特点以及提高施工质量的措施，同时阐述了配电线路施工需要注意的问题。在10kV配电线路使用中发现其配电线路长、负荷分散、设备老化，同时受天气情况等多方面的影响明显的特点，常常出现一些配电故障的问题。本文简单介绍了10kV配电线路施工特点，同时结合实际情况指出施工中存在的常见问题，并提出改进措施，进一步加强10kV配电线路的安全性。

关键词：10kV；配电线路；施工工程；措施

0引言

随着我国经济体制改革的不断深化，社会对于电力的需求逐渐增多，对于电力部门的供电质量也提出了更高的要求配电网作为电力系统的末梢供电部分，在电力系统中直接面对用户，因此配电网施工对于提高用户的供电质量，满足了经济社会对电力的需求处于关键的位置然而，配电线路的施工存在技术强度大，危险性高等问题，因此，保证工程质量和施工人员安全，对于配电线路施工无疑是非常重要的。

1、10kV配电线路施工特点

10kV配电线路作为日常生活中最常见的其中一种电力系统，在社会发展中起着关键作用。目前10kV配电线路环境条件不乐观，出现的问题较多，施工的地理位置偏僻加上受到环境条件较大的影响，带给施工建设很多困难。在我国农村，10kV配电线路主要为架空线或是以架空线为主的混合方式，供电线路为放射性供电。严密的设计是施工的关键，设计人员需要度量配电线路的长度，实地考察配电线路周围的土壤地形，并将设计图纸与实际情况做对比修改。

2、10kV配电线路施工的主要问题

2.110kV配电线路施工的安全问题

引起10kV配电线路施工安全问题主要有由自然灾害和人为因素引起的故障。在雨水量大和风力级数大的日子里，10kV线路出现开关跳闸的问题普遍。通过总结分析，发现造成这种问题的原因主要是风力大使得10kV线路之间短路，热量过高出现导线烧断的情况。同时线路中有些导线老化，风力大时会出现断裂而造成短路故障。遇到雷雨季节时，线路遭到雷击会造成表面的绝缘层破坏而出现漏电现象[1]，进而引发变压器损坏，线路出现故障。在雨水量大的季节，雨水会浸泡埋在地下的电杆，长时间浸泡导致电杆倒塌，引发事故。在风沙季节，容易造成配电线路短路现象或者导线被烧断，雷雨较多的季节，10kV线路容易收到雷击，引起线路故障，主要原因有绝缘层质量不过关，避雷器性能差，接地装置失灵，雷击电流造成残压高引发故障。在10kV配电线路中人为破坏也是常见的造成事故的原因，在人流量较少的10kV配电线路施工中，若遭受到人为有意或无意的破坏，常常因不能及时发现而造成不良后果。

2.210kV配电施工技术方面的问题

10kV配电线路中会存在杆塔不稳固的现象，电杆的拉线松动，在外力的作用下杆基下沉、土壤松动造成电杆不稳固。导线接头和线夹等设备制作工艺与设计不符合，经过长时间运行后，出现烧伤线路的问题。同时10kV配电线路中真空断路器保护调试和实际负荷不符合，出现真空断路器故障问题。单相接地是当10kV配电线路中某一相发生短路，当线路周围的环境长期为雨水量多和潮湿时，造成线路系统故障性电压为零。这种问题极易对电气设备造成损坏，通常原因有树枝触碰引起搭配线路搭接、雷击、鸟类筑巢绝缘层不稳固等。两相短路发生频率低于单相接地，两相之间因某一物体发生连接，造成系统过流的现象，故障的原因主要有小动物破坏、雷击和外力破坏等。三相短路是配电线路三相之间通过导电物质为媒介连通，引发的短路现象，发生的概率较小，一般是三相导线上被其它物质连接或是雷电将三相一起击穿造成短路。

2.3施工人员综合素质问题

电路运行维护人员技术水平的高低与事故的发生率有着直接关系，若技术水平低、经验不足，在平常巡视检查中对主要环节掌握不够，在排查线路故障时容易忽视小缺陷和安全隐患，长此以往，引发电路大问题。同时有些设备长时间使用后已出现损坏，但没有及时排查并进行更换。项目施工人员没有认真履行施工相关规定，在施工期间，出现配电线路在人为作用下设备的外部连接导线或是绝缘层被击穿的问题。

3、提高10kV配电线路施工的应对措施

3.1建立施工质量管理体系

在线路进行排查时对存在安全隐患的地方及时采取措施，尤其对使用时间长的线路加大排查力度，并且更换老化或受到磨损的线路。对不稳固的杆塔增加拉线，按照设计图严格施工。电力企业需要经常性的对已完工的项目做故障排查，对接头盒松动、余缆松弛等故障做好排查工作，确保在最短的时间内修复线路。在配电线路施工中，设置隔离区和警告牌，减少来往的车流量，安排工作人员对现场秩序做指挥。当施工中遇到特殊天气，应立即停止施工，避免发生意外。

3.2提高施工人员职业素养和技能

调动维护人员的工作积极性，提高维护人员的技术水平，对线路设备采用国家规定并合格的产品，对风、雷、雨等特殊天气做好防护工作，供电部门专业人员对施工线路路段做好安全排查工作，对引发事故的人员追究责任。在引入新技术的同时，对运行施工人员的技能也应提高要求，可以通过对其进行集中培训，提高专业知识。工作人员需要对设备的质量问题进行排查，控制好线路周边的环境，对危害线路安全的物体及时处理，设置防护网和防护栏。同时线路运行管理部门制定合理的检修计划，定期对影响线路安全的问题做好检修工作，排查线路中的安全隐患。提高配电线路施工水平，安排施工技术安全管理人员对施工技术做好监督检查工作，确保施工安全顺利进行。做好对施工运行人员技术培训工作，利用空余时间，请专家到现场进行指导并规范施工工艺。

3.3优化10kV配电线路施工技术

在前期工作中，明确调查的目的和内容对现场进行调查，可以从路径、杆位、交叉情况、交通和驻地等方面入手，然后按照招标文件和现场调查的资料，编制施工方案。在施工技术方面，针对实际情况引入新技术。控制好施工的成本，在安全和质量有保障下节省投资。在配电线路规划的原则方面，根据各区域实际用电量的需求，将供电量优化输送到需要的地方，结合场地内的建筑物和地下管线，选择地势空间大的地区来设置线路，根据当地地形特点，选择合适的线路和敷设的方法，确保效果最优。在线路敷设中，会出现跨越施工的现象，需要结合跨越的环境，选择合理的跨越方案，依据线路的长度来设定跨越距离，同时保证跨越线路和周边建筑物的距离合理铺设。

3.4处理好10kV配电线路的预防工作

做好风、雷、雨、寒、暑等特殊天气对电路的干扰工作，了解当地气候特点，总结出季节变化规律，按照特点做好备案工作。在风力大期间，对档距较大的线路，检查线路的松紧度，同时对风力影响杆塔下沉和土壤松度做好预防措施。对处于地势低的杆塔，在杆基处填筑护堤，避免积水冲刷影响。在受雷影响严重的区域采用高强度耐雷装置代替普通的装置，加大绝缘层的厚度。加强自然灾害的预防工作，在雨季天气，对水库下游

和河畔周边处的杆塔，铺装水泥或石块避免土壤流失。在寒冬天气，根据土壤的封冻厚度，选择对铁管周边做放水和泄水工作。同时施工中应对所有的电缆构筑物做好防水措施，尤其是有线槽底部已低于地下水水位，或是电缆和工业水管沟有交叉，避免出现事故。在10kV配电线路施工中，杆塔施工最好不要选用拉线处理，特殊情况下需对拉线做好加强稳固措施，在农田里新架杆塔时，需要清除其中的软土层，选用碎石填充。

4、10Vk配电线路施工需要注意的问题

4.1实行作业标准化，反对习惯性违章

所谓作业标准化，就是将现行作业方法的每一操作程序和每一动作进行分解，以科学技术、规章制度和实践经验为依据，以安全、质量效益为目标，对作业过程进行改善，从而形成一种优化作业程序，逐步达到安全、准确、高效、省力的作业效果，是消除人的不安全行为，反对习惯性违章的重要手段，既实现了作业安全，又规范了员工的作业行为。

4.2加强制度建设，落实安全责任建立、健全安全施工规章制度是配网建设的重要保障

加强施工过程管理，落实安全监督职责配网施工中如何正确处理工期、质量之间的关系显得尤其重要，为此我们必须保持清醒的认识，只有通过精心组织、优化资源配置，在保证施工安全、施工质量的前提下，才能实现企业预定目标工期，否则只图快，不顾安全质量，那么再快的工期必定属于无本之源、无力支撑的、也是企业所无法接受的、属于失败的工期

4.3加强员工安全教育培训，提高施工人员安全意识

要做到四个“结合”，即：结合现场设备，熟悉和掌握设备的第一手培训资料;结合岗位，制定岗位责任制;结合管理创新需要，针对性地选择现施工现场急需的课题并予以探讨、研究直至完好地解决;结合技术进步和设备更新改造的需要，突出理论知识特别是现场技能的薄弱环节的培训和学习。方法上可采取举办专题学习班、现场讲解、技术问答、事故预想、应急处理等形式在具体的施工安全管理中，要重点做好施工前所有参与施工人员的安全技术交底，并进行现场签名确认

5结束语

作为电力系统的重要组成部分，配电线路的施工受环境、地质、天气等因素影响，劳动强度大，危险性强，技术含量高，施工人员在工作过程中必须加强自身安全，提高施工质量对施工过程中存在的问题要及时解决，确保配电线路施工的顺利进行。10kV配电网作为电力系统与用户之间的连接通道，其周边环境安全性和运行水平与电力企业的经济效益有着密切的关系，在施工中，施工人员要控制好施工技术，针对问题进行改进，从而提高施工效率。生产技术人员应该不断提高学习意识，采用安全可靠配电设备，学习新技术，从而更好地促进电路安全稳定的发展。

参考文献

[1]孙浩.10kV配电线路施工工程管理浅谈[J].民营科技，2013（11）:38.

[2]张剑.配电线路施工运行于检修实训[M].北京:中国电力出版社,2010.

[2]戴泌.配电线路施工[M].北京:中国电力出版社,2010.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0c883f416a4192211ddeae3b.html