# 注塑工艺对管件专用PE100级聚乙烯TUB121N3000M收缩率的影响

### 论文摘要

通过正交试验法,研究了注射压力、保压压力、注射速度、加工温度、模具温度对管件专用PE100级聚乙烯TUB121N3000M收缩率的影响。结果表明:注射压力和保压压力的增加会提高TUB121N3000M的结晶度及收缩率;注射速度和加工温度过大或过小会减小制品的收缩率;模具温度越高,制品的热收缩量和结晶度越大,收缩率越高;模具温度对TUB121N300M制品的收缩率影响最明显。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 主要原料

- 1.2 主要仪器与设备

- 1.3 实验方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 正交试验结果

- 2.2 极差分析

- 2.3 注射压力和保压压力的影响

- 2.4 注射速度的影响

- 2.5 加工温度的影响

- 2.6 模具温度的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 胡斌,龚毅斌,吴春霜,莫明,马小伟

关键词: 聚乙烯,注塑工艺,正交试验,管件专用,收缩率

来源: 合成树脂及塑料 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司研究院,新疆橡塑材料实验室

分类号: TQ325.12

页码: 74-77

总页数: 4

文件大小: 1263K

下载量: 49

### 相关论文文献

- [1].陶瓷制造收缩率函数计算式的探讨[J]. 江苏陶瓷 2008(04)

- [2].改性聚丙烯收缩率的研究[J]. 中国塑料 2011(12)

- [3].一种各向同性低收缩率改性聚丙烯材料的研制[J]. 工程塑料应用 2015(08)

- [4].紫外光固化收缩率的研究进展[J]. 化学与黏合 2016(05)

- [5].低收缩率光固化反应研究进展[J]. 涂料工业 2017(06)

- [6].基于制品体收缩率的多型腔注塑模工艺参数优化[J]. 中国塑料 2009(02)

- [7].涡轮叶片铸件收缩率计算与分析[J]. 现代制造工程 2008(03)

- [8].浅谈塑料收缩率和模具尺寸[J]. 模具制造 2019(01)

- [9].精铸涡轮叶片非线性收缩率计算方法的研究[J]. 西北工业大学学报 2009(02)

- [10].离子液体-脲基嘧啶酮混合型低收缩率单体的制备及应用[J]. 影像科学与光化学 2018(03)

- [11].模压硫化后橡胶制品的收缩率[J]. 世界橡胶工业 2010(10)

- [12].脑卒中患者膝关节拮抗肌协同收缩率的变化规律[J]. 中国康复理论与实践 2009(10)

- [13].低收缩剂含量对不饱和聚酯树脂固化收缩率和力学性能的影响[J]. 上海工程技术大学学报 2013(01)

- [14].ZL101A消失模铸造收缩率的测定[J]. 铸造技术 2011(09)

- [15].橡胶收缩率的实用意义[J]. 世界橡胶工业 2010(03)

- [16].利用微波固定组织的收缩率[J]. 中国组织化学与细胞化学杂志 2008(01)

- [17].基于PLA材料的3D打印收缩率研究[J]. 石家庄学院学报 2018(03)

- [18].基于支持向量回归机的SLS制件收缩率预测与分析[J]. 铸造 2018(03)

- [19].基于Moldflow的UNCRIMS材料收缩率优化分析[J]. 中国塑料 2019(08)

- [20].以图像计算收缩率优化香菇真空缓苏干燥工艺[J]. 农业工程学报 2010(12)

- [21].液态光学胶的固化收缩率的研究[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2014(03)

- [22].化学交联聚乙烯发泡材料收缩率的研究[J]. 塑料科技 2018(08)

- [23].气体辅助注射成型聚苯乙烯制品取向研究[J]. 上海塑料 2008(03)

- [24].低密度聚丙烯材料在门饰板上的应用研究[J]. 汽车零部件 2019(09)

- [25].基于BP神经网络的熔模铸件收缩率预测研究[J]. 航空制造技术 2018(09)

- [26].PVDF中空纤维膜收缩率影响因素的研究[J]. 浙江化工 2018(11)

- [27].一种可深层UV固化的低收缩率树脂研究[J]. 化学与黏合 2019(02)

- [28].不同保压压力对聚丙烯模塑收缩率的影响[J]. 科技创新与应用 2012(32)

- [29].橡胶硫化收缩率分析[J]. 橡塑技术与装备 2015(19)

- [30].道达尔子公司开发低收缩率树脂添加剂[J]. 塑料助剂 2010(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0ced7e5de33ba72825fe548a.html