# 次氯酸钠在污水回用循环水上的应用

### 论文摘要

以中国石化广州分公司炼油一号循环水场为试验装置,以提高循环水水质为试验目标,在混合了大量回用污水的循环水中投加10%的次氯酸钠溶液与日常投加的三氯异氰尿酸杀菌剂进行复配使用,实践表明该装置水质游离氯合格率同比提高了37.62%,总碱度提高了48.73 mg/L,异养菌含量减少了2.33×10~5个/m L,生物粘泥量减少了1.34 mL/m~3,水质各项指标合格率有所提高,取得了较好的环保效益和经济效益,基本达到试验目标。试验说明次氯酸钠溶液具有良好的杀菌效果,适合在大量回用污水的石化企业循环水场中使用。

### 论文目录

- 1 次氯酸钠杀菌剂

- 1.1 优点

- 1.2 杀菌机理

- 2 次氯酸钠杀菌剂的应用试验

- 2.1 试验条件

- 2.2 工艺流程

- 2.3 试验数据

- 2.3.1 游离氯和异养菌

- 2.3.2 总碱度和腐蚀速率 （试管）

- 2.3.3 电导率和氯离子

- 2.3.4 生物粘泥

- 3 试验过程中的出现的问题和应对措施

- 3.1 水冷器工艺介质泄漏

- 3.2 水质分析不及时

- 4 环保效益和经济效益分析

- 4.1 环保效益

- 4.2 经济效益

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 蔡晓新

关键词: 次氯酸钠,杀菌剂,回用污水,循环水

来源: 石油石化绿色低碳 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业,环境科学与资源利用

单位: 中国石化广州分公司

分类号: X742

页码: 66-69

总页数: 4

文件大小: 1170K

下载量: 86

### 相关论文文献

- [1].云能化工统筹排布全省13个州市次氯酸钠需求[J]. 聚氯乙烯 2020(02)

- [2].南北方水厂典型现场制备次氯酸钠应用对比[J]. 净水技术 2020(05)

- [3].浅谈次氯酸钠投加系统常见问题及解决方案[J]. 城镇供水 2018(06)

- [4].乙炔清净废次氯酸钠循环利用工艺研究及应用[J]. 聚氯乙烯 2019(08)

- [5].乙炔清净工序废次氯酸钠的综合利用[J]. 聚氯乙烯 2016(01)

- [6].基于数据分析的自来水厂参数自适应次氯酸钠投加算法[J]. 自动化与信息工程 2020(05)

- [7].浅析次氯酸钠的制备方法及其漂白原理[J]. 化工管理 2018(02)

- [8].次氯酸钠治疗鸡眼1137例分析[J]. 中国民康医学 2012(08)

- [9].次氯酸钠灭菌系统的研制与应用[J]. 内蒙古水利 2008(02)

- [10].次氯酸钠强氧化去除氨氮实验研究[J]. 广东化工 2018(01)

- [11].浅议次氯酸钠在水厂的应用[J]. 现代经济信息 2018(05)

- [12].乙炔清净工序废次氯酸钠的循环利用[J]. 聚氯乙烯 2009(05)

- [13].中盐常化高浓度次氯酸钠销量增长[J]. 氯碱工业 2013(12)

- [14].次氯酸钠在去除废水中氨氮加药剂量筛选及运行调整[J]. 山西电力 2019(02)

- [15].次氯酸钠废液变成宝[J]. 石油化工应用 2013(06)

- [16].乙炔清净废次氯酸钠的回用研究[J]. 中国氯碱 2010(05)

- [17].次氯酸钠法净化乙炔气工艺的研究[J]. 辽宁化工 2008(07)

- [18].山东化企发挥制造优势增产扩产次氯酸钠[J]. 中国氯碱 2020(02)

- [19].山东化企发挥制造优势增产扩产次氯酸钠[J]. 盐科学与化工 2020(03)

- [20].电感耦合等离子发射光谱仪法测定次氯酸钠中砷和铅的方法研究[J]. 中国氯碱 2019(04)

- [21].次氯酸钠对苯胺类污水脱色影响因素分析及工艺优化[J]. 石化技术 2017(11)

- [22].含次氯酸钠废水紫外降解处理法[J]. 化工生产与技术 2014(06)

- [23].无隔膜法电解制备次氯酸钠及其稳定性研究[J]. 化工学报 2018(12)

- [24].废次氯酸钠的循环利用及其对乙炔装置水耗的影响[J]. 聚氯乙烯 2018(12)

- [25].次氯酸钠对南方春季某水源的水质影响[J]. 化工管理 2018(04)

- [26].次氯酸钠用于自来水消毒效果分析[J]. 资源节约与环保 2019(01)

- [27].关于超滤在运行时不加次氯酸钠的可行性探析[J]. 当代化工 2019(03)

- [28].次氯酸钠替代液氯消毒在柳南水厂的应用及优化[J]. 供水技术 2017(06)

- [29].农药活性物质次氯酸钠风险评估结论[J]. 上海农业学报 2013(01)

- [30].次氯酸钠对污水处理厂二级出水消毒效果的影响因素探讨[J]. 净水技术 2019(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0d473fa116f9414b7a130270.html