# 深冷回火处理对掘进机截齿齿尖硬度的影响研究

### 论文摘要

选取YG8硬质合金作为掘进机截齿齿尖材料,以提高YG8硬质合金维氏硬度为目的,采用L16（45）正交试验设计法对深冷回火工艺参数进行优化,分析不同的深冷温度、深冷速度、深冷时间、回火温度和回火次数对YG8硬质合金维氏硬度的影响,采用极差法得出最优工艺参数组合。研究结果表明,深冷回火处理对YG8硬质合金的显微维氏硬度的影响范围是-15.96～53.02 HV1,最大增幅为4.35%。深冷回火处理工艺参数对YG8硬质合金维氏硬度影响的顺序是深冷速度>回火次数>深冷温度>深冷时间>回火温度,最优工艺参数组合为深冷速度3℃/min、深冷温度-160℃、深冷时间12 h、回火温度150℃、回火次数4次。深冷处理可促使黏结相致密收缩,这对YG8硬质合金硬度的提高有所帮助。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验材料与方法

- 2 试验结果分析

- 3 微观组织

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王学成,闫献国,董良

关键词: 掘进机截齿,硬质合金,深冷回火处理,正交试验设计,维氏硬度

来源: 煤炭科学技术 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 中国煤炭科工集团太原研究院有限公司,太原科技大学机械工程学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51675363),山西省煤基重点科技攻关资助项目(MJ2014-03)

分类号: TD421.5

DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2019.06.007

页码: 45-49

总页数: 5

文件大小: 389K

下载量: 77

### 相关论文文献

- [1].大连深蓝泵业研制出深冷泵填补国内空白[J]. 气体分离 2011(04)

- [2].天然气浅冷后接深冷装置优化运行节能研究[J]. 石油石化节能 2016(08)

- [3].深冷贮运设备管理实践与探讨[J]. 通用机械 2008(12)

- [4].天然气、氢能源爆发在即 深冷股份站上双重风口[J]. 气体分离 2020(02)

- [5].天然气深冷装置余热回收技术[J]. 化工管理 2017(28)

- [6].二氧化碳对深冷装置的影响及应对措施[J]. 油气田地面工程 2014(12)

- [7].福斯达携手陕鼓与苏尔寿推动深冷产业发展[J]. 深冷技术 2017(07)

- [8].组合式液氮/机械深冷机组在制药行业中的应用[J]. 机电信息 2011(32)

- [9].天然气深冷装置入口气脱除二氧化碳前景探讨[J]. 中国石油和化工标准与质量 2011(12)

- [10].河南心连心深冷能源建设合成氨尾气回收利用项目[J]. 四川化工 2019(06)

- [11].河南心连心深冷能源建设合成氨尾气回收利用项目[J]. 磷肥与复肥 2020(01)

- [12].浅析天然气深冷装置处理工艺[J]. 化工管理 2015(10)

- [13].退火温度对深冷轧制6063铝合金组织性能的影响[J]. 热加工工艺 2013(22)

- [14].天然气深冷装置余热回收技术探讨[J]. 硅谷 2014(02)

- [15].布朗深冷净化工艺综述[J]. 化工设计通讯 2011(04)

- [16].浅谈深冷阀门的采购要求[J]. 化工设计 2011(05)

- [17].空气产品公司将在广东再建两套深冷空分工厂[J]. 低温与特气 2017(06)

- [18].倾情分享 续写精彩 福斯达·余杭·深冷论坛~②圆满落下帷幕[J]. 气体分离 2019(05)

- [19].深冷装置干燥器系统存在的问题及调整措施[J]. 油气田地面工程 2011(05)

- [20].深冷空分循环冷却水的处理[J]. 工业水处理 2009(05)

- [21].深冷装置应用单级膨胀加辅助制冷工艺的技术分析[J]. 炼油与化工 2015(03)

- [22].天然气深冷装置入口气脱除二氧化碳前景解析[J]. 化工管理 2014(30)

- [23].深冷净化工艺计算机模拟分析[J]. 化学工程师 2009(08)

- [24].固定式真空绝热深冷储罐若干问题探讨[J]. 一重技术 2018(03)

- [25].航空难加工材料的深冷加工技术研究进展[J]. 航空制造技术 2017(08)

- [26].液化天然气用深冷阀门的选用[J]. 中国石油和化工 2012(02)

- [27].深冷装置全流程自适应自动化系统的设计与实现[J]. 硅谷 2010(24)

- [28].液氮深冷速冻技术|空气产品全新隧道冷冻机助推国内食品产业升级发展[J]. 气体分离 2019(03)

- [29].深冷轧制制备高性能金属材料研究进展[J]. 中国机械工程 2020(01)

- [30].借助“一带一路”推动福斯达深冷焕发新活力——福斯达新时代下的创新之路[J]. 气体分离 2017(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0ea80a07964979aed27f73b9.html