# Mn-Ni-Al-Cu系热敏陶瓷粉末的水热法处理及其对电性能的影响

### 论文摘要

采用传统固相法制备Mn-Ni-Al-Cu系热敏陶瓷粉末,然后用水热法处理制得的粉末,分别制备成NTC陶瓷样品。用激光粒度分析、TG、SEM、XRD、电阻测量等手段,表征了粉末粒度、形貌及陶瓷的电学性能。结果表明:水热处理后的粉末粒度降低,粉末的颗粒形貌更加规整。当烧结温度从1160℃增加到1220℃时,粉末水热法处理后制得的NTC陶瓷样品B值和电阻率变化更小,参数更为集中。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验部分

- 2 结果分析与讨论

- 2.1 粉末粒度分析

- 2.2 粉末热重分析

- 2.3 粉末SEM分析

- 2.4 NTC陶瓷XRD分析

- 2.5 NTC陶瓷电性能分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 方超,庞驰,赵文英

关键词: 热敏陶瓷,固相法,水热法,电阻率

来源: 中国陶瓷 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 贵州大学材料与冶金学院

基金: 贵州省“125”重大科技专项(黔教合重大专项字[2015]042)

分类号: TQ174.1

DOI: 10.16521/j.cnki.issn.1001-9642.2019.02.008

页码: 39-43

总页数: 5

文件大小: 3045K

下载量: 108

### 相关论文文献

- [1].稻杆高压水热法还原氧化铁的过程研究[J]. 矿冶工程 2020(05)

- [2].改进的水热法在无机非金属材料制备中的应用初探[J]. 科学家 2017(14)

- [3].粉煤灰两步水热法制备人工沸石[J]. 化工环保 2013(03)

- [4].微波水热法制备钛酸锶钡粉体的研究进展[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2011(05)

- [5].改进的水热法在无机非金属材料制备中的应用[J]. 化学通报 2012(04)

- [6].一锅水热法制备炭-铁磁体复合材料及红外消光性能研究(特约)[J]. 红外与激光工程 2020(07)

- [7].微波水热法制备核壳结构勃姆石粉体[J]. 泰山医学院学报 2013(07)

- [8].微波-水热法制备无铅压电陶瓷粉体[J]. 材料导报 2012(23)

- [9].改进的水热法在无机非金属材料制备中的应用研究[J]. 科技创新与应用 2019(09)

- [10].高铝粉煤灰两步碱水热法浸出氧化铝工艺研究[J]. 轻金属 2016(12)

- [11].微波水热法制备纳米TiO2的研究进展[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2010(02)

- [12].无酸水热法制备多孔硅及其PⅢ表面改性[J]. 半导体技术 2008(06)

- [13].超临界连续水热法制备无机纳米材料[J]. 现代化工 2013(07)

- [14].两步水热法制备超细纳米颗粒钇稳定氧化锆[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2012(03)

- [15].玉米秸秆水热法催化液化研究[J]. 河南师范大学学报(自然科学版) 2011(03)

- [16].二氧化硅超微粉微波水热法制备及表征[J]. 人工晶体学报 2008(04)

- [17].水热法沉淀三价铁工艺条件对产物形态影响的研究[J]. 中国金属通报 2020(02)

- [18].水热法低温合成细晶铌镁酸铅粉[J]. 佛山陶瓷 2020(09)

- [19].以水热法为例探究无机非金属材料制备方法的改进[J]. 信息记录材料 2019(07)

- [20].水热法制备纳米氧化物研究进展[J]. 科技创新与应用 2014(01)

- [21].微波水热法用于制备纳米氧化锌粉体的研究[J]. 无机盐工业 2014(06)

- [22].微波水热法一步合成微米氧化锌粒子[J]. 功能材料 2008(07)

- [23].水热法镧掺杂铁酸锌的制备及表征[J]. 人工晶体学报 2018(12)

- [24].农业院校研究创新性化学实验的设计——绿色水热法快速制备荧光碳点[J]. 化学通报 2018(08)

- [25].以蛋壳为原料用水热法制备乳酸钙的研究[J]. 中国食品添加剂 2010(01)

- [26].水热法制备碳质微球研究进展及应用[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [27].固相-水热法制备LiFePO_(4)-Li_(3)V_(2)(PO_4)_3复合材料及其电化学性能(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2011(08)

- [28].煤矸石提铝尾渣水热法制备介孔硅酸钙研究[J]. 无机盐工业 2020(11)

- [29].利用脱硫废液通过水热法制备硫化铅[J]. 昌吉学院学报 2019(03)

- [30].水热法制备薄水铝石粉体及其脱水动力学分析[J]. 大连交通大学学报 2018(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0f1b6a830454e66a5a05b893.html