# 厦门花岗岩残积土HSS模型参数的研究及工程应用

### 论文摘要

花岗岩残积土是一种特殊土,具有较高的孔隙比和承载力,但受扰或在动水压力作用下,其强度急剧降低,是厦门地区工程建设中较为常见的土体。大量文献揭示,大多数岩土工程中,结构周围的土体大部分区域是处于小应变状态内的,只有少数区域发生塑性应变。相比大应变,土体在小应变范围内具有较高模量。HSS模型能反映土体小应变状态下的土体特征。本文针对在厦门第二西通道所取的两种不同类型花岗岩残积原状土,进行一系列的室内试验,研究不同花岗岩残积土的应力应变特性,获取完整的HSS模型参数,建立主要参数的经验关系式,分析主要参数对数值模拟的敏感程度。研究主要内容和结论如下:1、通过室内基本土工试验获得所取土样各项基本力学参数。根据吴能森提出的综合分类法,本次I2基坑与E区基坑所取花岗岩残积土分别定名为含砂黏土和粉黏土质砂砾。同时,标准固结试验表明花岗岩残积土在具有较高孔隙比的同时,又属于中低压缩性土。2、含砂黏土与粉黏土质砂砾在三轴剪切试验下的应力应变曲线都呈现弱软化型,均形成明显的剪切带,粉黏土质砂砾相对含砂黏土具有较高的抗剪强度。其重复卸载再加载试验表明土体的卸荷回弹模量要比主加载模量大。3、弯曲元试验结果表明,花岗岩残积土在小应变状态下的土体剪切模量要远大于大应变模量,其刚度随应变增大衰减迅速。获得完整HSS模型参数,花岗岩残积土大应变下的参数间的比例关系与其他地区黏土相比相差不大。对于小应变参数0与的比值,则相差较大,对于0.7值则相差不多。4、基于厦门第二西通道E区基坑工程实例,探讨了HSS模型对基坑开挖的适用性及所获参数的可靠性。数值计算结果与实测数据对比表明,HSS模型更能够准确预测基坑开挖变形,本次所获参数结果较为可靠。5、采用数值分析方法,研究基坑变形对参数的敏感程度,结果表明小应变参数对基坑变形的影响较大,其他大应变范围下的参数影响则相对较小,对两种花岗岩残积土大应变范围下模型参数的比例关系进行统一,最后得出适用于厦门地区花岗岩残积土的HSS模型参数取值参照表。

### 论文目录

- 摘要

- abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 选题背景和研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 花岗岩残积土研究现状

- 1.2.2 常用土体本构模型

- 1.2.3 土体参数研究现状

- 1.3 研究内容及方法

- 1.3.1 研究的主要内容

- 1.3.2 研究方法与技术路线

- 第2章 花岗岩残积土的基本物理性质

- 2.1 引言

- 2.2 土样获取位置及方式

- 2.2.1 试验土样获取位置

- 2.2.2 试验原状土取土方法

- 2.3 土样的基本物理性质

- 2.3.1 土样的密度试验

- 2.3.2 土样的含水率试验

- 2.3.3 土样的界限含水率试验

- 2.3.4 土样的比重试验

- 2.3.5 土样的颗粒分析试验

- 2.3.6 土样分析

- 2.4 小结

- 第3章 花岗岩残积土三轴剪切试验分析

- 3.1 引言

- 3.2 试验设备

- 3.3 试验方案

- 3.4 试验过程

- 3.4.1 试验前期准备

- 3.4.2 试样制备

- 3.4.3 试验步骤

- 3.5 试验结果分析与比对

- 3.5.1 I2 基坑花岗岩残积土试验结果分析

- 3.5.2 E区基坑花岗岩残积土试验结果分析

- 3.5.3 不同类型花岗岩残积土抗剪强度分析比对

- 3.5.4 基于HS模型下大应变范围内相关参数分析

- 3.6 小结

- 第4章 花岗岩残积土固结试验与弯曲元试验分析

- 4.1 试验设备

- 4.1.1 标准固结试验仪器

- 4.1.2 弯曲元试验仪器

- 4.2 试验方案

- 4.3 试验过程

- 4.3.1 试验前期准备

- 4.3.2 试样制备

- 4.3.3 试验步骤

- 4.4 试验结果分析

- 4.4.1 固结试验结果分析

- 4.4.2 弯曲元试验结果与小应变参数分析

- 4.5 小结

- 第5章 HSS模型参数的分析验证及敏感性分析

- 5.1 HSS模型参数分析

- 5.1.1 HSS模型中包含的HS模型参数分析

- 5.1.2 HSS模型中小应变参数分析

- 5.2 HSS模型参数验证

- 5.2.1 工程概况

- 5.2.2 数值分析建模及参数验证

- 5.3 HSS模型参数敏感性分析

- 5.3.1 有限元分析模型

- 5.3.2 HSS模型参数的敏感性分析

- 5.4 厦门花岗岩残积土HSS模型参数总结

- 5.5 小结

- 第6章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 林乔宇

导师: 肖朝昀

关键词: 花岗岩残积土,模型,参数分析,数值模拟,敏感性分析

来源: 华侨大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 地质学,建筑科学与工程

单位: 华侨大学

分类号: TU43

总页数: 103

文件大小: 5339K

下载量: 83

### 相关论文文献

- [1].酸污染条件下花岗岩残积土崩解特性试验研究[J]. 水利与建筑工程学报 2017(06)

- [2].浅析广州地区花岗岩残积土物理、力学特征[J]. 中国水运(下半月) 2016(07)

- [3].广州地区花岗岩残积土力学特性试验及参数研究[J]. 岩土力学 2016(S2)

- [4].花岗岩残积土压缩特性的研究[J]. 西部资源 2019(06)

- [5].福州鼓楼区花岗岩风化残积土工程特性研究[J]. 福建地质 2020(02)

- [6].花岗岩残积土水-力相互作用特性研究[J]. 安全与环境工程 2019(02)

- [7].花岗岩残积土的工程特性分析及对公路工程的影响研究[J]. 建筑技术开发 2019(13)

- [8].花岗岩残积土的结构性及试验研究[J]. 低温建筑技术 2015(05)

- [9].花岗岩残积土地质灾害特征及边坡稳定性分析[J]. 资源信息与工程 2020(05)

- [10].赣南花岗岩残积土的抗剪强度及其影响因素[J]. 科学技术与工程 2019(13)

- [11].钙源对微生物固化花岗岩残积土效果影响的研究[J]. 工业建筑 2019(07)

- [12].化学成分对花岗岩残积土抗拉张力学特性的影响[J]. 中山大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [13].厦门花岗岩残积土物理力学指标关联性定量表征初探[J]. 岩土力学 2018(S1)

- [14].容县压实花岗岩残积土的力学性质与微结构特性研究[J]. 水文地质工程地质 2018(05)

- [15].粉煤灰改良花岗岩残积土试验研究[J]. 福州大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [16].花岗岩残积土的崩解特性研究[J]. 水利科技与经济 2010(08)

- [17].浅析花岗岩残积土的化学成分特征及其工程性质[J]. 福建地质 2009(03)

- [18].花岗岩残积土地基的加固试验[J]. 科技资讯 2008(20)

- [19].肇庆地区花岗岩残积土工程特性研究[J]. 建筑安全 2019(06)

- [20].花岗岩残积土强度与含水率的定量关系研究[J]. 河南城建学院学报 2017(05)

- [21].揭阳地区花岗岩残积土工程性质分析[J]. 勘察科学技术 2017(S1)

- [22].滇西南某高速公路花岗岩残积土工程地质特性研究[J]. 土工基础 2019(03)

- [23].冲击荷载作用下花岗岩残积土的动力损伤与破坏机理[J]. 岩土工程学报 2019(10)

- [24].基于小尺寸蠕变试验的花岗岩残积土循环荷载下的动应力累积模型（英文）[J]. Journal of Central South University 2019(03)

- [25].基于微观层析成像技术的花岗岩残积土颗粒接触方式研究（英文）[J]. Journal of Central South University 2019(04)

- [26].海南岛花岗岩残积土直接快剪强度参数的回归分析[J]. 山西建筑 2018(02)

- [27].腾冲花岗岩残积土工程地质特征探析[J]. 有色金属设计 2011(01)

- [28].福建厦门地区花岗岩残积土物理力学参数统计分析[J]. 资源环境与工程 2011(06)

- [29].由压缩试验分析砾质花岗岩残积土的结构特性[J]. 地下空间与工程学报 2009(04)

- [30].浅谈地铁工程中基底花岗岩残积土的预处理[J]. 广东土木与建筑 2008(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0f4a2812a14340879921cf47.html