# 轴承保持架断裂失效分析

### 论文摘要

采用光学显微镜（OM）、扫描电镜（SEM）和透射电镜（TEM）、氨熏实验对失效件轴承保持架的化学成分、断口形貌、基体显微组织及内应力进行表征与分析,从而阐明了保持架开裂的原因。结果表明:该轴承保持架由CuZn39PbA黄铜制成,开裂主要由铸造缺陷-疏松导致其周围的合金力学性能下降,轴承架内圈凹槽处是服役时的受力集中区,在承受频繁的冲击应力下,裂纹萌生,进而扩展,最终导致轴承保持架过早疲劳断裂失效。

### 论文目录

- 1 实验

- 2 结果与讨论

- 2.1 断口形貌观察

- 2.2 金相组织分析

- 2.3 化学成分分析

- 2.4 氨薰试验

- 2.5 透射电镜分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张丽民,刘邦武,马风莉

关键词: 黄铜,轴承保持架,裂纹,疏松

来源: 金属热处理 2019年S1期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 机械工业

单位: 国标(北京)北京检验认证有限公司

分类号: TH133.3

页码: 44-47

总页数: 4

文件大小: 895K

下载量: 105

### 相关论文文献

- [1].实验室紧固件常见典型疲劳断裂失效分析案例[J]. 金属热处理 2019(S1)

- [2].发动机曲轴耐久实验断裂失效分析[J]. 汽车零部件 2020(02)

- [3].发动机齿轮断裂失效分析[J]. 金属热处理 2019(S1)

- [4].齿圈断裂失效分析[J]. 金属加工(热加工) 2020(03)

- [5].60Si2Mn板簧疲劳断裂失效分析[J]. 环境技术 2019(S2)

- [6].举高消防车回转支承固定螺栓断裂失效分析[J]. 建筑机械 2020(09)

- [7].齿轮断裂失效分析和质量控制[J]. 金属加工(热加工) 2017(03)

- [8].汽油发动机气门弹簧断裂失效分析[J]. 理化检验(物理分册) 2017(07)

- [9].轴销断裂失效分析[J]. 河南科技 2017(13)

- [10].1Cr18Ni9Ti螺钉断裂失效分析[J]. 金属加工(热加工) 2019(12)

- [11].高强度双头螺柱断裂失效分析[J]. 大型铸锻件 2020(03)

- [12].板片断裂失效分析[J]. 科技视界 2020(17)

- [13].某新型汽车半轴断裂失效分析[J]. 轻型汽车技术 2020(07)

- [14].20钢螺钉断裂失效分析[J]. 商洛学院学报 2016(06)

- [15].电厂一级外供泵轴断裂失效分析[J]. 设备管理与维修 2017(02)

- [16].车门限位臂导向板断裂失效分析[J]. 上海金属 2016(05)

- [17].高强度螺栓断裂失效分析[J]. 热加工工艺 2017(06)

- [18].中间轴疲劳断裂失效分析[J]. 热处理 2017(03)

- [19].双头螺柱断裂失效分析[J]. 金属制品 2017(04)

- [20].某电厂空气预热器转子密封板断裂失效分析[J]. 锅炉制造 2017(05)

- [21].支承辊辊颈断裂失效分析[J]. 新型工业化 2020(03)

- [22].12.9级高强度螺栓断裂失效分析[J]. 材料研究与应用 2017(02)

- [23].活塞销断裂失效分析[J]. 新余学院学报 2017(02)

- [24].42CrMo钢半轴的断裂失效分析[J]. 热加工工艺 2017(16)

- [25].主变黄铜轴销断裂失效分析[J]. 机械设计 2020(S2)

- [26].螺纹退火零件断裂失效分析及控制方法[J]. 热处理技术与装备 2010(06)

- [27].传动凸轮断裂失效分析[J]. 热加工工艺 2020(02)

- [28].火车轮锻造用芯棒座断裂失效分析[J]. 大型铸锻件 2020(03)

- [29].Φ815mm法兰盘断裂失效分析[J]. 热加工工艺 2017(03)

- [30].水平段连铸辊断裂失效分析[J]. 金属加工(热加工) 2017(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0f837b2dbdee30202bfced17.html