# 遥感技术在测绘工作中的应用分析翟建宝

哈尔滨航天恒星数据系统科技有限公司黑龙江哈尔滨150028

摘要：随着信息技术的不断进步，我国迎来了数字化信息时代，作为新型先进技术的遥感技术应运而生，由于该项技术具有良好的时效性与宏观性，同时还具有相当丰富的信息量，因此在测绘工作中应用遥感技术越来越广泛，遥感测绘技术得到了快速发展，为地质勘察工作、资源测绘工作和环境监测工作提供了更加便利的条件，其自身特有的优势很大程度上推动了我国经济建设的可持续发展。

关键词：遥感技术；测绘工作；应用

1遥感技术相关概述

1.1遥感技术特点分析

相对比传统的测绘技术，遥感技术具有以下几方面的特点：（1）测量范围大，遥感技术主要结合航摄飞机进行空中影像拍摄，通常情况下飞机的飞行高度约为10km，所以它可以捕获大范围的影像信息，对于后续的工程建设而言具有深远的意义；（2）效率高，遥感技术可以在较短的时间内进行区域测量，通过卫星围绕地球运转，获得相关测区的资料信息，这一特点是传统的人工测绘无法比拟的。

1.2遥感系统组成分析

1.2.1地面部分

遥感系统的地面部分可以细分为3方面，即飞机轨迹规划部分、远程控制部分和影像拍摄显示部分。其中，轨迹规划的任务主要是对飞机测绘航线、性能以及作业区范围进行规划，确保遥感测绘的高效进行，在完成轨迹规划后，由地面远程控制系统进行飞机的测绘作业，同时由地面显示系统记录飞机所拍摄的各类影像数据。

1.2.2空中部分

遥感测绘系统的空中部分主要包括4方面，即控制系统、传感器系统、压缩系统以及飞行平台。其中，传感器系统的存在意义重大，它是遥感测绘系统的核心部分，通常传感器系统中布设有CCD数码相机、合成孔径雷达等设备，这可以高效进行空间影像拍摄处理，压缩系统的存在可以实现对数据的实时传输，确保数据信息的高精准度。

2遥感技术在测绘工作中的具体应用

2.1遥感技术

2.1.1选取数据

因地籍测绘本身有着高精度、高综合性和连续性等诸多要求，当前所运用的遥感技术在对数据选取时，常规情况下是借助法国与美国的卫星数据系统来完成的。但在遥感技术测量中，烟感监测是其中一项非常重要且具有较高精度的技术，在对土地进行测量期间，为了能够达到更高的测量精度，通常情况下，测量人员必须结合地方的具体情况进行明确，并对该地区生态、人文等相关信息进行整理后录入到测绘数据中。如果对精度有着特殊的要求，那么相关人员在实施测量期间还可将其与GPS技术结合起来，进一步提升其测量精度。

2.1.2提取变化信息

变化信息简单来说就是指在特定时间要求范围内，结合土地相关量的变化来实现对土地各方面变化信息的快速提取。这也是当前地籍测绘期间，遥感技术非常重要的运用方式。此外，由于时间段不同，土地的变化量也必然存在差异，该项技术的运用可对其实现非常准确的测量计算，从而更好地把握土地变化规律，为将来土地改革提供参考。

2.2动态监测

在科学技术快速发展的影响下，遥感技术也在不断创新，为了提高地籍测绘精确性，不少研究者将动态监测技术与遥感技术结合起来。例如：为了保证土地测绘操作的便利性和准确性，可将遥感技术、地籍测绘信息系统与GPS技术三者结合起来。可见，地籍测绘中，动态监测是当前遥感测绘技术中便捷性最高的技术。动态测绘就是一种借助遥感技术来实现对土地动态调查、变更等相关信息进行监测的技术。在测绘工作中，借助动态监测技术的测量，能够使土地利用的各方面资料在计算机的处理下转变为简单的图像信息和文字数据，为测绘工作的计算提供最直接、最准确的数据信息，从而更好地实现对土地变化情况的掌握。与此同时，借助该项技术，还能够对不同时期土地的变化情况实施全面的监测，并与相同时期土地数据的测绘结果做出对比，为地籍测绘提供更为准确、直观的变化数据。此外，伴随着科学技术的快速发展，与动态监测技术相匹配的图像处理技术也在不断地完善，可见，未来该项技术带来的便利性会更大。

2.3GPSRTK的勘测定界

首先需要确定土地界线范围，再对界线范围内的土地情况进行测量计算，最后再测量界桩的具体位置，通过这种方式不仅能够保证土地测绘相关资料更加完整，同时也有利于土地地籍信息的采集和管理。在对建筑用地的地界线进行测量时，具体的操作方法为：对土地使用文件进行审核—勘测施工现场—图上红线设计—湿地放样—审核测量—对土地面积进行测量和结合测量结果进行计算—对建筑用电的地界图样进行绘制—对建筑用地管理图进行绘制—对资料进行管理—建档，通过对实地进行反复的考察、勘测、权属调查以及设计，即可获得非常详细且准确的放样数据信息资料。在对定界放样进行勘测期间，GPSRTK技术的运用可有效避免以往关系距离法、预防解析法等操作的复杂特性，使得建筑用地的地界勘测工作得到最大程度上的简化，同时这种方法也适用于地铁、河道等的放样勘测。

2.4遥感技术在地质测绘中的具体应用

在现代化高新技术中遥感技术是其中重要技术之一，具有相当大的优势，比如极佳的时效性、庞大的信息量等。通过卫星遥感探测系统有效的监测地质灾害体的具体变化情况，再通过卫星遥感影像将灾害的具体情况以图像的方式体现出来，能够使地质灾害预测的准确性得到有效加强。遥感技术在地质测绘中的广泛应用，能够满足制作大比例尺地形图的需要，并且极大程度上改善了遥感图像与地质实况的吻合性以及可兼容性，能够更加真实的将地质实际情况进行反应，促进我国地质测绘领域的科学发展。

3遥感技术在测绘领域中的发展

目前，遥感技术主要结合了卫星定位技术（GPS），这使得它可以对目标进行全天不间断的动态测量，特别是在一些区域环境检测中，该技术的应用价值显得更加巨大，可以为后续的环境治理提供有效的数据资料。然而目前遥感技术也不可避免地存在一些缺陷，所以加大对其的研发十分关键，未来的遥感技术将朝着以下2个方面发展，以促进我国测绘水平的进一步提升。

3.1对遥感技术进行升级优化

现阶段，我国测绘领域中遥感技术的应用还不是很广泛，主要原因有2个，即人们缺乏对其的认知以及成本造价较高。因此，需要加大对遥感技术的普及和推广，同时对遥感技术进行升级优化，降低其成本投入，以确保该技术可以真正成为测绘领域的主要技术手段。随着时代的发展，测绘行业要想取得进一步发展，就必须要对测绘技术进行优化，遥感技术虽然在测绘领域具有很大的优势，但是也存在一些缺陷，所以对该技术的升级优化就成为未来遥感技术发展的主要趋势。总之，只有对遥感技术进行升级优化，才可以降低其成本投入，同时提高其自身性能，从而让业内人士进一步了解和接受这项技术。

3.2全面提升空间分辨率

全面性提升测绘遥感技术空间分辨率有助于进一步提升测绘遥感技术在测绘工作中的应用，传统的测绘遥感技术受到很多方面的影响，大多数只是对宏观方面的检查，但是由于技术的发展，全新工作思路的应用，测绘遥感技术与地质结合的程度越来越高，受到的限制越来越少，作为测绘地质工作人员，要改变相关的工作思路，提升遥感测绘技术在测绘工作中的应用。

4结束语

总而言之，在土地资源管理中，测绘是一项非常重要的环节。但由于测绘工作本身具有较高的复杂性，而通过遥感技术的运用，可较好地实现对地籍测绘工作准确度的提升与难度的控制，更好地保证测绘工作的操作质量和效果。

参考文献：

[1]姜华.探析遥感测绘技术在测绘工作中的应用[J].信息化建设,2018(05):346.

[2]张洲洋.小议遥感测绘技术在测绘工作中的应用[J].建材与装饰,2018(04):247-248.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0faac6626a2a470460cd9f3f.html