# 如何做好建筑工程主体结构检测工作

新疆建筑科学研究院新疆乌鲁木齐830000

摘要：当前，建筑工程在城市化建设中的地位越来越高，建筑行业的快速发展带动了社会经济水平的提高。在生活质量不断进步下，人们对于建筑工程质量要求也越来越高，工程质量是确保工程建设顺利发展的基础保障，以此为前提才能提高建筑工程的使用效果与年限寿命。主体结构作为建筑工程重要组成部分，对其进行结构检测是非常重要的。文章主要对建筑主体结构检测的常用方法进行分析，希望能够有助于我国建筑行业的健康发展。

关键词：建筑主体；主体结构；结构检测；检测方法

前言：随着建筑数量的不断上涨，建筑规模和结构逐渐呈现多元化的发展，虽然基础设施建设有所放缓，但建筑工程施工中新技术与新方法仍在不断的创新、应用中，促进建筑行业整体水平的提高。建筑主体结构检测具有客观性与有效性，对于建筑工程质量及社会公众的生命财产安全都发挥着重要作用。虽然我国建筑工程主体检测手段已经有了很大进步，但是与西方先进国家相比还存在一些差距。如何提高建筑工程主体结构检测水平，为现代化建设提供重要的技术支持，是需要探索的重要问题。

1建筑工程主体结构检测概述

建筑工程主体结构是整个施工的重要内容，也是工程项目安全稳定的基本条件，建筑工程主体结构检测包括多个方面：建筑安全性、建筑功能、施工技术、材料质量、结构性能等等。结合目前的实际情况来看，施工技术与施工材料的检测是非常重要的两个方面，施工单位必须加以重视，对可能存在的质量风险进行有效控制，严格按照相关规定进行相关检测。当前，我国建筑工程功能性越来越强，建筑改造工程数量也在不断增加，对已完成建筑主体结构的检测也是建筑工程检测的重要组成。在日常工作中，这些工作主要体现在钢筋检测、外观尺寸检测、抗压强度检测等等。另外，建筑工程主体结构的质量对建筑施工整体水平产生直接影响。保证建筑工程主体结构质量，合理应用结构检测技术，在了解检测内容的基础上，结合工程实际情况，确保建筑主体结构的稳定性与安全性具有重要意义。

2主体结构检测原则

2.1常规检测

常规检测是主体结构检测中常见的检测方法，根据材料类型进行抽样检查，建筑工程主体材料在种类、级别有所不同，常规检测的时候需要做好合理的区分。比如：主体结构中一级材料类型主要为钢结构、混凝土结构、砌体结构等。二级材料类型主要为柱体、梁体、梁体部分。除此之外还有三级材料类型，主要以材料类型为基础进行划分。

2.2有异议的构件检测

在检测过程中，对存在异议的构件需要进行相应类别的检测，在确定样本容量的时候，根据异议材料的检测批容量进行确定，在相关监督机构的共同参与下完成检验抽查工作。在整个过程中需要注意的是，抽查检测数量必须达到总抽检数量的10%以上，这样得出的最终结果才有效。对于抽检材料结果，由监督机构审核抽样检测方案，确保修改方案的合理有效。

3建筑主体结构检测的常用方法及检测内容

3.1外观检测

外观检测具有一定的可视性特点，主要是对工程构件的质量检测。常见的外观质量缺陷表现为混凝土构件的麻面、裂缝、蜂窝、空洞等，同时混凝土构件的外观尺寸与质量也是建筑工程主体结构检测的主要内容。常用的外观检测方法有目测法、测量法等等。混凝土结构尺寸的检测过程中预埋件位置、结构尺寸、轴线距离、垂直度、标高都是主要的检测内容，通过尺量的方法准确检测构件尺寸，确保相关构件尺寸检测偏差在合理的范围内，能够满足设计要求，另外，不同的建筑环境可能存在的影响因素也不尽相同，由于自然灾害、侵蚀现象的存在，对建筑结构主体造成很大损坏，对于损伤较为严重的部位也应该进行尺寸检测，并在检测报告中说明检测位置及相应背景。

3.2钢筋检测

建筑工程施工中钢筋是非常重要的原材料，较多的应用于混凝土结构中。钢筋所用的部位、数量、连接方式、规格型号等都对混凝土构件的稳定性与承载能力产生影响。在混凝土浇筑前，做好钢筋材料的检测工作，通过目测法对钢筋数量、规格、类型、绑扎质量进行检查，分析计算钢筋的总体质量。混凝土浇筑完成后，还可以通过电磁传感器或雷达探测器等设备进行钢筋位置及变形的检测，从而确保钢筋在混凝土结构中的有效性，提高建筑工程主体结构质量安全。

3.3建筑主体结构抗压强度检测

混凝土构件的抗压强度对建筑整体稳定性和安全性能具有直接影响。在进行主体结构抗压强度检测的过程中，可以采用回弹法和钻芯法进行检测。钻芯法主要通过检测仪器对混凝土构件进行芯样的钻取，通过观察、检测判断构件强度，这种方法检测结果较为精准，但对混凝土构件会造成一定损坏。应该尽量降低钻芯法的应用。对于一些要求严格的混凝土裂缝检测，不用对已经成型的混凝土结构进行检测，通过回弹法或试块样本检测获取所需的结果。回弹法主要应用回弹仪器，弹击混凝土表面，根据仪器重锤接触的回弹值和碳化深度检测混凝土的抗压强度，当回弹值较高时，混凝土表面所具有的硬度也就越高。

3.4混凝土检测

首先，混凝土原材料检测，混凝土原材料是确保混凝土质量的重要基础，包括水泥、沙、水、石子等，混凝土原材料检测在建筑工程主体结构检测中是非常重要的一项内容，根据相关规定对水泥性能、标号、砂石硬度、粒径、水质等进行检测，以此确定混凝土配合比；其次，混凝土塌落度检测，如果建筑主体结构采用的是商品混凝土，则可以省略原材料试验的检测步骤，需要对商品混凝土塌落度进行仔细检测，这也是混凝土结构质量的重要因素。另外，强度检测，在浇筑过程中对混凝土进行试块留置，随机抽样检测。对不同的楼层、不同配合比的混凝土取样不得少于1次。

3.5砂浆强度的检测

砂浆也是建筑工程施工时应用较多的材料，其质量好坏也直接关系到建筑的整体质量。因此需要对砂浆的强度进行检测，可以采用灌入法和回弹法来检测砂浆的强度，以此来得到准确的强度曲线，实现对建筑主体结构的准确评估。

3.6楼板板厚检测

现在我们国家的建筑工程越来越多。有些施工单位为了得到利益偷工减料，一味追赶工期，给工程质量埋下隐患，引发了一些事故。现在人们对工程的质量越来越重视，一定要做好检测工作。在建筑工程中，楼板是建筑的直接活荷载的承受者，所以楼板的厚度非常重要，厚度和承受的载荷有重要的关系。在现场施工的时候，一定要严格控制厚度，达到国家标准要求。实际对板厚的检测中，一般采取随机抽样的方式。工作人员要对不同的隔层跨板进行检测，要是检测结果不能达标，就要返工重新做。也要对楼板普查，一定要保证楼板的厚度，从而保证整个建筑工程的质量。

4结束语

综上所述，随着建筑施工技术水平的提高，主体结构检测方法也变得丰富多样。在具体的施工过程中，检测人员应该根据建筑工程的实际情况，结合施工特征做好建筑主体结构的检测。在检测过程中如果存在不合格现象，可以采取多种方法交叉检测的方法，提高检测的准确度。另外，在检测技术与检测设备的创新发展下，作为建筑工程主体检测人员也应该具备不断学习的态度，掌握新设备、新技术的应用方法，努力做好建筑主体质量检测工作，切实提高我国建筑工程主体结构检测的科学化与规范化。

参考文献：

[1]郝坤.建筑结构检测与加固技术探讨[J].住宅与房地产，2016，（33）：121.

[2]李鸿渊.建筑主体结构检测的常用方法探析[J].工程技术研究，2017，（12）：187-188.

[3]邱亮.建筑工程结构检测技术的实践应用分析[J].住宅与房地产，2017，（17）：243-244.

[4]王之超.探讨工程实体质量监督中的建筑工程主体结构检测[J].科技与企业，2014（6）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0fc44f07022811e5c3ad3431.html