# 带横向接头预制拼装综合管廊不均匀沉降研究

### 论文摘要

大断面预制拼装综合管廊因整体运输时结构尺寸与重量超限,通常需要横向分块来满足交通运输限界限重的要求。本文提出一种“环氧胶+钢板焊接”的连接形式来替代传统的横向预应力连接,从而提高现场施工进度,即上下两半节廊体混凝土接触面通过环氧树脂胶粘结,外侧通过预埋钢板焊接使其成为整节廊体。本文以某预制拼装综合管廊工程项目为背景,按照设计院给定的断面形式,依据相关设计规范对管廊整体进行配筋计算。通过现场1:4比例模型试验及非线性有限元计算软件ABAQUS分别模拟现场不良地质条件,从节段拼装长度与预应力损失两个角度,对此种含横向接头多舱预制拼装综合管廊整体结构的抗不均匀沉降能力进行理论分析与比例模型试验研究。节段拼装长度的研究选取12m与25m这两个工况进行对比分析,预应力损失的研究选取预应力损失0、10%、20%、30%与40%这5种工况进行对比分析。本次研究的目的是通过探究含此横向接头的廊体在不同条件下的抗不均匀沉降能力,为大断面多舱室预制拼装综合管廊的设计和相关规程的制定提供科学依据。节段拼装长度对廊体不均匀沉降影响分析表明:（1）节段拼装长度越长,土体越软,廊体沉降位移、混凝土与钢筋应力越大;（2）最大沉降发生在软土地基上的节段端部大舱位置,最小沉降发生在硬土地基上的节段端部小舱位置处,混凝土与钢筋的最大拉应力发生在中腹板底部位置处;（3）地质条件从硬土过渡到软土时,管廊沉降位移线性平缓增大,混凝土应力变化呈抛物线形态先减小后增大;（4）两种拼装长度的节段不均匀沉降差均小于本文推荐的沉降允许值25mm,两种拼装长度均满足该地区沉降限值。预应力损失对廊体不均匀沉降影响分析表明:（1）预应力损失越大,软土地基上廊体沉降位移越大,混凝土与钢筋骨架应力越大,而硬土地基与之相反,随着预应力逐渐损失,其上廊体沉降位移与应力均有减小的趋势;（2）当预应力损失增大,土体交界处混凝土应力变化加剧,硬土一侧的廊体土体交界处混凝土应力增大,端部混凝土应力减小,软土一侧廊体各部位混凝土应力持续增大;（3）在该地质条件下,当预应力损失达到40%时,拼接断面应力刚好达到工程设计最小值,廊体节段沉降位移差超过本文推荐的不均匀沉降允许值,此时有可能会对防水材料等附属设施造成不利影响,进而可能影响整体结构的安全性与耐久性,因此保持预制拼装综合管廊纵向预应力的有效作用至关重要。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 选题背景

- 1.1.1 社会背景

- 1.1.2 政策背景

- 1.2 综合管廊概述

- 1.2.1 综合管廊的发展

- 1.2.2 综合管廊的类型

- 1.2.3 大断面多舱预制拼装综合管廊介绍

- 1.3 综合管廊不均匀沉降的研究

- 1.3.1 综合管廊不均匀沉降研究的背景

- 1.3.2 综合管廊不均匀沉降形成的原因

- 1.3.3 综合管廊不均匀沉降的研究现状

- 1.3.4 管廊不均匀沉降防治措施

- 1.4 本文主要研究的内容

- 2 综合管廊试验模型设计

- 2.1 工程概况

- 2.1.1 工程背景

- 2.1.2 工程设计要求

- 2.2 综合管廊模型设计

- 2.2.1 管廊接头设计

- 2.2.2 管廊主体设计

- 2.2.3 工程荷载计算

- 2.2.4 管廊沉降变形允许值

- 2.3 比例模型设计

- 2.3.1 比例模型设计原则与步骤

- 2.3.2 基本参数的确定

- 2.3.3 试验材料选取

- 2.3.4 比例模型主体设计

- 2.4 本章小结

- 3 综合管廊不均匀沉降试验方案设计

- 3.1 试验目的

- 3.2 管廊试件制作

- 3.3 模型试验设计方案

- 3.3.1 试验原理

- 3.3.2 节段拼装长度不均匀沉降试验的具体方案

- 3.3.3 预应力损失不均匀沉降试验的具体方案

- 3.4 试验测量内容及测点布置

- 3.4.1 混凝土应变

- 3.4.2 钢筋应变

- 3.4.3 沉降测试

- 3.5 试验过程控制及注意点

- 3.5.1 试验过程控制

- 3.5.2 试验过程注意事项

- 3.5.3 现场试验操作

- 3.6 模型试验结果与分析

- 3.6.1 节段拼装长度试验的现象及结果

- 3.6.2 预应力损失试验的现象及结果

- 3.7 本章小结

- 4 综合管廊不均匀沉降有限元分析

- 4.1 理论基础

- 4.1.1 管廊结构计算方法

- 4.1.2 土体沉降的模拟

- 4.2 ABAQUS原理简介

- 4.3 材料的本构模型

- 4.3.1 混凝土本构

- 4.3.2 钢筋本构

- 4.3.3 土体本构

- 4.4 有限元模型的建立

- 4.4.1 材料选取及其特性

- 4.4.2 单元类型的选取

- 4.4.3 接触分析

- 4.4.4 边界条件的处理

- 4.4.5 预应力钢筋的模拟方法

- 4.4.6 施加试验荷载

- 4.4.7 地应力平衡

- 4.5 综合管廊不均匀沉降研究有限元分析结果

- 4.5.1 节段拼装长度对综合管廊不均匀沉降有限元分析结果

- 4.5.2 预应力损失对综合管廊不均匀沉降有限元分析结果

- 4.6 模拟结果与试验结果的比较

- 4.6.1 节段拼装长度对综合管廊不均匀沉降两种结果对比

- 4.6.2 预应力损失对综合管廊不均匀沉降两种结果对比

- 4.7 本章小结

- 5 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间的研究成果

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 张奎

导师: 刘世忠

关键词: 大断面预制综合管廊,横向分块,不均匀沉降,节段拼装长度,预应力损失

来源: 兰州交通大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 地质学,建筑科学与工程,建筑科学与工程

单位: 兰州交通大学

分类号: TU990.3;TU433

DOI: 10.27205/d.cnki.gltec.2019.000542

总页数: 99

文件大小: 6214K

下载量: 81

### 相关论文文献

- [1].起步早 进度快 效果好 路径新 全省城市地下综合管廊建设现场会在四平召开[J]. 吉林勘察设计 2016(01)

- [2].国家发展改革委 住房城乡建设部关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见[J]. 吉林勘察设计 2016(01)

- [3].全国地下综合管廊试点城市竞争性评审四平市喜获第三名[J]. 吉林勘察设计 2016(01)

- [4].融资难与各自为政——地下管廊建设陷入两大困境[J]. 给水排水动态 2015(06)

- [5].国务院常务会议部署推进城市地下综合管廊建设[J]. 吉林勘察设计 2015(04)

- [6].综合管廊[J]. 中国建设教育 2015(04)

- [7].住建部:确保今年开建2000公里以上地下综合管廊[J]. 中国建材资讯 2016(04)

- [8].全省城市综合管廊建设工作调度会在长春召开[J]. 吉林勘察设计 2015(03)

- [9].地下综合管廊试点城市将获专项资金补助[J]. 吉林勘察设计 2015(03)

- [10].陈政高在推进城市地下综合管廊建设电视电话会议上要求 以高度的历史责任感抓好地下管廊建设[J]. 中国建设教育 2016(05)

- [11].渭南市滨河大道综合管廊设计方案浅谈[J]. 陕西建筑 2016(10)

- [12].2015年综合管廊大事记[J]. 给水排水动态 2016(01)

- [13].市政工程地下综合管廊防水施工要点分析[J]. 住宅与房地产 2019(31)

- [14].装配式综合管廊守护地下“生命线”[J]. 中国建设信息化 2019(22)

- [15].超深基坑地下综合管廊支护技术研究[J]. 工程技术研究 2019(22)

- [16].青岛市地下综合管廊防水技术现状及问题[J]. 中国建筑防水 2019(12)

- [17].层次分析法在地下综合管廊规划中的应用——以红岛经济区为例[J]. 给水排水 2019(S1)

- [18].装配式铝模台车在城市综合管廊施工中的应用[J]. 居舍 2019(35)

- [19].城市地下综合管廊全封闭式防水施工技术[J]. 四川建材 2019(12)

- [20].石家庄市地下综合管廊总控中心正式建成[J]. 城市道桥与防洪 2019(11)

- [21].关于城市地下综合管廊工程建设问题研究[J]. 中华建设 2019(12)

- [22].地下综合管廊与人非共板路侧带断面的空间耦合优化[J]. 智能建筑与智慧城市 2019(12)

- [23].综合管廊自动巡检机器人介绍及应用[J]. 劳动保护 2020(01)

- [24].城市综合管廊工程重要节点设计简析[J]. 四川水泥 2019(11)

- [25].综合管廊建设存在的问题及对策研究[J]. 智能城市 2020(01)

- [26].城市地下市政综合管廊施工方法研究[J]. 城市建筑 2019(30)

- [27].基于层次分析的综合管廊运营风险评价研究[J]. 山西建筑 2020(02)

- [28].基于物联网技术的地下综合管廊智能化建设[J]. 山西建筑 2020(03)

- [29].综合管廊电力设计要点分析[J]. 中国设备工程 2019(24)

- [30].穿越地裂缝带的地下综合管廊结构应力预测研究[J]. 市政技术 2019(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/100003b12f4926c94982c633.html