# 通信工程施工与工程监理方式研究

山东省邮电工程有限公司山东济南250031

摘要：近年来我国经济建设发展迅速，使我国快速进入现代化科学技术网络时代。进入信息化时代之后，通信技术也得到了飞速发展，并且成为各个行业转型、改革的关键性举措。尤其是通信工程，通过通信技术将其范围进一步扩大，尽管为行业发展提供了机会，但是也使通信工程施工、监理面临更加严格的要求。目前，为了有效提高通信工程施工能力，实际组织通信工程施工期间，监理工作得到了极大的重视，监理方式的选择也成为决定通信工程质量的重要因素。

关键词：通信工程施工；工程监理

引言

信息时代的快速发展推动我国整体经济建设发展迅速，为我国经济建设贡献力量。信息化技术与网络技术的快速发展，使得通信工程在良好的发展背景下，应用范围不断的扩大。通信技术作为一种建设复杂性与技术性较高的工程，通信工程建设量不断增大的情况，一定程度上促使监理行业逐渐开始与通信工程进行结合，而对通信工程进行监理的目的，也是为了保障通信工程运营商与使用方的双方权益，以促使通信工程能够进行更高水平的建设，进而确保其建设水平能够满足社会的相关需求。

1通信工程监理工作开展的重要意义

1.确保通信工程整体建设质量，通信工程与其他建设工程不同，通信工程由于涉及到的技术与设备比较多，使得通信工程实际进行建设时，容易因建设人员、技术、设备、材料、施工方法与环境等因素，出现通信工程建设质量比较低的情况，这使得通信工程的终建设质量难以得到有效保障。监理机制作为一种贯穿于通信工程整个建设过程的一种监督方式，在通信工程建设过程中，有效展开通信工程监理工作，有利于对各种影响因素进行合理规避与改进，使得通信工程能够在监理工作的实施下，具有一定的协调性，进而确保通信工程的终建设质量。2.降低通信工程建设成本，通信工程建设时，需要运用到大量的人力、物力、材料与设备，且部分特殊环节需要专业技术人员进行操作，这种情况下使得通信工程需要投入的建设成本比较多。其次通信工程的建设环节比较多，由于技术操作问题，很多环节都是由各个承包商进行分开施工的，这种情况下，一旦各个承包商施工操作沟通不到位，容易出现技术施工方面的问题，从而使得通信工程的建设需要返工处理，提升了通信工程的建设成本。然而在通信工程中实施相应的监理工作，通信工程建设过程可以在监理人员的工作监督下，对通信过程进行全过程的工作监理，使得通信工程的建设过程能够做到一定的有序性、规范性，进而减少各种质量问题的发生。

2通信工程中通信施工技术

1.传输架杆施工，通信工程中的传输架杆是其中非常重要的一个构成部分，负责通信线路架设，使通信线路能够不断延伸。那么在具体施工过程中，传输架杆这一装置是在线路架空铺设当中被运用，和通信线路之间有极为密切的关系，因此施工人员要选择合适的传输架杆，并且合理制定安装计划。施工人员结合施工要求选择传输架杆，确保其与施工现场环境相契合，承载通信线路导致的不同压力。传输架杆材质的选择，最常应用的是水泥架杆。安装架杆时工作人员要和通电线路这一环节同步进行。2.架空杆路拉线，架空杆路拉线的目的是将杆之间所形成的张力取消，提高拉杆的稳定性。所以，拉线本身要带有一定的强度与坚韧性，只有如此才能够有效抵抗张力。因此，在通信工程施工中最为常用的材料便是镀锌钢绞线。将拉线的其中一端与架杆相连，另外一端则连接地锚，通过地锚来稳定拉线，期间必须要控制地锚的埋深。拉线架设期间，一方面要对张力这一因素进行考虑，另一方面气候也是必须要考虑的因素，若施工期间风力较大，必须要做好防风处理，最大程度地降低压力。一般比较常用的防风加固方法主要有“人”字防风形式，施工人员要准确测量距离。拉线期间，工作人员要对拉线松弛性进行关注，保证松弛适中才能够获得最佳的拉线效果。结束拉线施工之后，监理人员需要对拉线弹性进行检测，保证拉线稳定性。拉线投入使用之后，监理人员要定期检查拉线，确保其在使用过程中不会产生倾斜的现象。

3通信工程施工与工程监理方式优化

3.1加强对于通信工程和通信工程监理的重视

由于通信工程和通信工程监理的技术含量较高，因此也要保证通信行业及企业的各级领导对这一系统足够重视,可以通过成立相关技术性专业机构来大力发展通信工程和通信工程监理，以便培养出掌握核心技术的专业人员。其次在选用设备时除了要考虑成本因素之外，也要充分考虑设备的技术应用。要严格按照相关的技术标准和要求来做好专业设备的调试工作，从而保证专业设备的正常应用。电气企业对于通信工程运行的方式要求较为严格，需要保证电气制造的连续性和稳定性，同时，也需要加大通信工程和通信工程监理的管理力度，让通信行业及企业各个部门团结起来，做好协调工作，实现密切协作。除此侧歪，应该借鉴国内外管理通信工程监理的优秀的工作经验，从根本上提高对于通信工程监理的管理水平。

3.2提高监理工作规范性

通信工程现场的监理工作必须要保证规范性，一方面业主要按照《招标投标法》中的既定内容，在诸多监理制度进行选择，以规范性最高的监理机制对施工现场施工进行检查。另一方面，通过多样化的招标形式选择监理机制，象可以通过公开招标、邀请招标相结合的方式，办理监理委托手续，将监理期间比较常见的恶性竞争现象及时解决。合作双方签订监理合同的过程中，要在合同中明确双方需要承担的责任以及权利，以便后期施工、监理工作中出现问题，无法明确责任主体。

3.3严格控制工程监理内容

实际进行通信工程监理工作实施时，监理人员首先需要根据通信工程建设要求，做好每项通信工程监理工作内容。具体而言，在确定通信工程设计方案时，相关监理人员需要对设计方案进行评审，评审具体过程可有监理人员进行担任，并邀请相应参与单位进行会议参加，以在综合评审下，选择出效果佳的设计方案。监理人员做好各项通信工程审查工作后，需要在各个通信工程参与单位的监督下，对各项开工条件进行审查，确定无任何问题后，即可进行开关报告的签署。对于通信工程监理工作过程中各种建设问题，通信工程监理工作人员可以组织相应的监理会议，以对通信工程建设进度与质量进行相关审查，且所有相关单位的负责人员都需要参加。监理人员汇报相关监理问题后，需要与相关单位进行工作协调，以整合出相应的问题解决方案，确保通信工程的终建设进度与质量。

3.4培养专业性强的监理人才

通信工程施工监理各项工作的执行，最为重要的是人才，即培养专业性强的监理人才，这是提高通信工程质量的关键。所以，选择施工监理人才时，工作人员要挑选综合素质高的人员，并且着重审核监理人员的资质，选定之后对其进行入职之前的培训，使其能够明确通信工程施工监理的基本规定。为了调动监理人员工作积极性，需要为其提供优厚的薪资待遇，各个部门要完善薪资体制，从而吸引更多工作人员进入通信监理施工的队伍中，最大程度的提高监理能力。

结语

综上所述，通信工程施工与工程监理方式的选择，直接关系到工程质量，需要在今后施工期间，加大监理力度，组建专业监理队伍，解决施工问题的同时，推动我国通信行业发展。

参考文献

[1]王峰.结合3G/4G网络与GPS定位技术实现通信工程现场监理[J].信息系统工程，2017（3）:43.

[2]黄敏.基于安全生产视觉下工程监理的监管方法分析[J].中国新通信，2017，19（20）:149-150.

[3]周洪伟.如何利用3G4G无线网及GPS定位技术实现通信工程现场监理[J].通讯世界，2017（7）:80.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/101f04c0ca3a4e9f7679f801.html