# 高层建筑消防隐患风险及监督措施探析

河南郑州450002

摘要：高层建筑的广泛兴起，不仅为城市用地提供了巨大的帮助，同时也为城市商业、经济的发展奠定了基础。然而因为高层建筑本身存在人员密集、体积庞大以及功能复杂等特性，使得高层建筑会面临更多的火灾隐患，如果发生火灾，往往会在短时间内快速蔓延，并且火灾扑救与人员疏散难度更大，非常容易引发巨大的火灾事故，所以深入探讨高层建筑面临的火灾隐患，针对这些隐患制定针对性的消防对策，对我国城市建设、经济发展均具有重要的现实意义。

关键词：高层建筑；消防；风险；措施

一、我国高层建筑消防特点

1、火势蔓延快

高层建筑主要特点就是空间使用率高，那么这种高效的空间使用率所牺牲的就是建筑结构的通风以及楼梯等处的防火分隔，且在高层建筑中，多数采用垂直通道设计，这种情况下建筑任何部位发生火灾，热气由于密度小容易向高层建筑的上方传播，带动火势蔓延到高层建筑物的上层，然而上层多数都是高层建筑的外观装饰等易燃材料，那么十分容易导致火势加大，助长了火灾的蔓延。

2、扑救难度大

高层建筑高度高，人员密度大，发生火灾，如果疏散指示及应急广播由于各种原因不能很好的引导人们疏散，而从室外通过外援救援又比较困难，现阶段应用较为有效的室内消火栓经常由于无人管理，经常会不出水，或是由于其他原因，如消防水池无水，消火栓按钮损坏，水带长度不够，水泵损坏等各种原因不能保证自动供水而需要消防车来供水，一是耽搁时间，二是有时消防车由于消防车道被占用、堵塞，或是建筑根本就没有按照规范设置消防车道或火灾救援场地，救援窗，不能按时到达火场而错失最佳救援时间。

3、消防系统不完善

相关的建筑消防人员在进行高层消防系统建设的工作的过程中，没有将问题考虑全面。对于较高层的建筑没有相应的防火措施，缺乏紧急避难场所，这种情况存在着严重的安全隐患。当火灾发生时，由于建筑物过高，顶层的居民由于来不及跑出去，有没有紧急避难场所可以避难，最终造成的结果将不堪设想。为避免这一状况的发生，建筑消防人员应当在较高层的建筑物顶层建设紧急避难场所。

4、疏散困难

高层建筑由于层数多，垂直疏散距离较长，一旦出现火灾，疏散到安全出口、屋顶、地面或其他避难层、避难间及室外时间也会较长，二是人员比较集中，加上人们心里恐慌，容易造成拥挤，踩踏事故，火势蔓延太快，增加了疏散困难，而消防车在最不利情况下直接吸水扑救火灾的最大高度约为24m，所以高层建筑主要立足于自救。

二、高层建筑消防隐患风险分析

1、设计不规范

设计单位的设计人员不熟悉相关消防技术规范，未严格按照规范设计，单位内部未建立严格的设计审查制度。有些建筑设计单位不重视建筑防火设计，相关消防设计专业的技术人员缺乏，致使在设计中建筑自动消防设施设计不配套，加之一些建筑工程建设时间紧，设计周期短，各专业设计人员沟通协调不够，致使建筑工程设计图纸不全以及设计图纸不能满足施工要求，甚至有些建设工程边设计、边施工的，给建筑消防设施的安装施工留下了隐患。

2、消防管理责任不够明确

当前，一些高层建筑存在着产权或者是使用权和产权分离的现象，就会导致使用单位各自为政，没有充分重视消防安全管理工作，各个单位无法真正地履行其所担负的消防安全职责，进而就会造成消防安全组织机构不够完善，存在许多缺陷，导致消防控制室无人值班，尚未充分做好对消防设施设备的维修与保养工作，于是就会影响到高层建筑的消防安全整体水平。

3、消防设施落后

有一些单位消防设施的功能已经落后，无法满足当前社会发展的需要。在太原的北部尖草坪区和西部万柏林区，一些建造时间较为久远的小区因为城镇化进程的不断推进，周边的人口密集程度不断加大，小区车辆也不断增加，但是没有进行车位的配套升级改造，车辆在小区内外的停放混乱，占用消防通道的情形屡见不鲜，无疑给消防安全带来了很大的隐患。这些建造时间较长的小区，消火栓的布置也不像新城区那样按照消防新标准进行布置，压力达不到区域内新建高层建筑物的要求标准等，这些状况并没有随着城市的发展进行相应的升级改造，进一步加大了潜在火灾危险应急救援的难度。

三、加强高层建筑消防安全的防控对策

1、严把建筑消防设施设计审核质量关

设计单位必须严格执行《中华人民共和国消防法》以及相关国家消防技术标准和规范，不得随意降低防火设计标准，设计单位应建立消防设计责任制，建立设计人员消防设计终身负责制。设计单位内部实行消防专篇和自审制度，消防专篇包括建筑、结构、电气、暖通、给排水等方面的消防设计内容，开展设计图纸自检自审工作，法定代表人要对消防设计负管理责任，总工程师对消防设计进行审核，设计人员对消防设计负直接责任，同时设计单位人员必须与建设、施工单位人员经常交流协调，以减少在建筑设计与实际施工时的火灾隐患。

2、提高广大居民的消防安全意识

由于居民在消防意识这块还处于薄弱的环节，例如将室内火灾报警探头拆除，装修时自作主张更换掉防火门的进户门，也有不少居民为行走、通风、采光方便，将防烟楼梯间前闭式防火门常年处于开通状态，更有的甚至将防火门拆除，致使防烟楼梯间的作用得不到正常的发挥。因此做好消防安全的日常宣传工作，政府及物业相关部门应该定期在小区内举办消防主题宣传会。小区及广场可设置LED屏，定时播放发生火灾的危害等相关视频，以及日常生活中常采用的相应自救策略等。

3、注重消防技术的信息交流

我国经济的迅猛发展，也在一定程度上促进了我国信息技术的快速发展，我们应该懂得趋利避害，充分地利用好信息技术这一优势。把信息技术科学、合理的引进消防科技信息中来，加强信息方面的建设。加强和完善我国消防技术信息库的建设和建立数据库模型信息库是最首当其冲的任务，在信息库里不仅涵盖了国内的消防技术信息，还涵盖了国外的尖端、先进技术信息，信息可以及时迅速的更新，以人们可以最快的查询和浏览资料，极大的方便了人们的参考和查询。

4、完善消防预案

对于高层建筑的消防安全管理工作，消防安全管理人员应根据建筑工程的施工特点，在施工前对施工现场的消防安全问题进行认真的分析，不遗漏任何一处消防隐患，编制完善的消防预案。在编制消防预案时，应主要考虑以下几个方面。第一，对于施工总平面图的设计，应全面地考虑到每一个施工区域，包括施工现场、办公区、生活区、明火作业区一级施工信道位置，设计时一定要符合消防安全方面的规范标准。第二，对于临时用水管道的设计，应根据总施工设计方案进行有效的调整，通过科学的计算，满足消防安全管理的一切要求。第三，对于施工用电线路的设计，一定要安置自动跳闸装置，当用电负荷过大时，及时跳闸，减少明火出现的情况，保证施工现场的消防安全。

结束语

综上所述，为了可以有效地确保高层建筑的使用安全，为人们创造更加稳定、安全的居住环境与工作环境，那么就必须要充分重视高层建筑的消防安全管理工作。要深入分析其中存在的各种问题，并且采取有针对性的解决对策。这样才可以全面地提升高层建筑的消防安全管理工作水平，营造舒适、安全的消防安全环境。

参考文献：

[1]李文龙.高层建筑火灾防控中自动消防设施的应用探析[J].消防界（电子版），2017（11）：86+89

[2]贾国峰.固定消防设施在高层建筑火灾防控中的应用[J].山西建筑，2016，42（22）：242-244

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1047fe222d5e43d704cea800.html