# 高速列车车顶绝缘子均压环的优化设计

### 论文摘要

在大雾等潮湿环境中,空气中的水分子会附着在绝缘子表面并逐渐凝结成微小水珠,这些密集的小水珠会对绝缘子内部及周围电场产生畸变,在电场力等外力作用下这些大量的微小水珠渐渐形成的水带会进一步畸变电场,形成恶性循环。文中仿真结果表明,绝缘子表面出现分离水珠时,高压端金具与第一伞裙之间产生的电场强度足以引起表面水珠发生电晕放电,这会老化甚至灼蚀绝缘子表面材料,降低绝缘子安全运行的可靠性。针对这一情况,文中以CRH-380型电力动车组车顶受电弓支撑环氧树脂复合绝缘子为对象,运用有限元仿真软件,采取加装最优均压环的措施来改善绝缘子高压端的电场分布,当均压环R=125 mm、r=21 mm、H=44 mm时受电弓支撑绝缘子伞裙护套表面最大场强最小,为绝缘子均压环的最优配置。此时绝缘子伞裙护套表面最大场强为19.7 kV/cm,小于分离水珠电晕放电起始场强,达到预期目标。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 绝缘子尺寸参数

- 2 计算模型与仿真结果分析

- 2.1 模型材料属性

- 2.2 仿真模型

- 2.2.1 绝缘子电场分析模型

- 2.2.2 均压环配置参数

- 2.3 仿真结果分析

- 2.3.1 绝缘子电场分析模型

- 2.3.2 最优均压环配置方案

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李从洋,丁晶,田智勇,曹桂,张血琴

关键词: 复合绝缘子,均压环,电位分布,电场分布

来源: 高压电器 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 铁路运输,电力工业

单位: 国网山东省电力公司检修公司,西南交通大学电气工程学院

分类号: TM216;U264

DOI: 10.13296/j.1001-1609.hva.2019.06.024

页码: 164-169

总页数: 6

文件大小: 1921K

下载量: 100

### 相关论文文献

- [1].减少和防止冬季电力机车车顶绝缘子放电闪络的探讨[J]. 郑铁科技通讯 2010(04)

- [2].雾霾期间绝缘子闪络特性的研究进展[J]. 电力学报 2017(02)

- [3].高速铁路绝缘子闪络原因分析及对策[J]. 上海铁道科技 2014(02)

- [4].输电线路绝缘子闪络在线监测系统[J]. 重庆理工大学学报(自然科学) 2013(01)

- [5].基于动-静态混合算法的配电网绝缘子交直流污闪模型[J]. 电瓷避雷器 2018(06)

- [6].一种输电线路绝缘子闪络报警定位系统[J]. 电瓷避雷器 2013(03)

- [7].有限元分析在接触网绝缘子电场分析中的应用[J]. 电气工程学报 2019(02)

- [8].一种预防绝缘子闪络的新型招弧角的研究[J]. 高压电器 2014(12)

- [9].基于蚁群算法的神经网络绝缘子闪络电压预测[J]. 水电能源科学 2012(06)

- [10].高速气流环境绝缘子积雨特性及其影响因素[J]. 高电压技术 2018(06)

- [11].覆冰绝缘子闪络机理的研究与发展[J]. 电瓷避雷器 2014(06)

- [12].基于数学形态学的绝缘子闪络图像处理方法研究[J]. 电瓷避雷器 2014(04)

- [13].覆冰绝缘子闪络动态特性数值模拟[J]. 高压电器 2011(07)

- [14].110kV线路绝缘子闪络的原因分析及防范措施[J]. 江西冶金 2008(01)

- [15].基于接触网成像技术的绝缘子故障检测方法[J]. 现代城市轨道交通 2019(10)

- [16].输电线路绝缘子闪络在线监测系统的研究[J]. 中国电力教育 2012(36)

- [17].N_2环境下绝缘子闪络特性的试验研究[J]. 高压电器 2019(05)

- [18].电力机车车顶绝缘子闪络原理和防止措施[J]. 科技与企业 2014(15)

- [19].金属微粒对GIS中绝缘子冲击闪络特性的影响[J]. 高电压技术 2018(09)

- [20].覆冰后电气试验方法对绝缘子闪络特性的影响研究[J]. 中国电业(技术版) 2015(07)

- [21].强风环境下绝缘子闪络特性分析[J]. 高电压技术 2011(01)

- [22].SF_6中环氧绝缘子结构对其闪络特性的影响[J]. 高压电器 2018(05)

- [23].基于稀疏表示的绝缘子紫外图谱闪络状态分类评估方法[J]. 高电压技术 2018(10)

- [24].基于FLN的覆雪绝缘子闪络电压预测方法[J]. 电瓷避雷器 2017(06)

- [25].基于放电紫外成像特征的污秽线路盘形绝缘子绝缘状态评估[J]. 高压电器 2019(02)

- [26].具有防雷功能的500kV防冰闪绝缘子结构设计及电场仿真研究[J]. 高压电器 2018(01)

- [27].直流GIL柱式绝缘子表面电荷积聚特性[J]. 电工技术学报 2018(22)

- [28].人工雾霾环境下XP-70绝缘子的交流闪络特性[J]. 电瓷避雷器 2017(05)

- [29].改进的绝缘子闪络快速监测系统[J]. 电力自动化设备 2013(07)

- [30].鸟粪染污伞裙对接触网绝缘子电场分布的影响[J]. 兰州理工大学学报 2017(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/106e8ec349b4fc1aee5c3454.html