# 蒙古国煤水蒸气气化制合成气及其热力学特性

### 论文摘要

对来自蒙古国不同地区的4种煤样的水蒸气气化性能进行系统研究,考察了4种煤样水蒸气气化合成气的组成与生成规律;讨论了热力学平衡对4种煤样气化反应的影响。研究发现,巴嘎诺尔煤(BN)、纳赖呼煤(NL)和阿拉格陶盖煤(AT)的水蒸气气化反应性能明显高于塔本陶勒盖煤(TT)。BN、NL和AT煤可通过水蒸气气化反应制高H2含量、低CO含量的合成气,而TT煤水蒸气气化合成气中CO的含量相对较高。造成这种现象的原因是BN、NL和AT煤气化过程中水煤气变化反应(WGSR)进行的较为彻底,消耗了煤与水蒸气直接气化反应所生成的CO,生成更多的H2,而TT煤WGSR进行程度较低,故其合成气中CO含量较高,因此认为热力学平衡是造成不同种类蒙古国煤水蒸气气化特性存在差异的重要因素。

### 论文目录

- 1 实验

- 1.1 煤样制备

- 1.2 水蒸气气化实验

- 1.3 水蒸气气化热力学特性

- 2 结果与讨论

- 2.1 水蒸气气化反应瞬时生成速率

- 2.2 气化合成气累积量

- 2.3 合成气瞬时H2/CO比值

- 2.4 水蒸气气化反应热力学分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李娜,刘鲁峰,张楹斗,刘全生

关键词: 蒙古国煤,水蒸气气化,合成气,热力学

来源: 陕西师范大学学报(自然科学版) 2019年01期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 燃料化工,石油天然气工业

单位: 内蒙古工业大学化工学院内蒙古低阶碳质资源高值功能化利用重点实验室

基金: 国家自然科学基金(21868021,21566029,21676149),内蒙古自然科学基金(2018BS02007,2017MS0201)

分类号: TE665.3

DOI: 10.15983/j.cnki.jsnu.2019.01.112

页码: 87-93

总页数: 7

文件大小: 3231K

下载量: 76

### 相关论文文献

- [1].温度对生物质空气气化焦的水蒸气气化影响研究[J]. 能源工程 2016(06)

- [2].木屑炭水蒸气气化制备合成气[J]. 生物质化学工程 2017(05)

- [3].碳-水蒸气气化反应新机理探讨[J]. 化学世界 2015(08)

- [4].褐煤负载有机钠盐水蒸气气化实验与动力学分析[J]. 煤炭转化 2020(02)

- [5].水蒸气气化条件下碳酸钾对煤灰烧结和矿物质演化的影响[J]. 燃料化学学报 2020(09)

- [6].煤种配合比对煤焦水蒸气气化反应特性的影响[J]. 煤炭学报 2019(05)

- [7].两种典型农林废物炭化后的水蒸气气化实验研究[J]. 内蒙古科技大学学报 2017(03)

- [8].松木成型燃料水蒸气气化反应特性[J]. 化工学报 2017(03)

- [9].木炭高温水蒸气气化的模拟分析[J]. 科学技术与工程 2016(04)

- [10].城市生活垃圾原位水蒸气气化制氢研究[J]. 可再生能源 2014(10)

- [11].氢气存在下煤焦水蒸气气化:Ⅱ修正随机孔模型的建立[J]. 燃料化学学报 2009(02)

- [12].加压下中国典型煤水蒸气气化的基础研究[J]. 现代化工 2009(S1)

- [13].钾对稻秆混聚乙烯水蒸气气化特性的影响[J]. 沈阳航空航天大学学报 2015(05)

- [14].中国典型煤种煤焦水蒸气气化反应特性研究[J]. 上海理工大学学报 2009(02)

- [15].不同彬县焦的水蒸气气化反应动力学研究[J]. 燃料化学学报 2009(02)

- [16].白云石催化松木燃料棒水蒸气气化试验[J]. 农业机械学报 2016(12)

- [17].加压下煤焦水蒸气气化反应动力学模型[J]. 化学反应工程与工艺 2015(01)

- [18].石油焦水蒸气气化反应的实验研究[J]. 石油炼制与化工 2014(09)

- [19].不同反应器中氧化反应与水蒸气气化反应协同作用差异性[J]. 化工进展 2019(05)

- [20].污水污泥水蒸气气化产物特性研究[J]. 浙江工业大学学报 2015(01)

- [21].固体燃料高温高压空气-水蒸气气化特性研究[J]. 煤气与热力 2016(07)

- [22].林产废弃物高温水蒸气气化制取清洁燃气[J]. 动力工程学报 2016(07)

- [23].煤焦水蒸气气化过程中含N气体产物的析出特性[J]. 能源研究与管理 2013(03)

- [24].油渣水蒸气气化特性及动力学研究[J]. 洁净煤技术 2018(06)

- [25].生物质高温水蒸气气化热力学模拟研究[J]. 内蒙古科技大学学报 2017(04)

- [26].生物质流化床氧气-水蒸气气化实验研究[J]. 燃料化学学报 2012(03)

- [27].伊宁煤焦固定床等温水蒸气气化特性研究[J]. 热力发电 2014(04)

- [28].钾催化的石油焦/水蒸气气化反应活性及产氢特性[J]. 燃料化学学报 2012(08)

- [29].生物质流化床富氧-水蒸气气化制备合成气研究[J]. 农业机械学报 2011(03)

- [30].煤焦水蒸气催化气化动力学分析[J]. 节能 2009(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/108bc1ec71acd645b19ebe18.html