# 基于钻井液的随钻声波数据传输技术

### 论文摘要

随着各种先进钻井技术的发展,需要实时传输到地面系统的井下数据越来越多,而现有的随钻数据传输技术传输速率较低,无法满足实际钻井需求。尝试将成熟的水声通信技术应用于随钻数据传输,建立了随钻数据声波传输的理论模型,分析了管道声波长距离传输的条件、声波频率对声波衰减的影响;利用有限元软件对随钻声波数据传输系统进行了仿真,在井深2 000 m,声波频率1、4、8 kHz,钻井液粘度20 mPa·s等条件下,声波衰减的仿真结果和理论分析的最大相对误差小于8.5%,验证了理论模型的正确性;分析了钻杆变径、弯曲等现象对声波传输的影响;最后通过实验测试,进一步验证了声波数据传输方式的技术潜力,为该技术的实用化奠定了基础。

### 论文目录

- 0 引 言

- 1 系统设计与分析

- 1.1 整体方案设计

- 1.2 钻井液声波传输原理

- 1.3 钻井液信道的声波衰减模型

- 2 声波数据传输系统的仿真分析

- 2.1 信源特性分析

- 2.2 信道特性分析

- 1) 声波频率影响分析

- 2) 钻杆结构影响分析

- （1） 钻杆变径影响

- （2） 钻杆弯曲影响

- 2.3 信宿特性分析

- 3 声波数据传输系统的实验研究

- 3.1 实验平台

- 3.2 通信功能测试

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 冯其涛,耿艳峰,郑重,周一鸣,李芳

关键词: 随钻测量,声波数据传输,有限元分析,信号处理

来源: 仪器仪表学报 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中国石油大学(华东)信息与控制工程学院

基金: 国家重点研发计划(2016YFC0302800),中央高校基本科研业务费专项(15CX08014A)资助

分类号: TE271

DOI: 10.19650/j.cnki.cjsi.J1804476

页码: 106-113

总页数: 8

文件大小: 460K

下载量: 162

### 相关论文文献

- [1].融合接入网络的数据传输技术研究[J]. 电子世界 2020(07)

- [2].多信道数据传输技术分析[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(15)

- [3].高清数字电视数据传输技术[J]. 电子技术与软件工程 2017(18)

- [4].基于链路自适应的遥感数据传输技术研究[J]. 现代电子技术 2017(17)

- [5].办公智能化中计算机信息数据传输技术的实际运用[J]. 电子技术与软件工程 2017(19)

- [6].计算机信息数据传输技术在通信工程和办公自动化中的应用解析[J]. 电子测试 2016(13)

- [7].高清数字电视的数据传输技术[J]. 科技致富向导 2015(09)

- [8].空间高速数据传输技术新进展[J]. 空间电子技术 2009(03)

- [9].基于深度学习的测控数据传输技术[J]. 无线电工程 2020(04)

- [10].新时期光纤数据传输技术的发展现状及趋势探讨[J]. 数字通信世界 2019(02)

- [11].多信道数据传输技术分析[J]. 中国新通信 2016(20)

- [12].浅析移动通信中的数据传输技术[J]. 信息记录材料 2016(05)

- [13].高清数字电视中的数据传输技术分析[J]. 科技传播 2014(08)

- [14].浅谈遥感卫星数据传输技术[J]. 中国新通信 2015(07)

- [15].数控设备的数据传输技术浅探[J]. 科技与创新 2015(22)

- [16].办公智能化中计算机信息数据传输技术的实际运用[J]. 数字通信世界 2019(05)

- [17].高清数字电视数据传输技术分析[J]. 中国新技术新产品 2015(05)

- [18].基于以太网的列车骨干网数据传输技术研究[J]. 工业控制计算机 2017(05)

- [19].高清数字电视数据传输技术分析[J]. 西部广播电视 2017(10)

- [20].新时期光纤数据传输技术的发展现状及趋势探讨[J]. 电子制作 2015(05)

- [21].一种便捷的探测器数据传输技术的实现[J]. 电子测量技术 2020(16)

- [22].高分五号卫星高效高速数据传输技术研究[J]. 上海航天 2019(S2)

- [23].AUV非接触式数据传输技术研究[J]. 国外电子测量技术 2013(06)

- [24].基于LabVIEW的USB数据传输技术研究[J]. 机床与液压 2009(07)

- [25].井底数据传输技术研究[J]. 数字技术与应用 2015(02)

- [26].基于LabVIEW FPGA的数据传输技术[J]. 电子产品世界 2020(04)

- [27].双线式数据传输技术的研究与实现[J]. 办公自动化 2011(18)

- [28].UDP数据传输技术在空间科学实验的应用[J]. 电子测量技术 2017(09)

- [29].网格服务下GridFTP数据传输技术的研究[J]. 电脑知识与技术 2010(28)

- [30].高速泥浆脉冲数据传输技术综述[J]. 仪器仪表学报 2018(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/10bb9ca1fef3090ee4e2d3f5.html