# 试论建筑电气节能技术分析程园

济南一建集团有限公司山东济南250000

摘要：当前，科学技术的发展是带动社会经济发展的主要方式，科学技术在各个领域的建设中都得到了广泛的应用，特别是建筑电气行业，合理的运用科学技术就能够实现更好的发展，在竞争中占据首位。根据我国的情况来看，重工业占据的比例比较大，这也是无法改变的状况。建筑电气行业消耗的能量在不断增多，就对环境问题造成了威胁。对此，就要强化对建筑电气节能技术的研究，确保其得到更好的应用。本文分析了建筑电气节能技术。

关键词：建筑电气节能技术；应用；研究与分析

随着我国经济建设步伐的不断加快，我国能源消耗量也逐渐增多。为此，我国政府一再加大了节能减排工作领导和管理力度，并号召全社会以节能减排作为优化经济结构、推动绿色循环低碳发展、加快生态文明建设的重要抓手，有序推进节能减排工作发展。建筑节能是节约能源工作的重要组成部分，借助建筑电气节能技术推进建筑节能，对于构建资源节约型社会来说有着重要意义。

1建筑电气节能技术综述

建筑电气节能技术的主要任务是通过应用不同的节能技术、设备以及系统来实现建筑的整体能源消耗量的普遍降低，对于提升我国能源综合利用效率、降低环境污染压力以及实现工业现代化都具有十分重要的作用。当前根据我国的建筑电气节能技术的应用现状来看，其具体的技术要求具有以下几个方面的特点。

1.1针对性

根据当前建筑电气施工的发展现状来看，绝大多数的建筑公司都是根据传统的电气节能技术的应用要求开展施工技术，往往缺乏差异针对性，这种针对性一方面体现在不同的建筑与楼宇设计过程中对于能源的需求情况与需求结构不同，再加上层高、内部构造以及距离能源供应点的距离存在不同的差异，所以如果不对这些差异进行弥补与改善就会造成针对性下降，其结果往往就是造成建筑后期的电气能耗普遍提升。另外，建筑电气节能技术的应用针对性还体现在气候与环境的针对性上，我国地域辽阔、人口众多，而不同地区的建筑特点也各不相同，通过参考当地的气候、湿度、温度以及水文条件进行电气节能技术应用才能够提升电气施工的针对性，促进行业的进步与发展。

1.2.适应性

在建筑电气施工工作开展之前，首先要明确建筑内的电气系统与供电体系的实际情况，并根据其实际情况进行科学合理的规划与设计，这就是建筑电气施工的适应性特征。另外，适应性特征还体现在建筑内部机电系统安全且稳定运行等方面。高质量的供电系统是实现建筑电气系统与供电体系稳定的重要基础，同时也是发展后续机电设备应用的关键措施。只有实现良好的建筑电气系统与供电系统适应性有效提升，才能够促进我国环保事业以及为实现设备市场的普遍需求做出积极的贡献。

2建筑电气节能技术的实际应用分析

2.1变压器节能

不断健全建筑供配电系统，是实现建筑电气节能的基础条件。通过分析发现，建筑供配电设备中对能源消耗量最大的就是变压器。所以，建筑电气节能主要的任务就是做好变压器节能的工作。变压器在实际的工作中，会受到各种因素的影响，不断增大能源的消耗，变压器节能的主要目的就是降低变压器的耗能情况，从而实现节能。在对变压器的数量和容量了解之前，要对建筑供电系统的负荷情况有所掌握，按照经济性的原则，来对变压器的数量和容量进行确认，这样就能够在一定程度上提升变压器的功效。在正常情况下，影响变压器功效的原因有两种分别是：负荷和损耗。若是变压器的负荷率在30%-75%之间，变压器能够在在确保经济性的基础上来运行；若是变压器实际负荷率在50%-60%之间，变压器就处于高效的运行状态。因此，建筑项目要根据自身的实际情况，选择节能效果最佳的变压器，这样才能够保证实现节能的目的。

2.2照明电气节能

根据相关数据来看，我国在照明消耗方面的电量在总量中占有十分之一的位置，通过对照明灯种类和耗电量情况就能够看出，荧光灯和卤素灯要比正常的照明装置耗电量高出许多。因此，在进行设计时要结合实际情况来对照度进行有效的控制，不能够一味的追求高度照明，只要照明能够满足正常的应用就可以。在同等照明效果下，利用LED灯就能够对电量的消耗进行合理的控制，所以，建筑照明电气的LED灯具具有广阔的发展空间。在建筑电气中能够，声控、光控等照明系统已经十分普遍，特别是走廊和楼梯等一些不需要长时间照明的区域。对灯具利用多回路的形式来进行控制和调整，所以建筑电气节能要结合实际情况，对照明灯进行有效的调节，这样就能够健全建筑照明控制系统。

2.3电动机节能技术

电动机是建筑电气不可或缺的组成部分，建筑电气中的电动机是与暖通、水道、建筑工种设备配套使用的，这些设备在供应时，大都由同一家制造厂商统一供应。电动机节能主要集中在电动机运行阶段，不过电动机节能技术应用要贯穿电动机选择、使用全过程。其中，在选用电动机时，首先要根据电动机运行原则选择合适型号的电动机，如因为同步护电机能通过励磁调节输入侧的电压和电流相位，而异步电机的功率因数多在0.75-0.85之间，其功率因数不可调，所以，在需要应用大型发电及的场合，通常选用同步电机，异步电机主要用在比较大的电动机场合。如大的建筑物设备机房，多用异步电机，有时还会附加一台同步电机做调相机用，以调节建筑物电网与设备机房接口处的功率因数。那些需要二次供水的高层建筑，有时候也会用变频泵技术来节能供水。那些距离电源较远的水泵电动机或持续使用的电动机，其无功功率都较大，针对此种工作环境中的电动机，我们可以采用就地补偿电容器的方式，来减少线路由于输送超前无功而导致的有功损耗，同时减少电机轻载和空载运行，以提高电机在轻载时的效率，有效节能。

3建筑电气节能技术发展趋势

建筑电气节能技术起始于上世纪八十年代，它最早出现于西方发达资本主义国家，虽说建筑电气节能技术的出现，有力改变了建筑电气技术静态模式，提高了建筑使用功能、辅助功能和自动化水平，但是，早期的建筑电气技能技术在使用方面具有一定的区域性和局限性。进入21世纪后，建筑电气节能技术才逐渐发展成为一个世界级的技术课题，将节能技术、节能材料和节能措施综合到一起，构建完善的建筑电气节能系统，是建筑行业努力的新方向，与此同时，随着人工智能水平的提高，建筑电气智能技术逐渐成为建筑电器技术研究的主题，建筑电气技术智能化成为建筑电气技术发展的新趋势。与传统建筑相比，智能建筑是借助建筑外部环境和表面产生节能作用的，而现代建筑的外部环境通常是与建筑的内部环境相通的，外部环境经常会随着内部环境变化而进行调节，智能化建筑电器节能技术不仅满足了建筑使用需要，优化了建筑电气节能效果，还强化了建筑内外环境、自然环境与人文环境的联系，这也为建筑行业创新发展、动态发展提供了源源不断的动力。

4结语

综上所述，在社会经济的不断发展中，科学技术实现了创新，也为建筑电气节能技术的发展提供了更多的可能和空间。建筑电气要想实现节能减排，就需要社会各界的共同努力和支持，将节能技术利用到建筑建设的每个过程和环节中，健全建筑电气节能系统。保护环境、节能减排是现阶段急需解决的实际性问题，也是我国经济发展的前提条件。对此，就要注重对建筑电气节能技术的有效应用，只有这样才能够改善环境，促进发展。

参考文献：

[1]刘士发．有关建筑电气节能技术的应用措施探讨［J］．民营科技，2015．

[2]谭琳．建筑电气节能技术的合理应用［J］．江西建材，2015．

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/10bdc7acafc9883062616b6e.html