# 浅析房屋建筑工程施工中的模板施工技术

新疆天筑建工集团有限公司新疆石河子832000

摘要：模板技术是一种操作简单、综合性强、具有良好经济效益的新型施工技术，它能够确保工程施工质量，有效提升施工效率，降低工程成本，在房建施工方面得到了广泛应用。本文简要的分析了房屋建筑工程施工中的模板施工技术，以供参考。

关键词：房屋施工；模板施工技术；分析

1房建模板施工结构的分析

大角模在房屋建筑模板施工中，常以四个部分构成，具有模板方正，可与纵横墙浇筑施工同时进行，良好的整体结构等优势。但也存在接缝平整难度高，大面墙施工痕迹明显，不容易整修等缺点。建筑工程支撑系统主要由地脚螺栓同支撑架两部分组成。故大模板施工时，往往会额外使用榀枨架作为支撑结构，榀枨架数量在2-5个不等，额外使用焊接配合螺栓，提高连接紧密性。在受到风荷载以及类似水平作用力影响时，模板能够呈现出较强的刚性，不易变形，故施工操作平台的基础支座也能够采用模板施工，从而提高其荷载力。此外，模板施工时还会使用到穿墙螺栓以及上口铁卡子等附件。穿墙螺栓可以进一步巩固模板强度，提高模板承载力，并将墙板控制在合适范围内。

2房屋建筑施工中模板的类型

2.1木材模板选型

在建筑工程施工中选择木材模板需要遵循一定的原则。要选择质地比较坚硬、韧性比较好的木材模板。不可选择具有干燥性、存在缺陷，难以抵抗腐朽作用的木材。另外，在使用木材的时候，一定要做好防尘防腐工作，避免其受到灰尘的污染，增强其抗腐朽性，以延长木材模板的使用寿命。

2.2钢材模板选型

在模板施工过程中，要选择优质的钢质模板，确保所选钢模板的承载力符合要求，以使其能够承受钢筋材料自身的重量和模板本身所带有的重量，可承受住因施工人员、设备荷载以及振捣混凝土、新浇混凝土而产生的竖向荷载等等，以确保在这些重力的作用下钢模板不会发生变形和弯曲，更不会因此而断裂，确保工程质量和安全。通常而言，使用比较多的钢材模板是Q345钢以及Q235钢，其使用效果比较好。

2.3竹木胶合板模板选型

在竹木胶合板模板施工过程中，要根据施工要求来选择相应的竹木胶合模板，以保障工程质量。在选择竹木胶合板模板的时候，要选择模板表面平整光滑，且易脱模，并要确保所选竹木胶合板模板具有较强的耐磨性，能够起到防水的作用，有一层耐酸碱性高的保护膜。另外，所使用的竹木胶合板模板还要能两面使用，具备容易脱模的特点。在选择模板的时候，一定要保证所选板材的厚度大于12mm，在验收竹木胶合板模板的质量时，必须确保其符合相关规定中的要求。

2.4铝合金模板选型

在铝合金模板施工过程中，要重视对铝合金模板的选择。所选择的铝合金模板是由镁和锰等合金元素所构成的铝合金材料，要确保所使用的铝合金模板材料符合国家相关规定中的质量标准。铝合金模板的硬度相比于其他模板来说要更大一些，自身重量也比较轻，在安装过程中更为便捷，并且具有周转率高的特点。但是铝合金这种材质的模板在施工过程中会增加工程造价，难以在施工过程中广泛应用。

3建筑木板体系施工的主要技术措施分析

3.1施工准备阶段

一般而言，建筑模板的施工工艺大体上包括：（1）模板施工放线；（2）绑扎钢筋；(3)隐检；（4）清除混凝土处杂物，浇筑混凝土；（5）设置模板定位塑料套管；（6）预埋线盒、线管，安装预埋件；（7）安装模板配件，脱模剂涂刷；（8）搭设操作平台；（9）模板控制线与砂浆找平层的复核。

3.2安装模板阶段

在对建筑模板进行安装的施工时期，应当首先按照施工设计的具体要求来对模板编号以及模板施工放线，吊装入位已经事先准备好的模板；然后再把模板吊送到合适的施工部位，借助于定位塑料套筒将穿墙螺杆带上，开始对周转段螺栓进行施工，同时进行初步的固定；对建筑模板的拼缝以及垂直度进行再次的调整，将穿墙干螺母锁紧；通过对于柱模，那么就需要对柱模的截面尺寸进行调整，使用对拉螺栓与模板夹具锁紧四片柱模；对销紧模板夹具进行处理，将穿墙螺母锁紧；最后对模板支撑架设的具体情况加以检查，按照节点的实际要求加强施工的局部。

3.3拆除模板阶段

当建筑工程项目完成施工以后，在拆除模板时期应当对混凝土的拆模时间进行严格的控制，拆除模板使应当尽可能的确保拆模施工以后墙体不会发生起皮或者掉角等不良状况，因此必须在相同条件之下的混凝土试块达到3.0兆帕的强度后，才能够开始进行模板的拆除施工；如果是拆除建筑结构墙体的施工，那么应当首先将穿墙螺母松开，从墙体当中把穿墙杆退出，用锤头对模板夹具上的销子进行敲打，并且将模板夹具的夹抓松开；将墙体模板支撑结构松开，分离墙体和模板；把连接柱模的对拉栓与模板夹具松开；对柱模支架可调丝杆以及侧向钢管顶撑进行适当的调节，以便于时所施工的混凝土面与柱模分离开来；最后把已经脱离混凝土面的建筑模板吊送到地面上、清除灰尘之后涂刷脱模剂，以便于周转使用。

4建筑模板结构体系的特性与荷载计算

4.1建筑模板结构体系的主要特性

就钢框木模板楼板的具体模板组合来说，其主要是由模板块的支撑系统所构成的，组合楼板模板可以按照混凝土实际的结构尺寸来对规格不同的模板块、支撑部件以及楞进行设置，一并将其组合成为平台模板。相对于普通组合钢模板来说，钢木结构组合模板所用的钢量比较少，而且这种模板组合自重比较轻，其边框能够直接承载、模板复合拼接后截面常呈工字形，并且惯性矩比较大；钢框木模板楼板的模板体系模板框基本上都使用的是高强度16Mn的钢热轧异形截面型材料所焊接而成的，因此其使用寿命比较长，一般能够达到200次以上。

4.2计算荷载

4.2.1荷载组合方面的相关规定

根据具体的规范可知，模板及模板的支架设计必须对以下各项荷载进行充分的考虑：（1）钢筋自重；（2）混凝土振捣时所产生的荷载；（3）模板与模板支架的自重；（4）混凝土倾倒时所产生的荷载；（5）新浇筑的混凝土对侧面模板所产生的压力；（6）施工设备和施工人员的荷载等。

4.2.2荷载标准值的相关规定

浇筑混凝土的自重标准值：如果是普通的混凝土，一般可以选用24KN/m3，如果是其他的混凝土，那么就应当按照具体的情况来加以确定；钢筋自重标准值：可以根据施工设计图纸进行确定，如果是一般的梁板结构，那么每立方米的钢筋混凝土具体的自重标准值应当采取以下数值：梁为1.5kN，楼板为1.1kN；施工设备及施工人员荷载标准值：在对直接支撑模板与模板的小楞进行计算时，应当对均布荷载的值为2.5KN/m3，并且应当以2.5KN的集中荷载进行再次的验算；对两者的弯矩值进行比较，采用其中的较大者。

结束语：

总之，随着城市化进程的不断加快，我国建筑行业得到了进一步的发展，各种新的施工材料和施工技术也得到了推广和普及。模板工程是现代建筑施工中最为重要的组成部分，直接影响着工程施工的质量和效率。对模板施工技术进行合理应用，能够有效保证建筑的整体质量，推动我国建筑行业的迅猛发展，应该得到施工企业的充分重视。

参考文献：

[1]冯波.关于房屋建筑施工模板应用的探究[J].山西建筑，2015，01：107-108.

[2]汪星.基于房屋施工的模板技术应用问题及策略分析[J].山东工业技术，2015，16：96.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/111c9004eae82aa76283d07d.html