# 导电聚苯胺/泡沫玻璃复合吸波材料的制备与表征

### 论文摘要

以硼玻璃粉为原料,炭黑为发泡剂,Fe2O3为添加剂,制备得到泡沫玻璃基体。再以苯胺(An)为单体,过硫酸铵(APS)为引发剂,通过原位聚合法和乳液聚合法制备了导电聚苯胺/泡沫玻璃复合材料。采用FTIR、XRD和SEM对泡沫玻璃和复合材料的形貌、结构进行了表征,采用矢量网格分析仪测量了材料的电磁参数,并模拟计算了材料的反射损耗。结果表明,当炭黑含量为0.1%(以硼玻璃粉的质量为基准,下同)、炭黑和Fe2O3的物质的量比为3∶2时,制备的泡沫玻璃气孔尺寸为1.0～1.2 mm,抗压强度为2.2 MPa。原位聚合所得复合材料最小反射损耗为–12.56 dB,有效带宽(即反射损耗小于–10 dB的频率范围)为2.0 GHz(8.2～10.2 GHz)。乳液聚合所得材料最小反射损耗为–13.38 dB,有效带宽为2.2 GHz(8.2～10.4 GHz)。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 试剂与仪器

- 1.2 方法

- 1.2.1 泡沫玻璃基体的制备

- 1.2.2 原位聚合制备导电聚苯胺/泡沫玻璃复合材料

- 1.2.3 乳液聚合制备导电聚苯胺/泡沫玻璃复合材料

- 1.3 表征与测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 泡沫玻璃基体的表征和性能测试

- 2.1.1 物相分析

- 2.1.2 微观结构分析

- 2.1.3 物理性能测定

- 2.2 PANI/泡沫玻璃复合材料的表征及吸波性能

- 2.2.1 物相分析

- 2.2.2 FTIR测定

- 2.2.3 微观结构测定

- 2.2.4 介电常数及反射损耗测定

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 涂金强,李志宏,朱玉梅

关键词: 原位聚合,乳液聚合,泡沫玻璃,聚苯胺,吸波性能,功能材料

来源: 精细化工 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,材料科学

单位: 天津大学材料科学与工程学院

分类号: TQ171.722;TB33;TB34

DOI: 10.13550/j.jxhg.20190296

页码: 2193-2198+2212

总页数: 7

文件大小: 6246K

下载量: 344

### 相关论文文献

- [1].泡沫玻璃的性能与应用[J]. 砖瓦 2018(11)

- [2].泡沫玻璃废料制品抗压性能检测设备的设计[J]. 玻璃 2017(03)

- [3].碳酸钠对粉煤灰泡沫玻璃性能影响的研究[J]. 中国陶瓷 2017(06)

- [4].泡沫玻璃及其生产工艺特点[J]. 四川水泥 2017(06)

- [5].泡沫玻璃废料综合循环经济利用的标准研究[J]. 中国标准化 2016(11)

- [6].泡沫玻璃工业保温材料的特点及其应用技术[J]. 上海建材 2016(05)

- [7].泡沫玻璃砖防腐内衬腐蚀研究[J]. 全面腐蚀控制 2015(02)

- [8].泡沫玻璃废料保温发泡制品的性能研究[J]. 建筑技术开发 2017(07)

- [9].泡沫玻璃自动化生产线工位与控制系统设计[J]. 工业控制计算机 2015(01)

- [10].发泡剂对粉煤灰泡沫玻璃性能影响研究[J]. 低温建筑技术 2014(04)

- [11].节能型泡沫玻璃产业期待幸福来敲门[J]. 居业 2013(08)

- [12].扬州大学开发出高质量泡沫玻璃[J]. 建材发展导向 2013(05)

- [13].泡沫玻璃:用途广泛 节能环保[J]. 城市住宅 2011(07)

- [14].浙江振申绝热科技有限公司高性能泡沫玻璃砖产品介绍[J]. 高科技与产业化 2009(01)

- [15].泡沫玻璃保温系统在建筑保温中的应用探讨[J]. 建设科技 2008(08)

- [16].硼硅酸盐泡沫玻璃复合材料的研制[J]. 新型建筑材料 2013(07)

- [17].泡沫玻璃在建筑领域中的应用[J]. 城市住宅 2012(03)

- [18].废弃泡沫玻璃掺量对砌块性能的影响[J]. 中国资源综合利用 2019(03)

- [19].结合中国专利申请浅析泡沫玻璃中发泡剂的应用及发展[J]. 云南化工 2019(06)

- [20].泡沫玻璃材料在节能环保领域的应用及存在问题的探讨[J]. 河南建材 2018(03)

- [21].低密度泡沫玻璃的制备及其微观结构研究[J]. 陶瓷 2018(04)

- [22].泡沫玻璃的制备及其性能研究[J]. 陶瓷 2018(06)

- [23].制备工艺对粉煤灰泡沫玻璃孔结构的影响[J]. 非金属矿 2018(06)

- [24].泡沫玻璃砖作为烟囱内筒防腐材料的不合理性[J]. 城市建筑 2013(20)

- [25].泡沫玻璃砖在烟囱防腐中的应用[J]. 电力科技与环保 2012(02)

- [26].甘肃建成全国最大保温防火泡沫玻璃生产基地[J]. 玻璃与搪瓷 2011(06)

- [27].利用铁尾矿制备泡沫玻璃复合材料[J]. 硅酸盐通报 2010(02)

- [28].刍议泡沫玻璃性能与应用[J]. 科技信息 2010(19)

- [29].废弃泡沫玻璃再生混凝土空心砌块在绿色建筑中的应用研究[J]. 绿色建筑 2013(03)

- [30].燃气泡沫玻璃窑温度控制系统研究[J]. 工业控制计算机 2011(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/11260ae986604947ce235249.html