# 支挡构筑物论文_王彪

导读:本文包含了支挡构筑物论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:构筑物,稳定性,安全性,论文,高边坡。

### 支挡构筑物论文文献综述

王彪[1]（2004）在《奉节县城高边坡稳定性与支挡构筑物安全性评价》一文中研究指出奉节县行政区划现隶属重庆市,县城位于瞿塘峡口以西5km的梅溪河与长江交汇处,地理坐标东经105032′,北纬31002′。水路上距万县区119km、重庆市440km,下距长江叁峡工程坝址156km、宜昌市202km。作为叁峡库区一个全部淹没的县城,奉节新县城建设,由于地质原因最终以长江、朱衣河、梅溪河、草堂河为界分为叁大区,形成一个由叁大区和若干组团并以公路、桥梁、隧道相联系的沿江带状式结构。就是在这形似长江岸边一串“糖葫芦”的奉节县,地质灾害隐患却多达600多处,严重危及全县13000余户,60000多人,210万平方米房屋的安全。纳入叁峡库区地质灾害治理工程的有20个崩滑体和两个塌岸防治项目,主要分布于新旧县城及长江库岸沿线。自1997年以来,奉节县新县城开始了大规模的建设。鉴于新县城场址地质条件复杂,相对高差大,多数建筑是在“挖山填沟”的基础上进行的,加之叁峡大坝截流时间所迫,县委县政府,以最短的时间、最快的速度,在大坝蓄水前超常规的建起了一座新县城。由于奉节县地质环境特殊,相当一部分建(构)筑物是建在古滑坡体上,加之新城建设过程中形成了很多人工高切坡、人工高填方,由于地质问题的隐蔽性、工程建设诱发灾害的潜伏性以及认识水平和科学技术手段的局限性,有必要对可能产生的新的地质问题进行认真的观察和分析。对既有工程、在建工程的安全性进行评价,并预测今后可能发生的、突发性地质事件,以保障新城镇的安全运行,为做好叁峡工程二期蓄水移民工程验收提供依据,并进一步促进叁峡库区地质灾<WP=75>害防治工作有着重要的意义。本文通过对以前和现有边坡和挡墙资料的分析、对比,逐一进行筛选,结合野外逐一调查、核实,对存在疑问的地方进行重点调查分析,对所研究的对象做出现状和预测评价,然后提出相应的处理意见。对边坡工程的安全评价综合考虑了工程地质与水文地质条件、各种敏感因素、边坡高度、临近建(构)筑物、支挡工程设计、支挡工程施工条件、支挡工程施工质量和工期等诸多因素。因此得出的结论也是综合性的。本文研究的高边坡共152处,其中:岩质边坡10处;岩土质边坡19处;土质边坡123处。所研究的高边坡中已治理148处,其中:重力式挡墙95座;抗滑(挡土)桩3处;桩板挡墙3座;肋板、格构、锚索(杠)33处;复合式挡墙14座。评价为欠安全的共16处(座),不安全的6处(座)。并对评价为欠安全和不安全的提出了相应的治理意见。最后,为进一步做好叁峡库区地质灾害防治工作,基于GIS系统的边坡安全评价体系集数据管理、多源数据集数字化输入和绘图输出、灾害分析与预测于一体,可对工程建设诱发的工程地质问题进行即时预报、即时诊治,有良好的应用和开发前景。(本文来源于《吉林大学》期刊2004-10-01）

### 支挡构筑物论文开题报告

### 支挡构筑物论文参考文献

[1].王彪.奉节县城高边坡稳定性与支挡构筑物安全性评价[D].吉林大学.2004

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/11422a765beb69e0a017afea.html