# 叶轮振动论文_雷沫枝,胡国安,王月华,王国文,阎伟巍

导读:本文包含了叶轮振动论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:叶轮,模态,叶片,可调,时域,外罩,通风机。

### 叶轮振动论文文献综述

雷沫枝,胡国安,王月华,王国文,阎伟巍[1]（2019）在《航空发动机离心叶轮高阶模态振动故障研究》一文中研究指出研究某航空发动机离心叶轮叶片高周疲劳断裂掉块故障。采用有限元计算分析,确定叶轮激振频率范围内的振动模态及应力分布,选取了对叶片各阶振动模态具有足够敏感性的位置安装应变计。叶片动应力测试获得了叶片大应力振动对应的叶轮共振频率、共振转速及激振源。利用计算和试验获得的数据进行叶片高周疲劳强度分析,提出排故措施并验证。研究结果表明:叶片断裂掉块故障原因是叶轮的高阶模态共振在叶片故障部位形成大应力,超过了其许用应力水平,提出的排故措施有效。发动机研制过程中应通过计算分析和动应力测试充分研究构件在激振频率范围内的各阶振动。(本文来源于《振动与冲击》期刊2019年22期）

黄国远,梁安阳,岳林[2]（2019）在《叶轮旋转机械机匣振动模态分析》一文中研究指出机匣是叶轮旋转机械的重要组成部件,其振动特性直接关系着旋转机械的工作性能。忽略安装边孔等不规则附件结构,机匣最终可简化为一个薄壁圆筒结构。以某试验台薄壁圆筒机匣为研究对象,在运行激励下进行预试验,利用阶次分析识别其振动频率,为有限元机匣模态分析提供参考;通过有限元分析,得到机匣振动频率与振型;采用锤击法试验模态分析方法验证旋转机械机匣模态分析仿真结果的有效性。(本文来源于《机械制造与自动化》期刊2019年01期）

陈荣坤[3]（2019）在《钛风机振动原因分析及叶轮修复工艺》一文中研究指出在日常生活中,人们可能对钛风机比较陌生,钛风机主要是在工业应用当中输送一些具有腐蚀性的气体。设备在运行过程中,如果发生大的振动,会导致很多小问题出现。本文以离心式钛风机为例,根据实际生产过程,主要分析钛风机在工作过程中产生振动的原因,并由此提出一些解决措施。(本文来源于《河南科技》期刊2019年05期）

田浩宇,陈传富,洪子方,张嘉峰,孟凡伟[4]（2019）在《核主泵叶轮根部圆角大小对叶轮的振动、强度及刚度的影响》一文中研究指出为了研究核主泵叶轮根部圆角大小对叶轮的振动、强度及刚度的影响,进而为离心泵的水力优化设计提供理论参考,应用有限元软件进行数值模拟,运用绘图软件CATIA对主泵叶轮进行建模,应用有限元分析软件ANSYS Workbench对核主泵叶轮进行自适应网格划分,并在运行工况载荷下对不同根部圆角大小的叶轮进行位移形变以及应力应变分析,结果表明,适当增大叶轮根部圆角,可以减小叶轮的振动,增大叶轮的强度和刚度,从而为离心泵的水力优化设计提供理论参考。(本文来源于《机械工程师》期刊2019年02期）

尹江南,袁寿其,骆寅,孙慧,龚波[5]（2019）在《离心泵叶轮磨损破坏程度下的振动特性分析》一文中研究指出为了研究离心泵叶片进口边不同破损程度下的振动特性,针对在同种破坏方式下不同破坏程度对泵振动的影响,通过信号处理方法分析多个工况下的振动信号的时域和频域特征。选用IS-50-160-00单级单吸离心泵为试验对象,研究了六个叶片离心泵分别破坏对称2、4、6个进口叶片离心泵进行试验,在离心泵上布置加速度传感器,采集泵不同运行工况下的径向、纵向、轴向和基座方向振动信号,并进行时域和频谱分析,分别把正常叶片、破损2、4、6个进口叶片对应的振动信号进行对比分析,从而获得叶轮破坏不同程度下的振动信号特征。试验结果表明:由时域图可知,2个叶片进口破坏的情况下泵轴向振动信号波动幅值最大,其不稳定性最差;在频谱中得出:叶片的破损导致离心泵转子旋转失衡并产生轴向伴随频率使振动能量增加,出现大量的高倍频;在统计方法中:振动能量随着流量的增加呈先降低后平稳的趋势,设计工况点处各个方向的振动能量趋于平稳。研究离心泵叶轮不同破坏程度下振动信号特征,可以为离心泵故障的监测分析提供借鉴和参考。(本文来源于《振动与冲击》期刊2019年01期）

芦鑫,刘厚林,王凯,吴文伟,李兵[6]（2018）在《叶轮材质对船用泵振动性能的影响》一文中研究指出为研究叶轮材质对船用离心泵振动性能的影响,分别对一船用泵的金属叶轮和ABS叶轮进行同条件试验,对比分析其振动性能。结果表明,两种材质叶轮的振动水平在0.6Qd、0.8Qd、Qd、1.2Qd、1.4Qd五个工况下呈现出随流量先减小后增大的趋势;进口法兰振动水平最低,出口法兰振动随流量偏离设计点呈现增大趋势;两种材质叶轮在0.8Qd、Qd、1.2Qd叁个工况下振动烈度排序为:底座<泵体<顶端托架<出口法兰<进口法兰<连接板;B级钢叶轮和ABS塑料叶轮在振动性能上整体趋势保持一致。研究成果可为船用泵水力性能优化及新材料应用提供参考。(本文来源于《水电能源科学》期刊2018年11期）

李平君,冯娅娟,李坚,吴桂娇[7]（2018）在《航空发动机压气机叶轮外罩振动特性研究》一文中研究指出通过噪声测试得到了叁维频谱图,对噪声信号进行了分析,得到了叶轮外罩可能存在的激励频率,给出了基于噪声测试的叶轮外罩共振评估方法。对离心叶轮和叶轮外罩进行了有限元分析,给出了叶轮外罩与离心叶轮耦合共振的评估方法。结果表明:噪声测试频谱分析所得频率成分包含了转子叶片通过频率和不确定性激励频率,通过有限元分析可以考虑离心叶轮大小叶片与叶轮外罩的耦合共振作用。试验与有限元分析相结合对叶轮外罩进行振动评估的方法可以较全面地考虑可能存在的多种形式的激励频率。(本文来源于《机械设计与制造》期刊2018年11期）

王超,朱莹,孙长青,张凯,张小辉[8]（2018）在《基于单向气固耦合的叶轮振动特性分析》一文中研究指出为研究空气流场中离心式叶轮受气流激振的受迫振动问题,利用建立等效力学模型的方法,实现叶轮受力复杂简单化的振动特性分析。应用ANSYS Workbench软件对离心式叶轮进行预应力模态分析,得到叶轮结构的固有频率,与理论计算固有频率进行对比,验证模态分析的有效性。基于单向气固耦合分析准确反映叶片的振动特性,叶轮在离心力、气动力及自身重力的作用下模态分析得出最大应力集中在叶片的前缘区域,此区域为最薄弱部分。通过叶轮在不同载荷作用下最大等效压力及最大变形量对比,得出叶轮高速旋转产生的离心力对模态分析占主导因素。(本文来源于《沈阳工程学院学报(自然科学版)》期刊2018年04期）

李建军[9]（2018）在《可调式叶片对旋风机叶轮振动研究》一文中研究指出针对旋轴流风机结构紧凑、尺寸较小、阻碍布置安装其动叶调节装置问题,设计一种新型风机叶轮,并利用LMS模态测试软件对叶轮进行模态分析,测试其模态参数。同时,进行风机振动特性试验,通过模拟变化的风机工况、位置下的振动信号,准确地优化风机结构。(本文来源于《机械管理开发》期刊2018年09期）

李姿琳,徐胜利,关振群[10]（2018）在《核主泵叶轮间隙的轴向振动特性研究》一文中研究指出具有径向流的间隙结构广泛存在于轴承结构与旋转机械中,间隙中的流固耦合作用可能影响整体结构的运动稳定性。基于理论间隙模型和核主泵的实际结构,本文对径向间隙流引起的轴向振动进行了多方面的研究。当间隙的一个壁面产生轴向振动并处于旋转状态时,壁面受到由径向流引起的时变轴向力,因此间隙为叶轮提供附加的轴向刚度和阻尼。通过研究以水为介质的理论间隙模型,发现径向间隙流会引起负的等效轴向动力系数(刚度和阻尼),并且流道形状是影响间隙轴向动力特性的重要因素。扩张流道和平行流道会产生负的轴向动力系数,特别是负阻尼会引起结构振动发散;而收缩流道间隙具有稳定的轴向动力特性。最后,对AP1000核主泵原型叶轮间隙模型进行分析,结果表明,间隙会引起轴向负刚度,并且在一定工况下出现负阻尼,此时系统轴向稳定性及结构安全运行将受到严重的不良影响。(本文来源于《计算力学学报》期刊2018年04期）

### 叶轮振动论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

机匣是叶轮旋转机械的重要组成部件,其振动特性直接关系着旋转机械的工作性能。忽略安装边孔等不规则附件结构,机匣最终可简化为一个薄壁圆筒结构。以某试验台薄壁圆筒机匣为研究对象,在运行激励下进行预试验,利用阶次分析识别其振动频率,为有限元机匣模态分析提供参考;通过有限元分析,得到机匣振动频率与振型;采用锤击法试验模态分析方法验证旋转机械机匣模态分析仿真结果的有效性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 叶轮振动论文参考文献

[1].雷沫枝,胡国安,王月华,王国文,阎伟巍.航空发动机离心叶轮高阶模态振动故障研究[J].振动与冲击.2019

[2].黄国远,梁安阳,岳林.叶轮旋转机械机匣振动模态分析[J].机械制造与自动化.2019

[3].陈荣坤.钛风机振动原因分析及叶轮修复工艺[J].河南科技.2019

[4].田浩宇,陈传富,洪子方,张嘉峰,孟凡伟.核主泵叶轮根部圆角大小对叶轮的振动、强度及刚度的影响[J].机械工程师.2019

[5].尹江南,袁寿其,骆寅,孙慧,龚波.离心泵叶轮磨损破坏程度下的振动特性分析[J].振动与冲击.2019

[6].芦鑫,刘厚林,王凯,吴文伟,李兵.叶轮材质对船用泵振动性能的影响[J].水电能源科学.2018

[7].李平君,冯娅娟,李坚,吴桂娇.航空发动机压气机叶轮外罩振动特性研究[J].机械设计与制造.2018

[8].王超,朱莹,孙长青,张凯,张小辉.基于单向气固耦合的叶轮振动特性分析[J].沈阳工程学院学报(自然科学版).2018

[9].李建军.可调式叶片对旋风机叶轮振动研究[J].机械管理开发.2018

[10].李姿琳,徐胜利,关振群.核主泵叶轮间隙的轴向振动特性研究[J].计算力学学报.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/115dacd25ebd51c67fd031c9.html