# 海藻酸盐纤维中线选择性降低烟气有害成分释放量

### 论文摘要

为选择性降低卷烟烟气有害成分释放量,将自制海藻酸盐纤维制备成三维编织线,利用傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)、扫描电子显微镜(SEM)和热重分析仪(TG)对其进行表征;并通过中线滤嘴形式进行了减害效果评价。结果表明:①金属离子能有效结合到海藻酸盐纤维中;纤维之间、纱线之间有较多的孔隙,有利于烟气扩散;②与对照卷烟相比,实验卷烟主流烟气中HCN、氨和苯酚的释放量分别降低17.4%、16.3%和12.7%,卷烟危害性指数降低0.6,烟气常规成分及其他有害成分释放量的变化不大;③放置6个月内,海藻酸盐功能纤维材料对烟气HCN、氨和苯酚的吸附效果基本保持不变。

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1.1 材料、试剂和仪器

- 1.2 方法

- 1.2.1 海藻酸盐纤维和中线制备

- 1.2.2 海藻酸盐纤维和中线的表征

- 1.2.3 手工制作卷烟样品及其主流烟气7种有害成分释放量的测定和卷烟危害性指数计算

- 1.2.4 海藻酸钠纤维吸附苯酚的动力学和热力学实验

- 2 结果与讨论

- 2.1 海藻酸盐纤维和中线的表征

- 2.1.1 红外光谱图分析

- 2.1.2 扫描电镜分析

- 2.1.3 热稳定性分析

- 2.2 海藻酸盐纤维中线降低烟气有害成分的评价

- 2.3 海藻酸盐纤维中线降低烟气有害成分的机制分析

- 2.3.1 海藻酸盐纤维中线吸附苯酚反应机制分析

- 2.3.1. 1 吸附动力学

- 2.3.1. 2 吸附热力学

- 2.3.2 海藻酸盐纤维中线与HCN和氨的吸附反应机制分析

- 2.3.3 滤嘴轴心高吸附机制分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 黄朝章,张国强,钟家威,张建平,李华杰,谢卫,李巧灵,刘江生,龚安达,张传杰

关键词: 卷烟,海藻酸盐,中线,滤棒,选择性降低,有害成分,释放量

来源: 烟草科技 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,农业科技

专业: 轻工业手工业

单位: 福建中烟工业有限责任公司,武汉纺织大学化学与化工学院

基金: 福建中烟工业有限责任公司科技项目“减害型中线滤棒开发及应用研究”（FJZYJH201510）

分类号: TS411

DOI: 10.16135/j.issn1002-0861.2019.0143

页码: 50-57

总页数: 8

文件大小: 1448K

下载量: 67

### 相关论文文献

- [1].浅谈卷烟零售户自律互助小组建设的必要性[J]. 老字号品牌营销 2019(06)

- [2].卷烟打假综合治理的漯河实践及其问题[J]. 河南司法警官职业学院学报 2019(04)

- [3].“线上+线下”卷烟零售自律模式研究[J]. 技术与市场 2020(01)

- [4].细支烟卷接机平整盘对卷烟燃烧锥落头的影响[J]. 科技风 2020(07)

- [5].卷烟爆珠质量检测研究进展[J]. 云南化工 2020(02)

- [6].贵州卷烟营销高质量发展路径分析[J]. 福建茶叶 2020(02)

- [7].贵州烟草商业的卷烟营销高质量发展体系研究[J]. 福建茶叶 2020(02)

- [8].气相色谱-质谱法分析卷烟烟丝和“九曲红梅”红茶样品在加热不燃烧条件下释放出的挥发物及用掺入红茶的烟丝制卷烟的初步探讨[J]. 理化检验(化学分册) 2020(01)

- [9].卷烟机械设备的管理与维护探析[J]. 科技经济导刊 2020(04)

- [10].专卖体制下卷烟销量的内涵、影响因素及合理目标[J]. 生产力研究 2020(02)

- [11].基于烟丝分布特征的卷烟硬度预测模型[J]. 食品与机械 2020(02)

- [12].浅论卷烟外流管控的有效机制[J]. 商场现代化 2020(06)

- [13].卷烟纸罗纹对卷烟燃烧温度和烟气常规成分的影响[J]. 中国烟草学报 2020(02)

- [14].卷烟包装箱分类捆绑操作台装置研究与应用[J]. 装备维修技术 2020(02)

- [15].鲁产细支卷烟发展现状及思路探讨[J]. 现代商贸工业 2020(18)

- [16].卷烟伸缩滑动式卸货传送装置研究与应用[J]. 冶金管理 2020(05)

- [17].X射线能谱在卷烟纸钾和钠元素含量快速检测中的应用[J]. 中国造纸学报 2020(02)

- [18].未点燃卷烟通风率的计算流体力学分析[J]. 烟草科技 2020(06)

- [19].基于多元统计分析的中支卷烟机工艺参数优化[J]. 科技创新与应用 2020(20)

- [20].“黔彩”新零售与卷烟营销网络建设高质量融合路径研究[J]. 技术与市场 2020(08)

- [21].试论基于新零售时代卷烟零售运营模式的转型升级[J]. 现代营销(经营版) 2020(07)

- [22].温湿度变化对卷烟卷制质量的影响[J]. 科技经济导刊 2020(22)

- [23].沧源警方打掉一个存储假冒伪劣走私卷烟仓库[J]. 中国防伪报道 2020(05)

- [24].基于热分析图谱的卷烟纸质量稳定性评价与分析[J]. 烟草科技 2020(09)

- [25].利用信息化打造现代卷烟营销新模式[J]. 营销界 2020(15)

- [26].基于“黔彩”新零售与卷烟营销网络融合的品牌培育研究[J]. 内蒙古科技与经济 2020(19)

- [27].卷烟零售运营模式在新零售时代的转型升级[J]. 商业文化 2020(22)

- [28].一种卷烟机健康状况在线监测评估系统的研究与实现[J]. 中外企业家 2019(08)

- [29].国外爆珠卷烟研究进展[J]. 中国烟草学报 2019(04)

- [30].卷烟消费者体验场所建设初探[J]. 现代经济信息 2017(23)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1163b1f38ca0818ebb033642.html