# 轴向叠片各向异性转子论文_潘卫东

导读:本文包含了轴向叠片各向异性转子论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:各向异性,转子,磁阻,轴向,转矩,电机,磁路。

### 轴向叠片各向异性转子论文文献综述

潘卫东[1]（2017）在《轴向迭片各向异性转子无刷双馈电机研究》一文中研究指出无刷双馈电机(BDFM)结构新颖、可靠性高且变频器容量较小,作为电动机时,可实现变频调速;作为发电机时,可用于变速恒频发电。BDFM的性能与转子结构密切相关,常用的转子结构主要有:特殊笼型、绕线式以及磁阻式。特殊笼型结构适用于大容量电机,但气隙磁场谐波含量大,效率较低;绕线式结构的转子绕组可灵活设计且气隙磁场谐波含量小,效率较高,现已进入实用状态,但在某些运行点处电机可能会不稳定;磁阻式转子电机损耗小,效率高,适用于高速运行,但设计困难,且削弱气隙磁场谐波分量的方法相对有限。为进一步弄清楚该种电机的特性,本文针对磁阻式结构中的一种:轴向迭片各向异性(Axially laminated anisotropic,ALA)转子进行研究,侧重于分析这种BDFM内部的电磁关系以及转子参数变化对电机性能的影响,并通过有限元仿真来验证所得结论的正确性,以利于今后研究的进一步进行。本文工作的主要内容包括:首先,简单介绍了BDFM的研究历程以及国内外学者所做的主要工作,阐述了BDFM的定、转子结构,重点分析了其运行原理并总结了几种常见的运行方式。其次,在对ALA转子BDFM的电机结构进行简化的基础上,利用数学方法推导出不饱和运行状态下气隙磁密分布的表达式。通过对气隙磁密表达式的分析,说明了两个绕组产生的相同极对数的基波磁密间的角度关系,并进一步得到了电感以及转矩表达式。同时,对电机的电压方程以及功率传递情况也进行了说明。然后,对一台4/2对极ALA转子BDFM的定子绕组进行排布并给出谐波分析结果。在已求得的气隙磁密的数学表达式基础上对转子参数变化进行分析,找到影响气隙磁密基波以及定子两个绕组间耦合能力的主要因素,说明了在优化电机性能时可采取的措施以及这些措施之间的矛盾之处。最后,对一台4/2对极ALA转子BDFM做了有限元仿真,验证了气隙磁密、功角、电感、转矩表达式以及功率分配关系的正确性。通过对不同情况下得到的电感值的分析,证实了有关转子参数变化对磁场造成的影响的结论的可靠性。同时,也分析了研究过程中的不足,奠定了以后研究的基础。(本文来源于《华中科技大学》期刊2017-05-19）

陈学珍,辜承林[2]（2008）在《轴向迭片各向异性转子电动机振动和噪声分析》一文中研究指出VVVF变频器电源改善了轴向迭片各向异性转子电动机起动困难的缺点,提出变频器电源的随机信号会导致电机振动和噪声。用Matlab白噪声源模拟变频器电源的随机信号,仿真分析出电源白噪声与电动机振动有关,提出使用自适应滤波器减弱白噪声,仿真结果表明提出的方案去噪有很好的效果。(本文来源于《微电机》期刊2008年10期）

周立求,朱建华,辜承林[3]（2006）在《轴向迭片各向异性转子同步磁阻电机直接转矩控制的研究》一文中研究指出轴向迭片各向异性转子电机具有许多优点,但也存在一些缺点,如起动时需要位置传感器保持转子与磁链同步,电机参数(特别是直轴电感)易受饱和影响而使控制系统复杂等缺点。直接转矩控制具有无位置(速度)传感器,且除定子电阻外不需要其他参数等。介绍了同步磁阻电机控制的研究现状,提出了同步磁阻电机适合使用直接转矩控制技术。通过对四极2.2kWALA转子样机进行的DSP控制实验研究,验证了ALA转子同步磁阻电机直接转矩控制方案的可行性。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2006年04期）

辜承林,易明军[4]（2000）在《轴向迭片各向异性转子电机振荡及异步运行分析》一文中研究指出轴向迭片各向异性ALA转子电机是 90年代以来得到较快发展的 1种新型磁阻同步电机。在实验研究中 ,发现二极实验电机有振荡及异步运行现象。对此进行了深入的理论分析与探讨 ,揭示出电机转子铁芯 q轴导磁迭片中产生的“单轴转矩”是造成这种现象的根本原因 ,并在简化分析基础上推导出了单轴转矩计算的显式公式。结合实验电机给出了算例 ,最后提出了改进电机结构的措施(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2000年12期）

易明军,辜承林[5]（2000）在《轴向迭片各向异性转子电机磁路分析方法》一文中研究指出探讨了轴向迭片各向异性ALA转子电机磁路的分析方法 ,并以实验样机为例 ,计算出电机 q轴磁通在转子导磁迭片中的分布以及磁路磁阻的大小。研究结果对改进转子结构、提高电机动态性能有重要意义。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2000年09期）

夏军,黄声华,辜承林[6]（1997）在《轴向迭片各向异性转子电机及其矢量控制系统》一文中研究指出采用矢量控制的轴向迭片各向异性（ＡＬＡ）转子电机是最新发展出的一种新型机电一体化驱动系统，与其它电驱动系统相比，有其独特的优越性，具有广泛的应用前景。本文较全面地介绍了ＡＬＡ转子电机的基本结构和运行原理，重点探讨了ＡＬＡ转子电机矢量控制的理论与实现方法，为进一步深入研究ＡＬＡ转子电机及其控制系统提供了有价值的参考依据。(本文来源于《中小型电机》期刊1997年06期）

辜承林,李朗如[7]（1994）在《转子轴向迭压各向异性（ALA）磁阻电机磁场、参数及性能的分析与计算》一文中研究指出转子轴向迭压各向异性（ＡＬＡ）磁阻电机作为一种新型电机近年内得到了较快的发展。本文系统介绍这种电机的磁场、参数及性能的分析计算方法及其数值实施过程，并结合实例对电机的结构、参数和性能进行较为详细的分析和讨论。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊1994年03期）

### 轴向叠片各向异性转子论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

VVVF变频器电源改善了轴向迭片各向异性转子电动机起动困难的缺点,提出变频器电源的随机信号会导致电机振动和噪声。用Matlab白噪声源模拟变频器电源的随机信号,仿真分析出电源白噪声与电动机振动有关,提出使用自适应滤波器减弱白噪声,仿真结果表明提出的方案去噪有很好的效果。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 轴向叠片各向异性转子论文参考文献

[1].潘卫东.轴向迭片各向异性转子无刷双馈电机研究[D].华中科技大学.2017

[2].陈学珍,辜承林.轴向迭片各向异性转子电动机振动和噪声分析[J].微电机.2008

[3].周立求,朱建华,辜承林.轴向迭片各向异性转子同步磁阻电机直接转矩控制的研究[J].中国电机工程学报.2006

[4].辜承林,易明军.轴向迭片各向异性转子电机振荡及异步运行分析[J].中国电机工程学报.2000

[5].易明军,辜承林.轴向迭片各向异性转子电机磁路分析方法[J].中国电机工程学报.2000

[6].夏军,黄声华,辜承林.轴向迭片各向异性转子电机及其矢量控制系统[J].中小型电机.1997

[7].辜承林,李朗如.转子轴向迭压各向异性（ALA）磁阻电机磁场、参数及性能的分析与计算[J].中国电机工程学报.1994

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/117b66230846c8e26324bf7f.html