# 某高层建筑型钢砼组合梁柱施工技术探讨

哈尔滨市第四建筑工程公司

摘要：为了保证钢砼组合类型梁柱结构建造技术能在建筑物施工中得到良好的运用，应认识到钢砼组合类型梁柱结构的重要性，并能结合建筑物施工需要以及该技术特点，制定科学的施工方案。本文就某高层建筑物钢砼组合类型梁柱结构建造技术进行了分析。

关键词：型钢砼；高层建筑；梁柱结构；建造

目前建筑物的实际建造高度在不断提升，这在能提升土地实际利用率、为居民提供更好居住环境的也对建造技术有了更高的要求，需要建造人员能运用型钢砼组合类型梁柱结构建造技术等优质建造完成项目建造，实现建筑物整体建造质量的强化。

1项目基本情况分析

案例工程位于某地繁华地段是，周围建筑物较为密集，同时还有着人流量大的特点，该建筑工程的整体面积达到了9.5万平方米，该建筑工程的整体建造高度较高，地上部分共有42层，并且该建筑物在地下部分还有3层，建筑物的整体建筑高度为142米。在该建筑工程建造中运用了大量现代建造技术，建筑物当中型钢柱体结构是十字形状，从其主要结构方面看，则包括了偏心以及不偏心两种类型，需要在进行该建筑物焊接的需要焊接技术能有较高水平，避免出现焊接技术水平偏差较大的情况。而各个建筑结构在焊接水平要求方面也存在差异，比如需要确保是钢筋牛腿结构、翼缘板结构以及平行腹板之间部分的焊接操作水平能达到一级，而其他建筑结构的焊接能达到二级焊接水平，比如横向类型的腹板之间部分的焊接操作就需要达到二级焊接要求。

2型钢砼组合类型梁柱结构建造技术关键点分析

2.1通过二次深化设计提升梁柱节点质量

在进行型钢砼组合类型梁柱结构建造的阶段中，梁柱结构是其中建造难度较大的部分，并且梁柱节点位置也是建筑工程当中梁柱结构建造重点内容，一旦这一结构建造质量出现了问题，那么就会导致型钢砼组合类型梁柱结构的质量出现问题，进而影响建筑物的整体质量。因此在实际开展建筑工程整体设计施工阶段中也就需要设计人员能重点做好这一关键部位的二次深化设计，避免这一结构由于设计方面的问题而出现质量较差的情况，这也是确保型钢砼组合类型梁柱和建筑框架结构之间有良好衔接质量的关键措施。其次，在进行梁柱结构二次设计的阶段中，要能采用分层理念以及分柱理念进行建筑物设计，通过这种先进设计理念的落实让建筑工程的整体质量得到保证。

当前建筑领域当中二次深化类型设计工作在落实阶段中主要有三种方案。第一种设计方案为，让梁结构的主筋绕过钢材质柱体或者是穿过建筑结构当中的腹板，并且达到贯通的效果。第二种方案为：在梁柱结构节点位置加设钢牛腿结构，同时重点做好梁结构主筋以及钢牛腿之间部分的焊接工作。第三中方案为：在型钢砼组合类型梁柱的翼缘结构上焊接螺纹套筒。各种设计方案在不同环境中会发挥各自的效果，设计人员应从建筑工程实际情况出发，科学的进行设计，让建筑工程的实际质量能得到保证。

2.2吊装方案的设计

由于案例工程处于城市中繁华地段当中，因此周围环境对于建筑工程正常施工的影响较大，导致建筑工程施工建设空间较小，对于施工材料堆放以及施工零部件处理均造成了限制。其次，由于工程处于繁华地段，因此周围车流量以及人流量均较大，容易出现道路堵塞的问题。因此在进行工程建造的时候需要采用吊装模式进行工程施工，让工程建设能得到保证。

首先是塔吊设备的型号选择，该建筑的建筑面积大，建设层数高以及地处闹市区，可供施工作业的灵活区域小，所以在选择塔吊时，施工单位应该在考虑到施工环境实际后，秉承节约施工成本的原则进行科学选择。其次，由于该建筑体中的型钢柱吊装建设是按照楼层进行分节，也就是说每两层为一个吊装节，单位的型钢柱结构质量按照标准来说是0.4吨，所以，塔吊机械设备的起吊能力要参考这个数据来进行设计选择。最后是塔吊作业，塔吊设备选择好后，直接运输到施工场地，按照规定的安装要求进行设置安装。

2.3合理安排型钢柱混凝土的施工技术工序组织

要做好前期的施工工序组织安排工作。比如，在该建筑的地下一层施工建设阶段，把该楼层的整层看做是一个施工阶段，施工所需的钢筋、混凝土、模板以及施工劳动力等施工因素都按照一个正规的施工阶段进行资源配置。在楼面混凝土施工工序完成后统一进行吊装、焊接。但是这个阶段中很容易由于钢筋土和木工没有工作面造成窝工现象，导致施工工期延后。所以要做好对前期施工工序的合理安排，严格按照首先混凝土浇筑，其次验收、型钢柱吊装以及各个部位之间的焊接和验收，然后进行竖向钢筋的绑扎和竖向模板的施工建设，进行上层混凝土的浇筑，只有统一按照这样的施工工序来操作，才能及时完成施工。

做好工序之间的逻辑关系调整。该环节是首先做好对前期工程施工的总结，为了给流水施工提供便利，要合理的解决好工序之间和工种之间的技术穿插使用，将总的施工合理划分不同的是公关界，按照划分好的施工模块共组两再合理安排施工资源和劳动力数量，来做到最大限度的缩短工序间的施工强度和施工时间差，这样对工序之间的逻辑关系进行调整，可以起到缩短工期的作用。

要构建完善清晰的工艺逻辑关系网络控制图。为了实现科学合理的组织施工，做好各工序之间的逻辑关系调整，除了要在技术领域制定出适合工序逻辑关系的技术方案外，还需要构建涉及到各个工序领域的逻辑关系网络。就以该建筑体为例，可以将整个楼体的某一层划分为两个平均的模块，在对该楼层进行施工建设时，首先在任意一模块的竖向模块穿插进行型钢柱的校正和焊接施工，然后再对整个柱体的位置进行调整，等到平台模块的施工结束后，进行钢柱吊装施工，在施工中，要做到初步校正施工和钢筋绑扎施工同时展开，此外还要在施工时保持和钢柱平行。

在对高层建筑型钢砼组合梁柱进行施工时，由于高层建筑其自身的结构复杂性和其施工质量受到各工序之间的制约较大，所以，如果施工环节的设计工作落实不到位，就很容易导致施工质量得不到保证以及延误施工工期，提高施工成本，所以要在对高层建筑型钢砼组合梁柱进行施工时，要注重调整各工序之间的逻辑关系、做好梁柱节点的二次深化设计以及设计好吊装方案。

3结束语

当代建筑领域施工团队对于建筑物建造质量越发的重视，要求施工团队能灵活的运用钢砼组合类型梁柱结构建造技术完成建筑工程施工，避免建筑工程的建造质量出现问题。而在钢砼组合类型梁柱结构建造技术实际运用中，建造人员要掌握其中的关键点，让钢砼组合类型梁柱结构的实际建造质量能得到保证。

参考文献：

[1]朱福才.浅谈深基坑内支撑支护施工技术[J].低碳地产，2016，2（11）：125-125.

[2]胡占涛.浅谈地铁深基坑围护结构的变形监测与数值模拟[J].技术与市场，2017（3）.

[3]林家富.深基坑内支撑支护结构施工技术[J].企业科技与发展，2016（7）：119-122.

[4]陈钦.复杂地质条件下的深基坑内支撑支护体系施工技术[J].城市建筑，2016（12）：88-88.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/118cd83ee984e9f5deea71ea.html