# 矿区水文地质特征中地质构造的影响

云南省一四三煤田地质勘探队

摘要：为了从根本上提升对矿区水文地质的保护,分析矿区对面构造带来的实际的影响,对于矿区水文地质特征的影响在近年来得到了充分的研究,通过综合性的分析收单,确定矿区水文地质可能产生的具体影响,并结合实际情况给分析未来的工作方向充分提升我国在矿区水文地址特征的分析模式，并在此基础上构建有效性的地质构造分析手段。

关键词：矿区；水文地质；地质构造

前言

随着经济的快速发展,在工程测量学科中，我国逐渐获得了高速发展的机遇。不同地区中的水文地质特征对于地质构造的影响具有实际意义，而区域中地质构造具体情况对于当地的水文地质必然产生相应的影响。本文通过研究调查发现，区域中地质构造对于地下水径流、地下水分散程度以及地下水质量都存在显著的影响。因此,相关人员在工作中应以这一内容为研究重点,为矿业资源开采和工程建设提供相应的参考性意见。

一、水文地质的地质构造分析

（一）区域水文地质条件

矿区所处的实际环境,包括气象条件、地质构造以及相应的地形等因素都属于矿区水文地质特征,由于矿区由于自身功能的特点,所处的区域地质分布较为广泛,一般海拔高度分布在1240-1700米,由于选择研究的地区整体海拔较高，并且区域中存在大范围的山体切割情况。在研究区域的矿井东部有长度大、深度高的沟渠，由于地质特征的影响，在矿区的北部也具有部分冲沟，冲沟的大小以及分布情况呈现出多样化的趋势。而当地的气候条件属于干燥环境，当地的降水较为集中，这不利于地下水对大气降水的供给。此外，当地由于具有部分地势底下，处于河谷平原中的河谷，地下水的流通导致大气降水呈现出渗透补给的情况。矿区中水系不够发达，流域干涸时间长。只有在汛期,河谷才成为地表水的排泄通道。

（二）含水层与隔水层

区内分布有第四纪松散岩类孔隙水和裂隙水。地层分布在矿区的岩脉和岩体中。当地有比较完整的岩脉和岩体,没有裂缝发育,因此成为水障岩体。此外,渗透性和非含水层分布在低洼地区,该层的松散结构为第四纪残余斜坡。

（三）地下水的补给、径流与排泄

地下水的获取方式主要来自于大气中的降水，受到地势的影响，研究区域中地下水的获取方式不包括区域内地表水，地表水受到地质的影响把不能进行地下水的补给。主要受到区域内地表水规模不大，大气降水以及地下水径流是地下水获取的重要方式。地区内地下水获取方式以及径流条件存在差异性，导致山区成为了地下水的重点水源获取区域，因此，考虑到降水带来的影响。该地区是一个干旱地区,降雨量少,蒸发量大。因此,蒸发是该地区重要的排泄方式。此外,该地区的地下水通过工业和农业用水、供人和动物饮用的饮用水以及通过径流流出该地区的水排出。

二、工程水文地质的具体情况

在某项目开展的过程中，其选址在位于岩溶发育环境下的地质构造中。通过实际分析能够确定，地区中水文地质结构条件较为紊乱，并且当地还存在大量的碳酸盐溶洞，并且包括不同类型的裂隙溶洞水灰岩型的存在。由于选取的工程开展地点测属于山区中，并且该矿区所处的地势情况分布较为散乱，海拔的地点在西南地区，高度数值为1000左右，最高点处于东北面，海拔高度具体为1500左右，矿区所处地势起伏情况较大，而导致当地的水资源补给以及径流区都处于区域水文地质单元的矿区中。此外，矿区内部的矿体整体情况均高于侵蚀标准之下，当地的水资源较为丰富。在工程开展的过程中，随着监测情况的逐步深入,工程建设可以通过观测发现,工程区水文地质特征有明显变化,它必然会对工程建设产生一定的影响,并在一定程度上应用工程竣工,因此做好相应的分析工作是保证施工顺利进行的必要条件。

表12016-2018每月矿区地下水文变化

表2A2钻孔观测孔的水位具体变化情况

三、地下水文动态特征受地质构造的影响

项目区海拔较高。从整体基础结构的角度看,它具有高西、北、南防御线和低东线的特点。此外,该区周边山脊均在1500米左右,受到工程开展过程中地形的影响，研究地区的海拔为1000米做左右，通过对当地附近地质情况的特征性分析能够看出，工程建设过程中地下水的存在形式过于分散，能够为区域内的生活群众提供大量的优质水源，在很大程度上也实现了区域内农业生产的进一步优化。此外，在监测过程中采用特征化数据监测模式，对不同钻孔的深度以及具体地质情况见分析，观测数据来自于具有代表性的A1以及A2长孔钻孔。最终得到并记录的相关数据如表1所示。

本文在研究过程中，通过相关人员进行A2钻孔进行动态化监测，并且在2014年1月实现相应的数据记录，监测过程中重点进行地区中地下水文的变化情况，将数据进行记录后，得到了2016年-2018年之间的相关的监测数据。

结合表1和2中的相关数据可以发现,地下水位受大气降水的影响,因为该地区的地质构造特点项目所在地点的差异性,从山顶可以看到和8月谷的地下水位值。另外,6月、7月、8月、9月降水量较大,该地区降水处于高峰期。在这一阶段,地下水位将逐渐从低谷上升到顶峰和低谷。地下水位将持续到9月份,然后降水将逐渐减少,地下水位将逐渐下降。在汛期,地下水位将从低谷逐渐上升到高峰和低谷，并且呈现出不断上升的趋势，当地下水位将持续到9月份的情况下，当地整体出现降水量的减少，在地质构造的实际环境中，地下水位将逐渐下降。

四、地质构造对“水”造成的影响

受到径流排泄过程的影响，在实际监测数据的过程中，应该充分分析地质构造带来的实际影响，并且分析当地的地质环境，确定地质环境对于径流、排水以及地下水补给的具体影响。由于区域化地质情况不同的，实际的地下水资源分布情况也存在差异性，因此，为了充分分析当地地下水系统特性带来的具体影响，应该建立完整独立的分析模式，将不同类型的地质区域进行划分，在此基础上确定地下水补给系统与地质构造之间潜在的联系。地下水、地表水和泉点之间的关系受地质构造的影响。在对项目区岩溶泉地下水系统的分析中,相关人员对受地质构造影响区域的地下水、地表水和泉水之间的关系进行了详细的调查,并根据调查结果进行了相应的分析工作。在具体分析过程中,相关人员应特别注意这样一个事实,当泉水穿过工厂部分,河的明渠的转向河的北面,重点集中在一些碎屑岩地的区域中，导致地下水的补充受到多方面因素的限制，少量的水资源补给难以形成地下水的补给特征。

结语

受到地质组成情况的不同，地区内水文地质状况必然受到不同程度的影响。在研究过程中通过对工程典例进行分析，能够确定不同的水质特征与地质之间的联系也有所不同。因此,为了保证建设项目在特定的施工过程中顺利施工,并能在项目最终竣工后发挥应用的作用,项目施工人员应在全面了解影响因素的基础上,开展多样化的施工环境设计，并采用有效的手段进行地质构造的测量。为了充分提升水文地质特征对地质构造影响的分析效率，应该总结长期测量工程中积累的实践经验，并在此基础上最大化加强矿区的自修复能力，避免出现严重的矿区损害情况，从根本上提升采矿生产的安全性，促进当地经济发展水平的进一步提升。

参考文献

[1]李东.秀山隧道水文地质特征分析研究[J].铁道工程学报,2014(04):29-35.

[2]代革联.地质构造对韩城矿区水文地质特征的影响[J].干旱区资源与环境,2010,24(07):62-67.

[3]廖鹏程,崔献花,陈植华.贵州省喀斯特地区建设项目选址的水文地质研究[J].安全与环境工程,2015,22(01):18-25.

[4]穆照猛.地质构造对矿区水文地质特征的影响要素分析[J].资源信息与工程,2016,31(05):72-73.

[5]任强.水文工程地质与环境地质的地质构造研究[J].广东化工,2018,45(15):175+163.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/11dddbb9ed77a476e821c20b.html