# DJH仪法测定彩涂板涂层厚度的影响因素分析

### 论文摘要

从DJH仪的钻头、记号笔标记和显微镜观测系统这3个方面着手,探讨彩涂板涂层厚度检测结果的影响因素。试验结果表明:随着钻头钻孔次数的增加,涂层厚度测定值增大,当钻孔次数超过1 500次后,涂层厚度测定值增加比较明显;记号笔标记对彩涂板涂层厚度测定值的影响一般<5%。此外,涂层厚度测定值还与显微镜测量标尺、人工操作水平、涂料特性和显示器分辨率等有关,提出了减少上述这些影响的相关措施。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 钻头的影响

- 2 记号笔标记的影响

- 3 显微镜观测系统的影响

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张小塔,范纯

关键词: 钻孔显微测厚法,彩涂板,涂层厚度,影响因素

来源: 上海涂料 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 一般化学工业

单位: 宝山钢铁股份有限公司

分类号: TQ639

页码: 41-44

总页数: 4

文件大小: 1180K

下载量: 48

### 相关论文文献

- [1].新型速凝橡胶沥青防水涂层厚度的演变研究[J]. 工程质量 2020(04)

- [2].多弧离子镀对涂层厚度的影响[J]. 石化技术 2017(06)

- [3].涂层厚度数学模型的建立及喷涂轨迹间距优化[J]. 热加工工艺 2017(16)

- [4].基于小波分解的热波相位特征提取及喷涂层厚度评价[J]. 红外与激光工程 2017(09)

- [5].涂层厚度对家电彩涂板使用性能的影响研究[J]. 宝钢技术 2014(01)

- [6].涂层厚度对传热系数的影响研究[J]. 现代涂料与涂装 2011(01)

- [7].热障陶瓷涂层厚度对活塞的影响[J]. 中国陶瓷 2016(11)

- [8].涂层厚度对硬脆涂层结合强度的影响[J]. 计算力学学报 2016(01)

- [9].基于X荧光涂层厚度测量的试验研究[J]. 核电子学与探测技术 2014(07)

- [10].陶瓷涂层厚度的水浸超声谐振测量[J]. 无损检测 2017(03)

- [11].Cr_2O_3-8%TiO_2等离子喷涂层结合强度、表面状态与喷涂层厚度的关系[J]. 材料保护 2010(01)

- [12].涂层厚度对再制造零件失效形式的影响[J]. 表面技术 2018(03)

- [13].强流脉冲电子束表面合金化的涂层厚度优化模拟[J]. 材料热处理学报 2015(11)

- [14].490N远地点发动机抗氧化涂层厚度对性能的影响[J]. 宇航材料工艺 2011(05)

- [15].浸辊涂布涂层厚度在线检测平台的机理建模与设计[J]. 包装工程 2018(01)

- [16].Ti/IrO_2-Ta_2O_5氧化物阳极涂层厚度的X射线荧光法测定[J]. 材料保护 2010(02)

- [17].喷墨材料的制备及涂层厚度对其性能的影响[J]. 黑龙江科技学院学报 2012(05)

- [18].爆炸喷涂涂层厚度及其过程控制对涂层性能的影响[J]. 中国新技术新产品 2013(19)

- [19].直焊缝钢管涂层厚度补偿装置的开发与应用[J]. 焊管 2014(08)

- [20].基于平面涂层生长速率模型的圆弧面涂层厚度分布研究[J]. 机械制造 2009(05)

- [21].基于X荧光涂层厚度测量的Geant4模拟[J]. 核电子学与探测技术 2015(06)

- [22].锁相热波成像技术对涂层厚度的测量[J]. 无损检测 2017(04)

- [23].不同陶瓷涂层厚度对汽车铝合金活塞温度与热应力影响[J]. 工具技术 2016(05)

- [24].涡流传感器斜偏对输油管道涂层厚度测量精度的影响及斜偏矫正[J]. 中国机械工程 2013(07)

- [25].不同涂层厚度对火焰喷涂件抗植物磨料磨损性能的影响[J]. 中国农机化学报 2018(10)

- [26].医用钛合金超声微弧氧化工艺参数对涂层厚度及孔隙率影响[J]. 中国体视学与图像分析 2012(01)

- [27].喷墨材料涂层厚度对其性能的影响[J]. 化学与黏合 2012(04)

- [28].静电喷涂涂层厚度分布模型的研究进展[J]. 表面技术 2019(01)

- [29].基于热图序列时间特征的涂层厚度测量研究[J]. 仪器仪表学报 2014(08)

- [30].超声检测涂层厚度中小波变换模极大值法的研究[J]. 无损检测 2008(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/11e2460b5370aee2e1ac0365.html