# 基于FPGA的单粒子翻转效应探测系统研究

### 论文摘要

现场可编程门阵列(FPGA)以其设计周期短、可重复编程、低成本、操作灵活等优点,而广泛应用于当前众多空间电子系统中。然而,随着集成电路进入纳米尺度,由空间辐射而导致FPGA发生单粒子翻转效应(SEU)的风险愈加严重,进而影响FPGA内部存储单元存储信息的有效性,引起电子系统故障。因此,开展FPGA中SEU效应的探测研究具有重要的实际价值。本论文基于FPGA开发板研究并实现了一款SEU探测系统,可用于FPGA电路中触发器单元SEU效应的探测和评估。该探测系统由测试向量生成模块、测试结果分析模块、同步控制模块以及测试结果上传模块四个部分组成。其中,测试向量生成模块可为插入扫描链的待测FPGA电路提供测试向量;测试结果分析模块接收来自待测FPGA单元的响应,并在FPGA探测系统内部进行逻辑判断,判断测试响应是否与期望响应相同,从而判断待测FPGA是否发生了SEU效应,并统计出错的触发器数目;同步控制模块用于实现FPGA探测系统、待测FPGA电路以及SEU故障注入设备三者之间的协议握手。测试结果上传模块统用于计发生SEU的触发器数目,并通过串口RS232将出错的触发器个数上传至上位机。通过上述四个模块的联合作用,从而实现待测FPGA电路中SEU效应的探测。利用本论文所研制的SEU探测系统,重点开展了重离子辐照实验后基于FPGA的ISCAS’89基准电路中SEU效应的探测和评估,实验结果表明,所研制探测系统可准确探测待测电路中触发器单元是否发生SEU效应,且可统计发生SEU的触发器数目,完全适用于目标FPGA电路中SEU效应的实际探测需求。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 符号对照表

- 缩略语对照表

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景与意义

- 1.2 研究现状

- 1.2.1 单粒子翻转效应的研究现状

- 1.2.2 故障注入方法的研究现状

- 1.3 研究内容与章节安排

- 1.3.1 研究内容

- 1.3.2 章节安排

- 第二章 单粒子翻转效应及其探测系统的基本理论

- 2.1 单粒子翻转效应介绍

- 2.1.1 单粒子翻转效应产生机理

- 2.1.2 单粒子翻转效应对时序电路的影响

- 2.2 可测性设计技术

- 2.2.1 基于扫描的设计

- 2.2.2 内建自测试

- 2.2.3 边界扫描测试

- 2.3 故障注入技术

- 2.3.1 基于模拟的故障注入方法

- 2.3.2 基于硬件的故障注入方法

- 2.3.3 基于软件的故障注入方法

- 2.4 FPGA的单粒子翻转探测方法

- 2.4.1 单粒子翻转效应对FPGA的影响

- 2.4.2 单粒子翻转静态测试

- 2.4.3 单粒子翻转动态测试

- 2.5 本章小结

- 第三章 待测集成电路扫描链设计

- 3.1 基于ASIC的扫描链设计

- 3.1.1 ASIC扫描链设计流程

- 3.1.2 自动测试向量生成

- 3.1.3 测试向量仿真验证

- 3.2 基于FPGA的扫描链设计

- 3.2.1 FPGA扫描链设计流程

- 3.2.2 FPGA扫描链电路功能验证

- 3.3 本章小结

- 第四章 基于FPGA的单粒子翻转效应探测系统研究与实现

- 4.1 基于FPGA的单粒子翻转效应探测系统顶层模块设计

- 4.2 测试向量生成模块

- 4.2.1 测试向量生成模块信号描述

- 4.2.2 测试向量生成模块设计方案

- 4.3 测试结果分析模块

- 4.3.1 测试结果分析模块信号描述

- 4.3.2 测试结果分析模块设计方案

- 4.4 同步控制模块

- 4.4.1 同步控制模块信号描述

- 4.4.2 同步控制模块设计方案

- 4.5 测试结果上传模块

- 4.5.1 测试结果上传模块信号描述

- 4.5.2 测试结果上传模块设计方案

- 4.6 本章小结

- 第五章 单粒子翻转效应故障注入实验及结果分析

- 5.1 单粒子翻转效应实验系统的搭建

- 5.1.1 基于FPGA的 ISCAS’89 待测电路扫描链设计

- 5.1.2 单粒子翻转效应故障注入实验设置

- 5.1.3 单粒子翻转实验系统设计

- 5.2 实验结果及分析

- 5.3 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 冯博博

导师: 毛维,邵翠萍

关键词: 单粒子翻转效应,扫描链,测试系统

来源: 西安电子科技大学

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 物理学,无线电电子学

单位: 西安电子科技大学

分类号: TN791;O572.212

DOI: 10.27389/d.cnki.gxadu.2019.001095

总页数: 73

文件大小: 4097K

下载量: 91

### 相关论文文献

- [1].可自动刹车的汽车[J]. 小学科技 2012(11)

- [2].行人探测系统保安全[J]. 少儿科技 2011(04)

- [3].塑闪型车载式放射性探测系统的最小可探测活度的估算[J]. 计量学报 2020(05)

- [4].飞机发动机舱火警探测系统改进研究[J]. 航空科学技术 2014(12)

- [5].常用入侵报警探测系统的应用与安装[J]. 自动化与仪器仪表 2015(04)

- [6].谈谈在新型高空探测系统下如何提高“百班、250班无错情”通过率[J]. 气象研究与应用 2011(S2)

- [7].浅议星载光信号定位探测系统设计[J]. 科技信息 2013(05)

- [8].过冷大水滴规章对结冰探测系统设计的影响[J]. 航空工程进展 2013(02)

- [9].“水下无人探测系统技术”通过验收[J]. 水利科技 2009(04)

- [10].国外激光成像探测系统的发展现状及其关键技术[J]. 科技导报 2008(03)

- [11].车载式放射性探测系统的性能与检测方法[J]. 上海计量测试 2019(01)

- [12].英国线性热探测系统培训机构[J]. 消防科学与技术 2016(06)

- [13].用于软X射线图像诊断的CMOS探测系统[J]. 强激光与粒子束 2014(12)

- [14].WCDMA探测系统身份识别诱导技术及实现[J]. 电子技术应用 2014(02)

- [15].高职院校视频监控与报警探测系统优势互补探讨[J]. 电子制作 2014(15)

- [16].L波段探测系统使用时的注意事项[J]. 黑龙江气象 2013(01)

- [17].自制原子吸收光谱仪冷却水流探测系统[J]. 光谱实验室 2011(06)

- [18].分布式探测系统的时延估计和稳定性分析[J]. 海军工程大学学报 2010(05)

- [19].WeaponWatch反恐探测系统[J]. 光电技术应用 2008(04)

- [20].三探头组合放射源定位探测系统模拟设计[J]. 核电子学与探测技术 2019(02)

- [21].Affectiva公司研发车载情绪探测系统[J]. 农业装备与车辆工程 2017(06)

- [22].新型高空探测系统的“百班、250班无错情”要求[J]. 气象研究与应用 2012(S1)

- [23].智能无人探测系统设计与实现[J]. 科技创新导报 2009(14)

- [24].基于故障树的飞机结冰探测系统安全性分析[J]. 航空工程进展 2018(02)

- [25].飞机空气导管泄漏探测系统性能研究与优化[J]. 中国民航飞行学院学报 2015(05)

- [26].大气流场传输效应对探测系统性能的影响[J]. 红外 2012(10)

- [27].火/气探测系统与安全仪表技术[J]. 自动化博览 2011(S1)

- [28].运输类旋翼航空器火警探测系统适航要求研究[J]. 直升机技术 2018(03)

- [29].井下极端条件核磁共振探测系统研制[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2013(05)

- [30].一体化防空探测系统抗干扰技术[J]. 指挥信息系统与技术 2012(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/11f2215e4d2ef3f529012905.html