# 给排水管道的顶管施工技术探讨刘妍君

中铁一局集团勘察设计分公司陕西西安710054

摘要：近年来，我国城市化进程不断加快，随着污水排污量的增加，通过长期的应用，老城区管网设施存在严重滞后问题，因此，有必要对管网实施相应的整治措施。但在旧市区，由于空间较多、房屋较多，所需的建筑设备会较严格，不少建筑措施不适用。因此，综合考虑各个方面，认真决定顶管的施工方法，并与开挖施工方法进行比较，发现对周边建筑影响较小，整体基本建设成本较低，还有一个小工地它还有助于减少道路拥挤和改善建筑条件。它具有速度、方便、省时等优点。无论是经济效益还是社会效益，过程的意义都是非常大的。

关键词：给排水管道；顶管施工；技术；探讨

导言：顶管施工技术是盾构施工后发展起来的一种地下管道。它是一种没有开挖或开挖较少的管道施工技术。它不需要挖掘表层。它还可以穿越公路、铁路、河流、地面建筑、地下结构和各种地下管道。顶管施工是作业坑中顶管设备产生的顶力，克服了管道与周围土壤的摩擦，并根据设计的斜率将管道顶入土壤，去除土壤。管道的一部分完成后，第二节继续向前推进。其原理是通过主顶缸与管道和继电器之间的推力，将工具管或挖掘机从工作坑中通过土层推送至接收坑。管子沿着工具管或挖土机，埋在两个坑之间。

1顶管施工技术概括

1.1顶管施工技术的优点

顶管技术最大的特点是，它是一种施工技术，可用于无开挖槽的管道铺设。在施工期间不需要大规模的挖掘工作。这不仅可以避免大量的挖掘和回填工程。也可以避免地下管道复杂的施工环境。同时，这种施工方法对于埋地管道铺设设计也具有比较经济的优点。另外，采用这种施工方法可以有效避免对沿线居民的生活造成影响。如果建筑是在比较繁华的商业区或文物区进行，可以大大减少对周围环境的影响。这也表明了顶管施工在市政供水排水管道施工中的技术优势。

1.2顶管施工方法

顶管的施工方法可分为三种顶管施工方法。分别是：人工开顶法，分为手工挖土式和挤压式；泥平衡闭顶法，分为栅格水冲和刀板掘进；最后一种是土压力平衡闭顶法，分为单刀板式和多刀板式。

手掘式顶管施工方法适用于管径DN1000~3000之间的市政给排水工程，地质结构为黏性、砂性或硬质泥岩土层，且无地下水影响。手工挖顶管施工的优点具有面积小、设备简单、技术难度小、推广方便等优点。缺点是这种石工坊法在不同地质条件下有很大的局限性，顶面压力无法平衡，很容易塌陷，而且劳动强度高，施工过程缓慢，劳动力成本高。土压平衡屋面管道的施工方法适用于软粘土和砂砾土等多种土壤材料。它是一种全土屋顶石工坊法。其原理是利用顶管机的切板和支撑机的土压室的前土体来抵抗露天开挖面的水土压力，达到土壤稳定的目的。地质平衡屋面管道施工方法方便，不需要人工进入井底，且施工管线周边地区土体扰动不大，保证了正常施工的安全。

泥水平衡顶管施工方法是一种机械自动顶管施工方法，采用全断面切割土体，平衡土压力和地下水压力与泥水压力，以泥水作为废弃土介质的输送。与地压平衡顶石工坊法有许多相似之处。泥水平衡顶管石公房法能有效平衡地下水，尤其是在面对泥沙或多变的地质构造时，有有效的解决办法，比人工顶管更安全。

2市政工程给排水顶管施工工艺要点

2.1施工之前技术准备工作

在市政工程排水管道架空施工中，尤其要注意技术披露工作。施工监理人员和技术人员也有必要首次传达施工中的困难和设计意图。此外，应仔细审查施工图纸，以确定每一工艺的具体施工和安全防范措施的执行情况。相应的测量人员要做好施工现场的测量和取样工作，有效保证工程的顺利进行。

2.2施工的顺序

给排水工程的顶管的施工过程，通常包括墙的穿孔和顶管的出口、顶管的校正和注浆阻力的降低。第一步是打开墙壁钻孔板，使工具管顶到井口外侧，然后安装墙壁停止装置。粘土被用来通过墙壁填充管道，具有暂时的阻水作用。通过在管壁外侧和通过壁线进行注浆，可以合理地固定，从而通过壁上的孔合理地保证土壤的横向稳定。在施工前，有必要进行全面分析，考虑在具体施工中容易出现，并针对相机的实际情况制定防范措施。工具管用燃烧板打开，提前加速，墙壁停止工作。第一节通过顶管机中间孔的管孔称为顶管孔，通过工作管的辅助操作，可以防止管孔偏差问题。在进行管道渗透时，通常会有一个管道围绕着它，这将对未来的渗透工作产生影响。容易产生相应的偏差，甚至导致地面下沉。因此，可在管道周围采取充填措施，进行充填工作，以防止偏差。在具体的构造上，往往有机头与设计轴之间的偏差。因此，使用千斤顶可以防止偏离。

2.3顶管选取工作

在顶管的建设中，它涵盖了许多方面，侧重于力学和相关学科的知识，具有一定的复杂性。因此，在顶管的选择过程中，应特别注意顶管的选择和实际施工情况。此外，还应规定顶管的长度和直径。目前钢管在实际施工过程中主要采用钢筋混凝土制造，以减少腐蚀。顶管的直径应根据工程的具体需要选择，顶管的内径应严格控制。外直径的选择也应严格按照工程实际情况确定。一般来说，由于需要测量地面挖掘机施加的力，顶管的内径必须大于500mm。长管可以减少装载次数，确保降低施工成本。但是，如果管道长度太长，它将在很大程度上偏离计划路线，因此应选择适当的长度。

2.4顶管施工进程当中质量方面控制

为了保证顶管能顺利出孔，在正常条件下，管的外径将略小于为工作井保留的孔。然而，在这一过程中，特别需要指出的是，在实施架空过程中，有必要通过相关手段，通常是通过预埋钢法兰措施，来堵塞预留的缺口。此外，还焊接螺栓和安装橡胶垫圈，并做压实工作。

2.5施工的工艺要求

（1）顶管井设计的要求。顶井有两种：良好的工作和良好的接收。建筑结构有很多种。最常见的是钢筋混凝土结构。单孔井和单排井是常用的井施工方法。单孔井有圆形、方形、长方形等形状，单排井眼多为长方形。顶井结构的机械功能为矩形顶井、方形顶井和圆形顶井。在施工过程中，应根据双向架空设计将工作井与接收井分离。间距应与检验井距相同。施工完成后，应根据设计要求，对工作井和接收井进行检查。

顶管施工工序。①穿墙工序：首先要打开穿墙闷板把工具管顶出井外，其次是把穿墙止水装置安装好。其中关键的技术施工方法为：A、将低强度水泥粘土或纸筋粘土拌和土在穿墙管内填夯压密实的，使其具备临时性阻水挡土功能；B、在工作井穿墙工作开始前，使用注浆固结方法，以保证穿墙孔外侧区域内土体基本固定并有充足强度；C、快速推进工具管在消声器板打开后打开，同时通过墙壁停止水。在这一过程中，必须使用具有较高抗拉比和耐磨性的止缘压力板。反向停止装置必须依靠管道顶部来驱动安装好的橡胶板。同时，因为曝光时间太长，所以避免了。干扰流变学发生在管道的外侧。②顶管出洞工序：这一道工序中，顶管出洞问题是尤其要重视的问题。在顶管施工时，为避免管线发生偏斜的状况，要使用工具管调零，在工具管下把支撑加设在井壁上以防止下跌或者在工具管出洞前提前设定一个初始角弥补下跌等方法。③注浆减阻工序：将接触泥压入管道周围的空隙后，产生泥浆覆盖物，降低地面沉降，降低顶部阻力。这是顶管施工中一个非常重要的技术方法。在施工过程中，需先按下顶管头的尾部，同时实现顶管工作。为了使顶部的泥浆流失得到补充，跟踪灌浆在混凝土管道的中间更新和合理部分进行。注浆过程通常用于长顶管施工。④对顶管偏置的修正：当偏离设计轴的头部时，千斤顶的校正会改变头部端面的方向，使顶管可以按照预先设定的线路进行操作。使用四个校正千斤顶来实现校正，在校正动作要非常小心，校正操作经过几次微调后才结束。当鼻子向左移动时，它会左右伸展。当机头的仰角和方向有偏差时，纠正偏差的第一步是纠正显著偏差。如果发生旋转的顶管的头，压力块可以沿管的相反方向增加。

结束语

近年来，随着城市建设规模的不断扩大，城市基础设施建设规模不断扩大。如果仍然按照传统技术进行建设，必然会出现更多的缺陷和局限。此外，施工工期长，开挖面积大，投资大。这些因素会产生一系列连锁反应，受到人们的抵制。顶管技术随着时代的发展而不断进步。

参考文献：

[1]秦勇.市政道路市政给排水管道顶管法施工技术[J].科技与企业，2018，23：130.

[2]孟丽娜.市政给排水管道顶管施工技术探析[J].科技创新与应用，2017.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1226c8edcfac3d740cb28ecb.html