# 试析装配式建筑施工安全管理

天津住宅集团建设工程总承包有限公司天津市300070

摘要：目前，伴随着我国城市化进程的加快，各类建筑工程如雨后春笋一般的出现。而装配式建筑由于其自身的特殊性受到了业内人士的青睐与认可。但是，这种建筑类型在施工过程中高空作业情况比较多，吊装工序复杂，存在的安全隐患也比较多。因此，做好装配式建筑施工的安全管理工作显得至关重要。

关键词：装配式建筑；施工安全；管理

1导言

近年来，随着我国城市化进程的不断加快，推动了建筑业的发展，各类建筑工程与日俱增。装配式建筑以其自身诸多的优点获得了业内的一致认可，由于此类建筑施工中，吊装工序较多，从而增大了安全隐患。为此，必须做好装配式建筑施工的安全管理工作。

2装配式建筑概述

装配式建筑是将各类通用预制构件（PC）经专有连接技术提升为工厂化生产，现场机械化装配为主的专用建筑技术体系。发展装配式建筑是建造方式的重大变革，是推进供给侧结构性改革和新型城镇化发展的重要举措，有利于节约资源能源、减少施工污染、提升劳动生产效率和质量安全水平，有利于促进建筑业与信息化工业化深度融合、培育新产业新动能、推动化解过剩产能。

3装配式建筑施工中存在的安全隐患分析

3.1吊装中存在的安全风险

首先，连接部位失效。在对装配式建筑进行施工的时候，要对预制构配件进行吊装需要运用塔吊来进行。在塔吊工作过程中，其吊钩直接连接的是预留的钢筋，也有的是连接的构上预留的起吊点。事实上，在具体施工时我们会发现，经常会出现构件空中脱钩问题，问题出现的原因有以下几个方面：像由于钢筋的长度不够、混凝土的强度没有达到标准等导致的吊点的钢筋被拔出来一些，还有吊点的位置不是特别合理等。这些因素都可能威胁到塔吊下方的施工人员的人身安全。如果出现塔吊构件不慎下落的时候，就会出现人员伤亡的状况，还会连带损坏其他物品，后果是不堪设想的。再次是吊装设备方面存在的问题。如前文所述，塔吊主要负责预制构件的运输，假如吊装设备的性能存在问题，就可能会在吊起配件的时候停留在半空中，巨大的安全隐患也是让人担惊受怕。而且假如塔吊在长时间内超负荷的工作，出现被预制构件压垮的情况，产生的后果也是及其严重的。再次，设备操作问题。在装配式建筑施工过程中，大多数的配件都需要经过塔吊作业。如此繁重的作业量可能会让操作人员产生疲惫，一旦出现操作失误的状况，也会产生安全问题。除此之外，塔吊地面的指挥者跟操作者之间如果配合不到位的话，那么也会出现施工过程中引发安全事故的状况。

3.2高空坠物隐患

首先，临边坠落问题。在我国，很多的装配式建筑基本都是高层建筑，高层建筑的外墙的施工一般是采取预制构件拼装进行的，施工人员在高空中进行临边作业的状况不可避免，临边坠落的风险是存在的。根据建筑行业的一项调查数据可以看出，在进行装配式建筑作业的时候，发生高空临边坠落的风险为百分之二十五到三十之间。在装配式建筑施工的时候，由于没有搭设相应的脚手架，那么施工者开展开外挂板的吊装的时候，其身上所系的安全绳索找不到有力的着力点，导致无法系牢的现象，这样就大大增加了高空坠落的风险系数，对施工人员的人身安全产生了很大的威胁。再次，重物坠落问题。在进行施工的时候，装配式建筑施工比较常见的一种安全事故就是重物的坠落。比如在进行预制构配件吊装作业开展的时候，假如混凝土的强度不能达到相关要求，就可能会被碰坏，碰坏之后的混凝土可能出现从高空坠落的状况，一旦底下的人员躲避不及就可能会被砸伤。

3.3触电风险

在整个装配式建筑施工的时候，触电风险是经常被忽视的一种风险，但是又是经常发生的安全事故。在完成了相应的预制构件的拼接工作之后，要对其中外挂板的部位的拼接缝进行焊接作业，这个时候需要用到的工具就是电气焊，而其他的钢筋焊接作业也需要用电，为了施工的方便，很多时候会在楼面上设置临时用电箱，旁边搁置电线，假如一旦操作不当出现电线短路的现象，引发触电事故的概率非常大。

4装配式建筑施工的安全管理措施

4.1吊装施工的安全管理

预制构件吊装是装配式建筑施工的重点工序，也是安全事故的高发环节，为此，必须对其安全管理予以足够的重视，所有吊点位置的布设及吊具的安全性均必须经过严格的设计与验算，吊点的刚度和强度必须符合设计要求，吊具则应当符合起吊强度的要求；塔吊司机应当持证上岗，且具备丰富的操作经验；吊装影响范围必须与其它作业区域进行临时性隔离，非作业人员不得入内，作业人员进入时必须佩戴安全护具；在对构件进行吊装前，应当按照现场的实际情况编制合理可行的专项安全方案；吊装班组在施工作业前，应当按照安全操作规程的要求，并结合作业中的危险点向操作人员进行专项交底。

4.1.1大小梁吊装的安全措施

现场施工作业人员在对大小梁进行安装的过程中，应当用安全带勾住柱头的钢筋，同时，应在安装前，根据设计图纸的要求搭设好支撑架，在对主梁进行吊装前，应当先将安全母索安装就位，边梁则应当安装安全护栏。

4.1.2墙板吊装的安全措施

在对墙板及阳台板等构件进行起吊前，应当做好相关的准备工作，具体内容如下：对钢索进行检查，看表面是否存在破损情况；对吊具、吊点、吊耳进行检查，看是否正常，若是吊点内存在异物应当及时进行清除。所有墙板在吊装的过程中，均必须严格按照标准作业流程进行施工，吊点与侧边的翻转吊点都要保持孔内清洁，若是板片的体量较大，则应使用配重式平衡杆进行起吊，这样可以防止风力过大引起翻转的情况发生。

4.2做好临边防护

为防止临边坠物的问题发生，可以使用脚手管，在临边口搭设护栏，并用安全网进行围挡，同时，使用颜色醒目的油漆进行涂刷，从而使作业人员可以清楚的看到；在基坑工程中，临边围护结构也可采用脚手管进行搭设，该围护结构最少要达到防1000kN的外冲击力，搭设好的围护结构可以使用黄黑双色的油漆进行涂刷；工具化围护栏杆的底部可以采用混凝土浇筑挡土墙的方式，并将护栏杆固定在挡土墙上；所有登高通道的两侧边均必须设置安全护栏，在进行搭设时，应当严格按照相关规范标准的规定要求，通道可以采用宽度足够的脚手板，并进行牢靠固定；楼梯的防护应当与安全防护标准的要求相符，可以采用脚手管进行搭设，楼梯的坡度必须与规定要求相符，不得搭设过于陡峭的上下楼梯。

4.3加强用电安全管理

应当设置专人负责标准化安全电箱的管理工作，并做好重复接地和保护接地等措施；施工现场内所有电缆线路的敷设均必须按照规范要求进行；要加强对现场施工作业人员安全用电的培训教育，定期组织电工、电焊工等特殊工种进行安全技术培训，增强他们的安全意识和技术水平，使其能够自觉遵守各项电气操作规程；现场安全管理人员应当对全体施工人员进行安全用电普及教育，借此来使所有人员对安全用电的重要性有所了解，从而避免操作不当引起触电事故的发生。

5结束语

总之，作为一项系统性工程，装配式建筑施工的复杂程度可想而知。在施工中设计的吊装作业比较多，安全风险也大大增加。所以，在进行装配式建筑施工的时候，要采取合理的措施，做好临边防护，加强用电安全管理，还要保证大小梁吊装的安全，尽可能的减少安全事故的发生概率，从而保证施工的顺利进展。

参考文献

[1]徐家麒.预制装配式建筑精细化设计研究--以澳大利亚昆士兰度假村为例[J].吉林建筑大学学报，201605（02）

[2]赖泽荣.超高层建筑施工装配式安全防护设施设计与应用[J].建筑施工，2016（05）.

[3]魏江洋.浅析预制装配式混凝土技术在民用建筑中的应用与发展[J].南京大学，2016（02）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1251b2c53a1e6f7fe2fa8418.html