# 微波加热干燥对焙烧后转炉泥球团性能的影响

### 论文摘要

为了研究微波加热干燥对焙烧后转炉泥球团冶金性能的影响,在实验室条件下,研究相同焙烧条件下,微波与常规加热干燥对转炉泥球团强度的影响差异。结果表明,微波预热干燥条件下,焙烧后球团强度随着时间的延长,呈现先减小后增大的趋势,干燥时间在15 min时,球团抗压强度及落下强度均为最低,分别为335 N,8.7/个;常规加热条件下,焙烧后球团抗压强度随着干燥时间延长有逐渐增大的趋势。干燥时间在120 min时,球团抗压强度最高为597.5 N。在同样焙烧条件下,当焙烧后球团强度达到602.5 N的时,微波加热干燥时间只需25 min;而常规加热下,焙烧后球团抗压强度达到597.5 N时,干燥时间长达120 min。

### 论文目录

- 前言

- 1 试验原料、设备及方法

- 1.1 试验原料

- 1.2 主要仪器及设备

- 1.3 试验方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 微波加热干燥时间对球团抗压强度的影响

- 2.2 微波加热干燥对球团落下强度的影响

- 2.3 微波强度对球团抗压强度的影响

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 雷玉办,膨贵贵,莫江敏,韦文业,王岩

关键词: 球团,微波加热,抗压强度,转炉泥

来源: 铁合金 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 冶金工业

单位: 广西现代职业技术学院资源工程系,贵州大学材料与冶金学院

基金: 2018年度广西高校中青年教师基础能力提升项目(2018KY1174)

分类号: TF046.6

DOI: 10.16122/j.cnki.issn1001-1943.2019.05.007

页码: 25-28

总页数: 4

文件大小: 630K

下载量: 41

### 相关论文文献

- [1].球团新技术提高经济效益,减轻环境污染[J]. 涟钢科技与管理 2009(01)

- [2].温度对内配碳含锌球团还原的影响探究[J]. 矿产综合利用 2020(01)

- [3].关于“2020年全国球团技术研讨会”的征文通知[J]. 矿业工程 2020(01)

- [4].基于冷固球团强度和粉末化率的试验研究[J]. 中国冶金 2020(06)

- [5].内配碳含锌球团烘干及造球参数探究[J]. 矿产综合利用 2020(03)

- [6].球团烟气脱硝处理系统[J]. 柳钢科技 2020(02)

- [7].高硅镁质熔剂性球团焙烧试验研究[J]. 矿产综合利用 2020(04)

- [8].链回环球团和带式球团成本比较分析[J]. 矿业工程 2020(03)

- [9].基于降低球团烟气二氧化硫浓度的球团提产措施分析[J]. 鞍钢技术 2020(05)

- [10].电炉冶炼除尘灰球团化回收利用研究[J]. 冶金管理 2020(19)

- [11].球团企业能耗构成及其降耗对策分析[J]. 企业改革与管理 2019(02)

- [12].复合球团制备碳化钙数学模型研究[J]. 江西冶金 2019(05)

- [13].球团预制-硅热还原炼镁还原罐内传热[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [14].硫酸渣粒度对球团强度的影响[J]. 烧结球团 2016(05)

- [15].用煤泥作还原剂制备褐铁矿含碳球团[J]. 烧结球团 2016(05)

- [16].赤泥含碳球团还原动力学[J]. 有色金属(冶炼部分) 2017(01)

- [17].称重仪表在球团工序中的应用[J]. 机械工程与自动化 2017(01)

- [18].炼镁用预制球团填充层的有效导热系数研究[J]. 材料与冶金学报 2016(04)

- [19].球团替代烧结——铁前节能低碳污染减排的重要途径[J]. 工程研究-跨学科视野中的工程 2017(01)

- [20].碳酸化球团固结及其软熔滴落实验研究[J]. 鞍钢技术 2017(02)

- [21].干熄冷却机内球团运动规律数值模拟[J]. 山东冶金 2017(02)

- [22].用于窑法还原磷矿的新型反应层球团的研究[J]. 非金属矿 2017(03)

- [23].双层含碳球团软熔滴落性能的研究[J]. 钢铁研究 2017(03)

- [24].球团焙烧回转窑气固传热过程数值分析[J]. 冶金能源 2017(S2)

- [25].膨润土质量指标对球团性能的影响[J]. 安徽冶金 2017(02)

- [26].含碳球团还原过程收缩变化的研究[J]. 烧结球团 2017(04)

- [27].膨润土球团黏结剂中有机物的选择试验研究[J]. 非金属矿 2017(05)

- [28].球团预制-硅热还原炼镁的球团传热性研究[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2017(09)

- [29].双层结构对提高含碳球团强度的影响[J]. 钢铁研究学报 2016(01)

- [30].球团烧结过程智能控制方法及其应用研究[J]. 资源节约与环保 2014(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1268f0cf65a4566278c88a03.html