# 硅烷偶联剂对空间太阳电池粘接界面的改性技术研究

### 论文摘要

以空间太阳电池和聚酰亚胺膜粘接界面为研究对象,将表面改性剂涂敷在待粘接物体表面,通过成分测试、改性机理分析及验证实验研究了表面改性剂有效成分及其添加后对空间太阳电池粘接剥离强度的影响。结果表明:表面改性剂的主要成分为硅油、异构烷烃、甲苯、正硅酸丁酯、四丙氧基硅烷及填料和抗氧剂等,其中对粘接强度影响较大的为正硅酸丁酯、四丙氧基硅烷等硅烷偶联剂成分。粘接界面采用表面改性剂处理后,试件的剥离强度得到很大增强,平均剥离强度大于0. 30 N/mm,破坏形式为内聚破坏。

### 论文目录

- 1 实验

- 1.1 主要原料及仪器

- 1.2 实验步骤

- 1.3 测试表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 表面改性剂成分分析

- 2.1.1 红外光谱分析

- 2.1.2 核磁共振氢谱分析

- 2.1.3 气相色谱/质谱分析

- 2.2 硅烷偶联剂作用机理分析

- 2.3 验证实验

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王凯,雷刚,符春娥,沈静曼,范襄

关键词: 硅烷偶联剂,太阳电池,聚酰亚胺,表面改性,硅橡胶

来源: 有机硅材料 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 上海空间电源研究所

分类号: TM914.4

页码: 188-193

总页数: 6

文件大小: 1055K

下载量: 156

### 相关论文文献

- [1].空间站大柔性太阳电池翼驱动装置的滑模伺服控制[J]. 振动与冲击 2020(03)

- [2].n型太阳电池硼扩散制备正面发射极工艺研究[J]. 太阳能学报 2020(03)

- [3].太阳电池翼的高精度质量特性测试方法研究[J]. 工程设计学报 2020(01)

- [4].2019年中国光伏技术发展报告——新型太阳电池的研究进展(1)[J]. 太阳能 2020(05)

- [5].2019年中国光伏技术发展报告——新型太阳电池的研究进展(2)[J]. 太阳能 2020(06)

- [6].钙钛矿太阳电池的研究进展[J]. 电源技术 2020(06)

- [7].2019年中国光伏技术发展报告——新型太阳电池的研究进展(4)[J]. 太阳能 2020(08)

- [8].多晶硅背钝化太阳电池的光致衰减研究[J]. 太阳能 2019(04)

- [9].钙钛矿太阳电池的研究及商业化尝试[J]. 电源技术 2019(06)

- [10].基于科学计量的钙钛矿太阳电池发展研究[J]. 高技术通讯 2019(10)

- [11].双面太阳电池的结构、工作原理和发展趋势[J]. 半导体技术 2018(02)

- [12].不同反射率双面太阳电池背面综合转换效率差异性研究[J]. 半导体光电 2018(01)

- [13].基于Matlab/Simulink仿真的晶硅材料太阳电池建模[J]. 电源技术 2018(08)

- [14].太阳电池积灰对其发电性能影响的研究[J]. 太阳能学报 2016(06)

- [15].钙钛矿材料太阳电池发展的关键问题[J]. 功能材料 2016(12)

- [16].新型高效太阳电池及太阳能系统[J]. 太阳能 2017(01)

- [17].钙钛矿太阳电池的理论性能研究进展[J]. 材料导报 2017(13)

- [18].空间太阳电池抗辐照研究[J]. 电源技术 2017(07)

- [19].波段内外连续激光对单结GaAs太阳电池辐照效应研究[J]. 现代应用物理 2017(03)

- [20].《太阳电池原理与工艺》课程教学内容选编研究[J]. 太阳能 2015(09)

- [21].钙钛矿太阳电池综述[J]. 材料导报 2015(S2)

- [22].基于恒负载下太阳电池自身温度对其发电性能影响的实验研究[J]. 太阳能学报 2015(08)

- [23].超薄柔性太阳电池问世[J]. 电源技术 2016(03)

- [24].量子点中间带太阳电池[J]. 电源技术 2015(08)

- [25].砷化镓基系Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体太阳电池的发展和应用(2)[J]. 太阳能 2015(07)

- [26].砷化镓基系Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体太阳电池的发展和应用(3)[J]. 太阳能 2015(08)

- [27].《航天用太阳电池电子辐照试验方法》标准的解析[J]. 西北工业大学学报 2018(S1)

- [28].TiO_2致密层对液结钙钛矿太阳电池光电性能的影响[J]. 化工新型材料 2020(11)

- [29].背表面沟槽型高效背接触太阳电池的输出特性研究[J]. 渤海大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [30].量子点太阳电池取得突破性进展（英文）[J]. Science Bulletin 2020(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/12c415cbaf0a6917149b0a27.html