# 放电等离子烧结溶解法制备SiC/Al复合泡沫材料及其压缩性能

### 论文摘要

以纯铝为基体,NaCl作为造孔剂,粒径为20μm的SiC颗粒为增强相,采用放电等离子烧结溶解法制备SiC/Al复合泡沫。用SEM、EDS对其微观形貌进行表征,并对该复合泡沫材料进行压缩实验,研究其室温下的压缩性能.结果表明:在真空状态下,采用烧结温度550℃,外加压力30 MPa,保温时间10min,能够制备出致密度在97. 6%,性能优异的SiC/Al复合泡沫材料.与纯泡沫铝相比,SiC/Al复合泡沫的强度高,当SiC的添加量(质量分数)为10%时,SiC/Al复合泡沫的强度为58 MPa,增长幅度为82. 76%.

### 论文目录

- 1 实验材料与方法

- 2 实验结果与分析

- 2.1 烧结工艺参数对Si C/Al复合泡沫的影响

- 2.2 Si C添加量对Si C/Al复合泡沫压缩性能的影响

- 2.3 Si C的添加对Si C/Al复合泡沫压缩性能的影响机理分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 戴志伟,曹健,宋滨娜

关键词: 复合泡沫,放电等离子烧结,压缩性能

来源: 材料与冶金学报 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 材料科学

单位: 苏州大学沙钢钢铁学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(编号:51304141),江苏省大学生创新训练计划资助项目(201410285025Z)

分类号: TB33

DOI: 10.14186/j.cnki.1671-6620.2019.02.007

页码: 121-126

总页数: 6

文件大小: 3472K

下载量: 113

### 相关论文文献

- [1].放电等离子烧结新技术新材料研究现状与发展趋势[J]. 航空制造技术 2019(22)

- [2].放电等离子烧结法制备原位TiB增强Ti-6Al-4V复合材料的显微组织特征（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(05)

- [3].放电等离子烧结制备炭块的工艺研究[J]. 昆明冶金高等专科学校学报 2020(01)

- [4].压力对放电等离子烧结硬质合金性能的影响[J]. 粉末冶金工业 2009(01)

- [5].铁硅合金的放电等离子烧结行为[J]. 武汉理工大学学报 2010(07)

- [6].Mo/Al_2O_3复合材料的制备及性能研究[J]. 超硬材料工程 2019(06)

- [7].放电等离子烧结对TiB_2/AlCoCrFeNi复合材料组织与性能的影响[J]. 材料工程 2018(03)

- [8].Fe-2Cu-1.5Ni-0.5Mo-0.8C混合粉末的放电等离子烧结过程研究[J]. 广州航海学院学报 2019(01)

- [9].放电等离子烧结碳化硼陶瓷的高温力学性能[J]. 耐火与石灰 2018(04)

- [10].W-Ni-Fe合金的放电等离子烧结致密化与微观组织演变(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2011(03)

- [11].SPS技术在粉末冶金材料中的应用现状[J]. 粉末冶金工业 2017(06)

- [12].粉末冶金Ti-22Al-25Nb合金的放电等离子烧结工艺数值模拟与实验研究[J]. 中国机械工程 2018(19)

- [13].放电等离子烧结制备刚玉-铝酸钙-镁铝尖晶石复相材料[J]. 耐火材料 2016(05)

- [14].放电等离子烧结制备铜基体表面镍基涂层的性能[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2018(04)

- [15].放电等离子烧结制备碳纳米管块材的低温电输运性能[J]. 机械工程材料 2011(08)

- [16].放电等离子烧结制备功能材料的最新进展[J]. 功能材料信息 2010(04)

- [17].放电等离子烧结制备7056铝合金的组织与性能[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2019(02)

- [18].湿法球磨元素粉放电等离子烧结制备Ti-22Al-25Nb合金[J]. 兵器材料科学与工程 2019(04)

- [19].放电等离子烧结法和热压法制备的镀钛金刚石/铜多层复合材料的结构和热性能（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2018(07)

- [20].放电等离子烧结Cu-YSZ复合材料的显微组织表征和干滑动摩擦行为（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2016(07)

- [21].原料配比对放电等离子烧结钼碳化物的影响[J]. 粉末冶金技术 2018(01)

- [22].外刊撷英[J]. 金属功能材料 2013(04)

- [23].纳米ZrB_2粉体放电等离子烧结制备ZrB_2基超高温陶瓷（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2020(07)

- [24].放电等离子烧结的钛酸锶钡基无铅陶瓷的介电性能研究[J]. 广东化工 2019(11)

- [25].放电等离子烧结Ni/TiB_2-TiC复合材料微观组织及磨损性能[J]. 复合材料学报 2018(01)

- [26].放电等离子烧结制备Cu-10Cr复合材料热变形行为[J]. 材料热处理学报 2016(05)

- [27].机械合金化-放电等离子烧结制备Ti_2SnC导电陶瓷[J]. 人工晶体学报 2009(S1)

- [28].热处理对烧结低密度钢组织与性能的影响[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [29].用放电等离子烧结装置进行细晶氧化铝压缩蠕变研究[J]. 耐火与石灰 2019(04)

- [30].放电等离子烧结制备Ti-22Al-25Nb合金及致密化机理[J]. 中国有色金属学报 2019(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1309827ddeddb7dda23b11b7.html