# ZE42镁合金板材拉伸变形行为和热加工图

### 论文摘要

采用带有加热装置的MTS810液压伺服拉伸试验机,研究了ZE42镁合金板材的高温拉伸变形行为,应变速率的取值为0.000 3～0.17s-1,变形温度为300～450℃,采用Z参数和材料动态模型（DMM）建立了本构方程和热加工图。结果表明,ZE42镁合金板材热拉伸变形的平均激活能值为161kJ/mol,避开加工失稳区,ZE42镁合金板材热拉伸的稳态流变温度区间和应变速率区间分别为380～440℃和0.000 3～0.01s-1。

### 论文目录

- 1 试验材料与方法

- 2 试验结果与分析

- 2.1 热拉伸流变曲线

- 2.2 本构方程

- 2.3 热加工图

- 2.4 金相组织分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李宏凯,李雨彤,范明达,王洪斌,王忠军

关键词: 镁合金,本构方程,热加工图

来源: 特种铸造及有色合金 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 辽宁科技大学材料与冶金学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51374128),辽宁科技大学大学生创新创业计划基金资助项目(201810146037)

分类号: TG146.22

DOI: 10.15980/j.tzzz.2019.01.022

页码: 79-83

总页数: 5

文件大小: 2577K

下载量: 153

### 相关论文文献

- [1].镁合金板材等通道弯曲变形模拟与实验[J]. 精密成形工程 2017(04)

- [2].利用预变形改善镁合金板材延展成形性能的研究进展[J]. 热加工工艺 2016(15)

- [3].轧制镁合金板材在印刷、模具等行业的应用[J]. 中国金属通报 2015(06)

- [4].镁合金板材复合成形技术研究进展[J]. 兵器材料科学与工程 2019(04)

- [5].营口宽幅高端镁合金板材实现工业化生产[J]. 特种铸造及有色合金 2013(12)

- [6].高性能镁合金板材项目建设分析[J]. 中国新技术新产品 2014(15)

- [7].等温循环弯曲对镁合金板材组织及力学性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2013(01)

- [8].1650mm六辊可逆冷轧镁合金板材机组介绍[J]. 冶金设备 2013(02)

- [9].Ca添加对镁合金板材组织和织构的影响（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(09)

- [10].等温循环弯曲对镁合金板材性能影响的研究[J]. 沈阳理工大学学报 2013(03)

- [11].镁合金板材塑性成形加热系统设计[J]. 安徽科技学院学报 2010(05)

- [12].轧制工艺对汽车用镁合金板材组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2018(17)

- [13].镁合金板材拉深工艺的研究与进展[J]. 热加工工艺 2012(05)

- [14].镁合金板材温热电磁复合成形试验研究[J]. 机械工程学报 2011(10)

- [15].日本关于镁合金板材力学性能和成形性的最新研究[J]. 热加工工艺 2010(24)

- [16].短流程制备镁合金板材的研究进展[J]. 材料导报 2008(07)

- [17].镁合金板材冲压成形的研究进展[J]. 热加工工艺 2015(23)

- [18].辊缝偏载对镁合金板材边裂的影响规律研究[J]. 塑性工程学报 2020(06)

- [19].镁合金板材大应变轧制工艺探讨[J]. 世界有色金属 2017(17)

- [20].镁合金板材超声激励软模拉深（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2017(01)

- [21].汽车用轧制态Mg-8Li-2Al-0.4Mn-0.2Zr镁合金板材温拉伸性能的研究[J]. 热加工工艺 2018(11)

- [22].变形镁合金轧制成形研究进展[J]. 材料导报 2020(21)

- [23].国内外镁合金板材生产与展望[J]. 中国新技术新产品 2016(06)

- [24].应变速率对AZ31B镁合金板材组织和成型性能的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2013(04)

- [25].新型铸轧宽幅镁合金板材体织构研究[J]. 中国原子能科学研究院年报 2019(00)

- [26].各向异性对汽车用AZ31B镁合金板材组织和性能的影响[J]. 铸造技术 2013(12)

- [27].镁合金板材颗粒介质拉深工艺参数数值模拟[J]. 中国有色金属学报 2012(11)

- [28].5A06-O铝镁合金板材温热成形本构方程研究[J]. 精密成形工程 2015(01)

- [29].镁合金板材室温成形性能影响因素及改善措施[J]. 热加工工艺 2015(17)

- [30].AZ31B镁合金板材微量元素对拉伸力学性能各向异性分析[J]. 科技创新导报 2012(33)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1355595a1b0d564de602e7f9.html