# 基于LIN总线的矿用超声测距系统设计

### 论文摘要

针对煤矿井下超声辅助倒车装置抗干扰能力较弱的问题,设计基于LIN总线的超声测距系统,以提高系统整体的抗干扰能力。首先设计LIN主节点电路并改善其驱动能力,然后分析e524.06芯片的测距时序,明确测距流程并编写程序完成系统,最后对系统进行测距精度和稳定性试验。结果表明,控制器可以通过LIN主节点电路与e524.06所组成的超声收发单元之间完成双向可靠通信,系统可以实现250～2 700 mm范围内的距离测量,测量误差小于30 mm,测量波动小于10 mm。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 LIN总线及其网络结构

- 2 系统组成

- 3 超声收发及LIN通信电路设计

- 3.1 超声收发电路设计

- 3.2 LIN总线驱动电路设计

- 3.3 LIN总线匹配电阻计算

- 4 系统测距流程

- 5 实验结果及分析

- 5.1 LIN总线匹配电阻波形分析

- 5.2 超声测距系统分析

- 5.2.1 系统测量范围分析

- 5.2.2 系统测量稳定性分析

- 6 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 乔雨恒,张红娟,王宇,高妍,王东,靳宝全

关键词: 超声测距,总线,超声检测,矿用系统

来源: 仪表技术与传感器 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑,信息科技

专业: 矿业工程,安全科学与灾害防治,计算机硬件技术

单位: 太原理工大学电气与动力工程学院,太原理工大学新型传感器与智能控制教育部与山西省重点实验室

基金: 国家自然科学基金项目(51504161)

分类号: TP336;TD76

页码: 74-78

总页数: 5

文件大小: 1604K

下载量: 58

### 相关论文文献

- [1].基于单片机超声测距系统的应用[J]. 黑龙江科技信息 2016(23)

- [2].基于单片机的超声测距系统[J]. 数码世界 2016(10)

- [3].基于二次曲线拟合的超声测距算法研究与实现[J]. 测控技术 2014(05)

- [4].根据单片机的超声测距系统原理设计[J]. 信息通信 2016(03)

- [5].基于单片机的超声测距系统[J]. 硅谷 2009(03)

- [6].基于单片机的超声测距系统[J]. 信息记录材料 2020(06)

- [7].基于单片机技术的超声测距系统设计[J]. 中国新技术新产品 2017(21)

- [8].基于超声测距的智能泊车系统仿真设计[J]. 湖北汽车工业学院学报 2011(04)

- [9].超声测距系统在自动板坯夹钳上的应用[J]. 起重运输机械 2010(01)

- [10].混沌理论在车载超声测距系统中的应用研究[J]. 硅谷 2013(01)

- [11].超声测距在煤位检测中的应用[J]. 洁净煤技术 2010(04)

- [12].超声测距的反射波首识别算法[J]. 信息技术 2019(09)

- [13].低功耗水下超声测距系统设计[J]. 电声技术 2009(01)

- [14].过零点采样法在超声测距中的应用[J]. 舰船科学技术 2008(05)

- [15].智能公路画线车超声测距定位系统的开发与研究[J]. 机电一体化 2010(06)

- [16].基于时间互相关的超声测距信号获取方法[J]. 仪表技术与传感器 2014(06)

- [17].液体压力计温度补偿的讨论[J]. 工业计量 2016(02)

- [18].基于AT89S52单片机的超声测距传感器设计[J]. 科技致富向导 2012(24)

- [19].优化伪随机脉冲位置调制序列激励的无串扰超声测距系统[J]. 传感技术学报 2008(09)

- [20].超声波测距盲区研究的探讨[J]. 电脑知识与技术 2020(12)

- [21].一种高精度超声测距系统设计[J]. 电子测量技术 2013(10)

- [22].基于FPGA超声测距系统的改进[J]. 电子测试 2012(08)

- [23].嵌入式高精度超声测距装置的研制[J]. 攀枝花学院学报 2008(06)

- [24].超声测距温湿度补偿算法的研究及STM32实现[J]. 琼州学院学报 2016(02)

- [25].基于FPGA的输送带表面检测方法研究[J]. 煤矿机电 2014(06)

- [26].基于STM32的分体式超声测距与目标定位系统[J]. 仪表技术与传感器 2017(02)

- [27].无串扰超声测距系统编码激励序列优化与分析[J]. 压电与声光 2010(03)

- [28].基于PIC单片机的超声测距报警系统[J]. 计算机系统应用 2012(06)

- [29].一种高精度超声测距系统的设计[J]. 计算机技术与发展 2008(01)

- [30].超低功耗高精度超声测距报警系统研究[J]. 自动化技术与应用 2016(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1383974d1349359be76253fb.html