# 静电喷涂涂层厚度分布模型的研究进展

### 论文摘要

静电喷涂是利用高压静电电场使带负电的涂料微粒沿着电场相反的方向定向运动,并将涂料微粒吸附在工件表面的一种喷涂方法。在静电喷涂中,涂层厚度分布模型是喷涂机器人离线编程和轨迹规划作业中影响涂层厚度均匀性的关键因素,对提高喷涂质量和涂料转移率具有重要意义。因此,喷涂机器人轨迹规划的一个首要和基础的问题是如何建立准确的涂层厚度分布模型。重点综述了近年来静电喷涂涂层厚度分布模型的国内外研究进展,并在此基础上归纳了涂层厚度分布模型存在的问题,与此同时,归纳了常用涂层厚度仿真的方法—经验模型法和CFD仿真法。喷涂仿真包括静态喷涂仿真和动态喷涂仿真,静态仿真常用欧拉-欧拉法和欧拉-拉格朗日法,动态仿真常用动喷枪法和动壁面法,其中,动壁面法结合动网格为动态仿真主要方法。常见的动网格模型有三种:弹性光顺模型、铺层模型、局部重构模型。而在动态仿真中,动网格法常用有两种模型:一种是弹性光顺模型结合局部重构模型,另一种是铺层模型。最后对未来涂层厚度分布模型和涂层厚度仿真的研究进行了简要展望。

### 论文目录

- 1 静电喷涂涂层厚度分布模型的研究进程

- 1.1 静电喷涂原理

- 1.2 静电喷涂涂层厚度分布理论模型的研究

- 1.3 静电喷涂曲面涂层厚度分布模型研究

- 2 涂层厚度仿真分析研究

- 2.1 CFD求解流程

- 2.2 喷涂模拟

- 2.2.1 静态喷涂模拟

- 2.2.2 动态喷涂模拟

- 3 总结与展望

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张淑珍,毛伟,甄晶博,李春玲

关键词: 涂层厚度,喷涂机器人,静电喷涂,涂层厚度仿真,动壁面法,动喷枪法,动网格模型

来源: 表面技术 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 一般化学工业

单位: 兰州理工大学机电工程学院

基金: 甘肃省自然科学基金(17JR5RA126)~~

分类号: TQ639

DOI: 10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2019.01.038

页码: 291-297

总页数: 7

文件大小: 1358K

下载量: 322

### 相关论文文献

- [1].新型速凝橡胶沥青防水涂层厚度的演变研究[J]. 工程质量 2020(04)

- [2].多弧离子镀对涂层厚度的影响[J]. 石化技术 2017(06)

- [3].涂层厚度数学模型的建立及喷涂轨迹间距优化[J]. 热加工工艺 2017(16)

- [4].基于小波分解的热波相位特征提取及喷涂层厚度评价[J]. 红外与激光工程 2017(09)

- [5].涂层厚度对家电彩涂板使用性能的影响研究[J]. 宝钢技术 2014(01)

- [6].涂层厚度对传热系数的影响研究[J]. 现代涂料与涂装 2011(01)

- [7].热障陶瓷涂层厚度对活塞的影响[J]. 中国陶瓷 2016(11)

- [8].涂层厚度对硬脆涂层结合强度的影响[J]. 计算力学学报 2016(01)

- [9].基于X荧光涂层厚度测量的试验研究[J]. 核电子学与探测技术 2014(07)

- [10].陶瓷涂层厚度的水浸超声谐振测量[J]. 无损检测 2017(03)

- [11].Cr_2O_3-8%TiO_2等离子喷涂层结合强度、表面状态与喷涂层厚度的关系[J]. 材料保护 2010(01)

- [12].涂层厚度对再制造零件失效形式的影响[J]. 表面技术 2018(03)

- [13].强流脉冲电子束表面合金化的涂层厚度优化模拟[J]. 材料热处理学报 2015(11)

- [14].490N远地点发动机抗氧化涂层厚度对性能的影响[J]. 宇航材料工艺 2011(05)

- [15].浸辊涂布涂层厚度在线检测平台的机理建模与设计[J]. 包装工程 2018(01)

- [16].Ti/IrO_2-Ta_2O_5氧化物阳极涂层厚度的X射线荧光法测定[J]. 材料保护 2010(02)

- [17].喷墨材料的制备及涂层厚度对其性能的影响[J]. 黑龙江科技学院学报 2012(05)

- [18].爆炸喷涂涂层厚度及其过程控制对涂层性能的影响[J]. 中国新技术新产品 2013(19)

- [19].直焊缝钢管涂层厚度补偿装置的开发与应用[J]. 焊管 2014(08)

- [20].基于平面涂层生长速率模型的圆弧面涂层厚度分布研究[J]. 机械制造 2009(05)

- [21].基于X荧光涂层厚度测量的Geant4模拟[J]. 核电子学与探测技术 2015(06)

- [22].锁相热波成像技术对涂层厚度的测量[J]. 无损检测 2017(04)

- [23].不同陶瓷涂层厚度对汽车铝合金活塞温度与热应力影响[J]. 工具技术 2016(05)

- [24].涡流传感器斜偏对输油管道涂层厚度测量精度的影响及斜偏矫正[J]. 中国机械工程 2013(07)

- [25].不同涂层厚度对火焰喷涂件抗植物磨料磨损性能的影响[J]. 中国农机化学报 2018(10)

- [26].医用钛合金超声微弧氧化工艺参数对涂层厚度及孔隙率影响[J]. 中国体视学与图像分析 2012(01)

- [27].喷墨材料涂层厚度对其性能的影响[J]. 化学与黏合 2012(04)

- [28].基于热图序列时间特征的涂层厚度测量研究[J]. 仪器仪表学报 2014(08)

- [29].超声检测涂层厚度中小波变换模极大值法的研究[J]. 无损检测 2008(02)

- [30].基于BP人工神经网络的管道外防腐涂层厚度预测[J]. 硅谷 2012(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/13fb46add8dddf705b4a8c82.html