# 挤压比对2014铝合金组织及性能的影响

### 论文摘要

为了研究2014铝合金经不同挤压比挤压后组织及性能变化规律,采用挤压比为9∶1和16∶1在挤压温度420℃、挤压速度1.34 mm/s的试验条件对2014铝合金进行挤压。结果表明,在挤压比为9∶1时,动态再结晶现象不显著,铸态组织缺陷未能完全消除,晶粒尺寸较大;在挤压比为16∶1时,铸态组织缺陷大部分消除,动态再结晶明显,晶粒细小,第二相分布均匀,形变强化作用大,试样无裂纹;挤压比为16∶1的2014铝合金性能优于挤压比9∶1的2014铝合金性能。

### 论文目录

- 1 试验材料及方法

- 2 试验结果及分析

- 2.1 2014铝合金铸态显微组织

- 2.2 2014铝合金挤压态显微组织

- 2.3 力学性能测试及拉伸断口形貌分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 周九喜

关键词: 铝合金,挤压比,动态再结晶,铸态组织,形变强化

来源: 金属制品 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 江苏高鑫高温新材料科技有限公司

分类号: TG146.21;TG376

页码: 58-61

总页数: 4

文件大小: 2453K

下载量: 85

### 相关论文文献

- [1].挤压比对Al-0.68Mg-0.60Si合金组织和性能的影响[J]. 材料工程 2019(10)

- [2].挤压比对喷射成形7075铝合金材料后续工艺的影响[J]. 热加工工艺 2016(06)

- [3].挤压比对Al-7.0Si-1.2Fe-0.3Mg合金热挤压组织和性能的影响[J]. 稀有金属 2019(02)

- [4].挤压比对2297铝合金力学性能与电学性能的影响[J]. 新疆有色金属 2018(06)

- [5].挤压比对7N01铝合金应力腐蚀性能的影响[J]. 塑性工程学报 2019(04)

- [6].挤压比对5154铝合金微结构、织构和力学性能的影响[J]. 锻压技术 2018(03)

- [7].挤压比对粉末热挤压制备铝基复合材料组织和力学性能的影响[J]. 中国有色金属学报 2013(07)

- [8].7N01铝合金挤压板的微结构、织构和性能[J]. 材料研究学报 2014(07)

- [9].挤压比对AZ61-0.8Ti镁合金性能的影响[J]. 热加工工艺 2019(11)

- [10].挤压比对快速凝固/粉末冶金Al-Si-Cu合金组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2018(03)

- [11].不同挤压比下Mg/Al双金属界面的微观组织与力学性能研究[J]. 热加工工艺 2018(07)

- [12].热挤压工艺对Ti-6Al-4V钛合金组织与性能的影响[J]. 北京科技大学学报 2013(07)

- [13].挤压比对Mg-Zn-Zr-RE合金组织和性能的影响[J]. 精密成形工程 2011(05)

- [14].挤压比对AZ80镁合金组织及性能的影响[J]. 热加工工艺 2010(08)

- [15].挤压比对镁合金宽幅挤压的影响[J]. 兵器材料科学与工程 2011(03)

- [16].挤压比对TiAl合金铸锭挤压过程的影响[J]. 热加工工艺 2014(15)

- [17].挤压比压对喷射沉积ZA35-3.5Mn合金组织及力学性能的影响[J]. 兵器材料科学与工程 2012(04)

- [18].P91管材挤压数值模拟及挤压比与挤压力关系曲线图的建立[J]. 热加工工艺 2011(07)

- [19].挤压比压对Al-Si合金组织性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2016(12)

- [20].690镍基合金管材热挤压过程数值模拟[J]. 热加工工艺 2010(23)

- [21].健全的市场才能为中小融资提供更方便的环境[J]. 华东科技 2011(06)

- [22].高挤压比下挤压工艺对AZ31B镁合金组织与力学性能的影响[J]. 山东科学 2016(04)

- [23].不同挤压比Mg–Sn–Zn–Ca合金的显微组织和力学性能（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2018(11)

- [24].大口径厚壁管道热挤压成形过程微观组织模拟及实验研究[J]. 塑性工程学报 2019(03)

- [25].挤压工艺参数对Gr.38钛合金管材组织和性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2017(09)

- [26].基于潜在挤压比的地下工程软岩挤压程度评价方法研究[J]. 岩石力学与工程学报 2016(05)

- [27].粉末热挤压法制备ZrO_2/Cu复合材料及性能研究[J]. 热加工工艺 2014(02)

- [28].正向挤压对Mg-5Sn-1.5Al-1Zn-1Si合金组织演化的影响[J]. 金属热处理 2019(03)

- [29].挤压工艺对AZ31镁合金组织与性能的影响[J]. 模具制造 2017(12)

- [30].挤压态定向凝固纯镁组织及其力学性能[J]. 材料科学与工程学报 2020(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1405357baeec6d2245fbbc29.html