# 液压支架换向阀阀芯结构的改进设计

### 论文摘要

液压支架换向阀工作性能直接决定了煤矿综采工作面的生产效率。针对这类阀在实际使用过程中仅可实现支架供液的开关型控制功能,由此导致支架液压系统压力冲击剧烈的现状,提出采用在主阀芯上增加U形节流槽的方法来改变阀芯开启过程中的节流面积变化梯度,并搭建了基于AMESim的液压仿真模型,对其负载压力变化规律进行了仿真研究。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 带U形槽的阀芯结构与过流面积计算

- 2 基于AMESim的换向阀建模

- 3 仿真结果分析

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张占东,韩灏,王斌,李妍姝,苏芳,姚利花,张瑞平

关键词: 液压支架,换向阀,液压冲击,节流槽

来源: 煤矿机械 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 山西大同大学机电工程学院,柳州柳工液压件有限公司

基金: 大同市科学技术计划项目(2016141,2017159,2017014,2018149,2018022),山西大同大学青年科学研究基金项目(2018Q7)

分类号: TD355.4

DOI: 10.13436/j.mkjx.201905040

页码: 121-123

总页数: 3

文件大小: 697K

下载量: 90

### 相关论文文献

- [1].基于数据融合技术的液压支架故障诊断专家系统设计[J]. 自动化应用 2019(11)

- [2].20000kN大倾角液压支架检测技术及装备研究[J]. 煤炭工程 2019(12)

- [3].矿用液压支架柔性吊臂铰点优化[J]. 机械工程师 2019(12)

- [4].电液控液压支架的现状及发展分析[J]. 山西冶金 2019(06)

- [5].液压支架结构件焊接变形分析及控制措施[J]. 当代化工研究 2020(01)

- [6].煤矿液压支架结构件焊接工艺探讨[J]. 当代化工研究 2020(01)

- [7].基于ANSYS的液压支架托梁结构分析与优化[J]. 煤矿机械 2020(01)

- [8].煤矿液压支架常见故障分析及预防[J]. 当代化工研究 2020(04)

- [9].煤矿液压支架油缸故障的诊断及解决措施研究[J]. 当代化工研究 2020(04)

- [10].井下液压支架的维护方案[J]. 矿业装备 2020(01)

- [11].井下液压支架的管理与维护措施[J]. 矿业装备 2020(01)

- [12].浅议煤矿液压支架自动化系统的应用[J]. 矿业装备 2020(01)

- [13].煤矿液压支架生产企业安全评价研究[J]. 化工管理 2020(05)

- [14].新型全自动拆除工作面用液压支架装车平台的技术应用[J]. 科学技术创新 2020(04)

- [15].液压支架起重装置在煤矿井下的应用[J]. 能源与环保 2020(02)

- [16].煤矿液压支架故障及处理策略[J]. 中外企业家 2020(12)

- [17].煤矿液压支架泄漏故障检测与维护技术研究[J]. 装备维修技术 2020(01)

- [18].固体充填液压支架自动控制系统技术研究[J]. 煤炭技术 2020(02)

- [19].矸石充填液压支架整体有限元分析研究[J]. 南方农机 2020(07)

- [20].导杆式轻型液压支架的研究[J]. 煤矿机械 2020(04)

- [21].基于多传感器的液压支架直线度测量方法研究[J]. 煤矿机械 2020(04)

- [22].井下液压支架千斤顶泄漏的分析[J]. 机械管理开发 2020(03)

- [23].井下液压支架各部件常见故障与维修的分析[J]. 机械管理开发 2020(03)

- [24].大倾角工作面液压支架撤除技术研究[J]. 煤炭科学技术 2020(03)

- [25].利用凿井高架卸载液压支架的技术研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(04)

- [26].关于煤矿液压支架顶梁结构强度的探讨分析[J]. 矿业装备 2020(02)

- [27].煤矿井下液压支架稳定性分析[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(23)

- [28].矿用液压支架液压监测系统的优化设计[J]. 世界有色金属 2020(04)

- [29].一种光伏发电的液压支架系统的设计与实现[J]. 能源与环境 2020(02)

- [30].液压支架千斤顶泄漏的分析[J]. 当代化工研究 2020(13)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/14600211499e89a54c99724e.html