# 表面改性剂论文_张根浩

导读:本文包含了表面改性剂论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:表面,改性剂,乙烯,酰胺,烷基苯,硝酸铵,氢氧化镁。

### 表面改性剂论文文献综述

张根浩[1]（2019）在《不同表面改性剂处理氢氧化铝对乙烯-醋酸乙烯共聚物材料性能的影响》一文中研究指出探究了不同表面改性剂处理氢氧化铝对乙烯-醋酸乙烯共聚物材料材料的机械物理性能、阻燃性能和使用寿命的影响。(本文来源于《云南化工》期刊2019年04期）

周密,程飞,邓莎[2]（2019）在《简单有效筛选纤维表面改性剂的实验方法》一文中研究指出通过用不同的表面改性剂(氢氧化钠,硅烷偶联剂,马来酸酐,乙酸酐和多巴胺)处理单根苎麻纤维,然后再通过单纤维断裂实验测出界面剪切强度(IFSS)来评估纤维与聚丁二酸丁二醇酯(PBS)基体之间的界面相互作用。通过这种简单的方法,很容易地筛选出制备PBS/苎麻纤维可生物降解复合材料的有效表面改性剂,即多巴胺。为了进一步验证单纤维断裂实验确实是筛选表面改性剂的有效方法,对未处理、碱处理和多巴胺处理苎麻纤维增强PBS复合材料的力学性能进行了研究,结果表明复合材料力学性能的变化趋势和单纤维断裂实验得到的界面剪切强度的变化趋势是一致的。因此,单纤维断裂实验确实是衡量表面改性与界面增强的一种简单且有效的方法。(本文来源于《实验技术与管理》期刊2019年03期）

周喜,袁浩坤,何鹏,向维望[3]（2018）在《表面改性剂对Zn-Mg-Al水滑石热稳定剂性能影响》一文中研究指出以Mg Cl2·6H2O、Zn SO4·7H2O、Na Al O2为原料,对共沉淀法合成的Zn-Mg-Al水滑石进行表面改性,并采用转矩流变仪、静态热老化法评价改性Zn-Mg-Al作为聚氯乙烯(PVC)热稳定剂的性能,重点考察了表面改性剂种类对PVC热稳定性的影响。结果表明,以聚乙二醇为表面改性剂时,制备的改性Zn-Mg-Al水滑石具有较好的热稳定性能,相应PVC流变样品的初期白度为90.20,长期热稳定时间为1863 s。考察了Zn2+/Mg2+物质的量比对聚乙二醇改性Zn-Mg-Al水滑石热稳定性能的影响。当n(Zn2+)︰n(Mg2+)=1︰3或1︰7时,制备的改性Zn-Mg-Al水滑石可使PVC的长期热稳定时间达到约31 min。热稳定时间为20 min时,聚乙二醇改性Zn-Mg-Al水滑石(白度89.94)抑制PVC的初期着色性能优于Mg-Al水滑石(白度84.87)。(本文来源于《精细化工》期刊2018年08期）

李国珍,祁正兴,赵江英,黄丽娟[4]（2018）在《不同表面改性剂对普通氢氧化镁改性效果研究》一文中研究指出分别以油酸钠、硬脂酸钠、十二烷基苯磺酸钠为改性剂湿法改性普通氢氧化镁,研究了改性剂的种类、改性剂用量、改性温度及改性时间对氢氧化镁沉降体积的影响。结果表明:当所用改性剂为油酸钠、改性温度为80℃、改性时间为4 h、改性剂用量为氢氧化镁质量的3%时,改性效果较明显,沉降速度最慢。通过扫描电子显微镜表征改性后氢氧化镁,发现氢氧化镁的团聚现象明显减少,分散性得到很大改善。(本文来源于《山西大同大学学报(自然科学版)》期刊2018年02期）

张欣,王金英,齐艺,于硕,张倩[5]（2018）在《不同表面改性剂对超细黑索今分散性影响的研究》一文中研究指出以黑索今(RDX)为研究对象,对其应用溶剂-非溶剂法进行重结晶细化,并在细化过程中同时加入不同种类、不同浓度的表面改性剂抑制其团聚.首先分析了表面改性剂对超细RDX的分散机理,然后利用偏光显微镜,扫描电子显微镜以及粒度分析仪等设备对超细晶体进行表征.结果表明:不同种类、不同浓度的表面改性剂对超细RDX晶体的影响大不相同.其中,加入质量浓度为0.008%的十二烷基苯磺酸钠时制得的RDX晶体形貌最好,粒度分布最为均匀,大约在3~20μm左右.(本文来源于《中北大学学报(自然科学版)》期刊2018年02期）

陈海云,张洪秀,刘连茹[6]（2017）在《酰胺型表面改性剂的合成与表征》一文中研究指出本文研究了酰胺型表面改性剂的合成与表征。利用十二烷二酸中的亚甲基为长链疏水链,分别将两端羧基接上不同的极性基团,制备阳离子型表面活性剂。采用如下合成方法:首先将十二烷二酸制成十二烷二酸单甲酯,二乙烯叁胺的两个伯胺被叔丁氧羰基(Boc)保护,单甲酯做成酰氯与经Boc保护二乙烯叁胺留下的仲胺基团反应,合成出带Boc基团保护的酰胺,后脱Boc保护、碱化得到阳离子型表面活性剂DAME-DETA,收率可达94%。采用红外,核磁对实验过程中的中间体及产品的结构进行表征。(本文来源于《石化技术》期刊2017年12期）

杜娟,崔国成,孙海英[7]（2017）在《不同表面改性剂对白炭黑填充氯丁橡胶性能的影响》一文中研究指出氯丁橡胶(CR)广泛用于汽车、建筑行业如粘合剂和导弹发射装置的衬板等方面。CR的交联反应不同于其他二烯烃橡胶,这是因为电负性的氯原子的存在阻止了通常在其他不饱和聚合物中存在的亲电子取代反应。CR交联的典型硫化体系包括氧化锌/氧化镁、硫化促进剂、硬脂酸和添加剂。工程上使用的CR需要添加补强填料如炭黑(CB)或沉淀法白炭黑(PSi)。因为它们具有特殊表面特性,所以这两种填料可能形成聚集体,但(本文来源于《橡胶参考资料》期刊2017年06期）

章健,程国君,陈晨,许雅群[8]（2018）在《活性聚合法制备大分子表面改性剂及应用》一文中研究指出综述了大分子表面改性剂的优点,并系统介绍了目前大分子改性剂的开环聚合、基团聚合法、原子转移自由基聚合、可逆加成断裂-链转移聚合等合成工艺。同时对目标大分子表面改性剂的结构选择、设计及应用前景进行了分析和展望。(本文来源于《应用化工》期刊2018年02期）

陈海云,张洪秀,刘连茹[9]（2017）在《酰胺型表面改性剂的合成及对硝酸铵吸湿性的研究》一文中研究指出硝酸铵在工农业以及国防业有着举足轻重的地位,然而它本身具有的易吸湿性和结块性限制了它在很多方面的应用,而含有氨基的表面改性剂却又是硝酸铵改性中应用效果较好的一类改性物质,主要因为氨基不仅能和硝酸铵形成氢键或者静电作用,更能够与硝酸铵反应形成化学键,后者包覆改性效果更显着。(本文来源于《中国石油和化工标准与质量》期刊2017年22期）

王寿元[10]（2017）在《表面改性剂B-100W对PVC-U管材性能的影响》一文中研究指出采用自主研发的表面改性剂B-100W对PVC-SG5型树脂进行改性,考察了B-100W用量对试样力学性能、耐热性能、白度的影响。结果表明:B-100W的适宜用量为12份,可在保证试样耐热性能前提下,有效提升其力学性能和白度。管材加工试验表明:当B-100W用量为12份时,对于碳酸钙填充量为100份的DN50PV C-U管材,加工温度可降低15~20℃,牵引速度也得到大幅提升。(本文来源于《聚氯乙烯》期刊2017年10期）

### 表面改性剂论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

通过用不同的表面改性剂(氢氧化钠,硅烷偶联剂,马来酸酐,乙酸酐和多巴胺)处理单根苎麻纤维,然后再通过单纤维断裂实验测出界面剪切强度(IFSS)来评估纤维与聚丁二酸丁二醇酯(PBS)基体之间的界面相互作用。通过这种简单的方法,很容易地筛选出制备PBS/苎麻纤维可生物降解复合材料的有效表面改性剂,即多巴胺。为了进一步验证单纤维断裂实验确实是筛选表面改性剂的有效方法,对未处理、碱处理和多巴胺处理苎麻纤维增强PBS复合材料的力学性能进行了研究,结果表明复合材料力学性能的变化趋势和单纤维断裂实验得到的界面剪切强度的变化趋势是一致的。因此,单纤维断裂实验确实是衡量表面改性与界面增强的一种简单且有效的方法。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 表面改性剂论文参考文献

[1].张根浩.不同表面改性剂处理氢氧化铝对乙烯-醋酸乙烯共聚物材料性能的影响[J].云南化工.2019

[2].周密,程飞,邓莎.简单有效筛选纤维表面改性剂的实验方法[J].实验技术与管理.2019

[3].周喜,袁浩坤,何鹏,向维望.表面改性剂对Zn-Mg-Al水滑石热稳定剂性能影响[J].精细化工.2018

[4].李国珍,祁正兴,赵江英,黄丽娟.不同表面改性剂对普通氢氧化镁改性效果研究[J].山西大同大学学报(自然科学版).2018

[5].张欣,王金英,齐艺,于硕,张倩.不同表面改性剂对超细黑索今分散性影响的研究[J].中北大学学报(自然科学版).2018

[6].陈海云,张洪秀,刘连茹.酰胺型表面改性剂的合成与表征[J].石化技术.2017

[7].杜娟,崔国成,孙海英.不同表面改性剂对白炭黑填充氯丁橡胶性能的影响[J].橡胶参考资料.2017

[8].章健,程国君,陈晨,许雅群.活性聚合法制备大分子表面改性剂及应用[J].应用化工.2018

[9].陈海云,张洪秀,刘连茹.酰胺型表面改性剂的合成及对硝酸铵吸湿性的研究[J].中国石油和化工标准与质量.2017

[10].王寿元.表面改性剂B-100W对PVC-U管材性能的影响[J].聚氯乙烯.2017

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/14873ed8d09832ad73bf9991.html