# 混凝土桥梁裂缝成因与处理论文

##### 问：急需：浅谈混凝土裂缝成因和处理 论文一篇

- 答：砼墙体纵向微细裂缝调研处理方案（二） 关于主楼内核心筒大墙体砼墙产生纵向细微裂缝，分析调研处理问题，9月1日已按有关专业人士建议，我项目部已向工程部监理申请试行。在9月2日浇筑十二层墙柱中未见有很好效果，还是避免不了产生纵向细微裂缝，至于微细裂缝在砼墙体在长于5米以上，墙厚450以上高强度砼墙要完成克服处理完善是很难。在混凝土结构上是属于收缩现象，也属通病，目前在世界上，中国上都在调研。现在工程部，监理要求我施工单位多方面调研，我作为施工方配合调研，是应尽力配合调研。但要我施工单位调研能有100%的效果是不敢担保，现经过多方调研，又根据深圳安托山搅拌站试验室主任和飞天利高级工程师再调研，在砼配合比再作调研，增加骨料和缓凝剂材料，减少粉煤灰，先确稳定砼强度，再做摸索调整。在这方面我公司也通过向有关专业人士请教，要克服裂缝处理，最大的处理方案就是从配合比调研，骨料调整适当增加，降低水化热，在这方面飞天利搅拌站厂家在9月10日作了一个C50新配合比，水泥量保持原上层重量387kg，粉煤灰100kg，比原更少29kg，砂769kg，比原增加11kg，碎石1050kg比原增加57kg，水减少10kg，外加剂增0.9kg，我项目部经研究认为在保证水泥容量，适当增加骨料，对降低水化热，减少收缩方面效果可能是会好一些，所向工程部、监理申请下一歩施工按新配合比施工，对浇筑技术加强管理，保持

##### 问：预应力混凝土现浇桥梁几种裂缝成因及防治措施

- 答：横向裂缝：在跨中1/3范围内，沿建筑物横向方向的裂缝，出现在板下皮居多，当建筑物总长超过40m时，通常在建筑物端部第一或第二开间板跨中出现上下贯通裂缝。 纵向裂缝：沿建筑物纵向方向的裂缝，出现在板下皮居多，个别上下贯通。角部裂缝：在房间的四角出现的斜裂缝，板上皮居多。不规则裂缝：分布及走向均无规则的裂缝。 钢筋混凝土的裂缝是不可避免的，其微观裂缝是由本身物理力学性质决定的，但它的有害程度是可以控制的，有害程度的标准是根据使用条件决定的。目前世界各国的规定不完全一致，但大致相同。如从结构耐久性要求、承载力要求及正常使用要求，最严格的允许裂缝宽度0.1mm。近年来，许多国家已根据大量试验与泵送混凝土的经验将其放宽到0.2mm。当结构所处的环境正常，保护层厚度满足设计要求，无侵蚀介质，钢筋混凝土裂缝宽度可放宽至0.4mm；在湿气土中为0.3mm；在海水及干湿交替中为0.15mm。沿钢筋的顺筋裂缝有害程度高，必须处理。

##### 问：梁出现裂缝的原因和处理方法

答：1、施工操作不当使支座负筋位置下降，钢筋保护层过大，固定支座变成塑性铰支，容易造成板面沿梁边通长裂缝；

2、在浇筑过程中，混凝土捣振不均匀，出现漏捣区域，从而在梁板内部产生不密实区，最终引发裂缝，混凝土捣振过振也会出现混凝土离析现象，使混凝土强度等级达不到要求，在后期混凝土使用中引发裂缝。

3、梁板表面保护层厚度不达标，导致梁板中钢筋容易受到腐蚀并发生体积膨胀，这会诱发梁板纵向裂缝发生；

4、混凝土养护不当是引发砼收缩开裂的主要原因，混凝土浇筑面没有及时覆盖、浇水湿润；面层水分会迅速蒸发，混凝土很容易收缩开裂。

处理

1、可以使用自动低压灌浆的方法进行修复。包括材料、机具、施工的一项综合技术。灌浆修复后裂缝内部被AB-1灌浆树脂填充饱满，其抗拉及粘接强度较高，不会产生再次开裂。

2、选用柔性材料进行修复，这种开放式的修复方法是一种全新的概念，与以往刚性修复对比，它更适用于活动量较大的裂缝处理。

扩展资料

1、优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土，并适当使用缓凝减水剂；

2、在保证混凝土设计强度等级的前提下，适当降低水灰比，减少水泥用量；

3、降低混凝土的入模温度，控制混凝土内外的温差（当无设计要求时，控制在25℃以内）；

4、及时对混凝土覆盖保温、保湿；

5、在拌合混凝土时可掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥，使混凝土得到补偿收缩，减少混凝土的温度应力；

6、设置后浇缝，当大体积混凝土平面尺寸过大时，可以适当设置后浇缝，以减小外应力和温度应力；

- 7、大体积混凝土可采用二次抹面工艺，减少表面收缩裂缝。

答：可以凿开后灌水泥浆，但首先要排除是否沉降或其他原因造成的

- 另，有些裂缝如不发展，可以粉刷后弥补

答：确认裂缝在不降低承载力的情况下，采取表面处理法、充填法、注入法等简易的处理方法：

1．表面修补法：

该法适用于缝较窄，用以恢复构件表面美观和提高耐久性时所采用，常用的是沿砼裂缝表面铺设薄膜材料，一般可用环氧类树脂或树脂浸渍玻璃布。施工时先将砼表面用钢丝刷打毛，清水洗净干燥，将砼表面气孔由油灰状树脂填平，然后在其上铺设薄膜，如果单纯以防水为目的，也可采用涂刷沥青的方法。

2．充填法：

- 当裂缝较宽时，可沿裂缝砼表面凿成V形或U形槽，使用树脂砂浆材料进行填充，也可使用水泥砂浆或沥青等材料。施工时，先将槽内碎片清除，必要时涂底层结合料，填充后待填充料充分硬化，再用砂轮或抛光机将表面磨光。

- 答：这个你要向当地的设计，监理，施工，质监部门请教，要到现场具体分析，网上谁敢肯定给你满意的答复，

- 答：混泥土第二天裂很细的长逢，到第三天没再开裂是什么原因

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1495632d71cff312bc6de2a9.html