# 论提升GSM无线网络利用率的浅研

1身份证号码：44152119841028****；2身份证号码：44190019841114****

摘要：近几年，中国通信行业在持续不断的发展，特别是移动通信网络的发展和建设非常迅速，一些新技术和新设备不断地投入到实际应用中。无线利用率一直是衡量无线网络资源配置情况的关键指标。过低的无线网络利用率将会造成网络资源的浪费，从而降低运营商的投资效益，导致出现投入和产出不均衡的现象。在网络的优化过程中，在确保网络的各项指标都正常、客户通话质量良好的情况下最大化地提升无线网络资源的利用率，是提高网络运营商的效益的重要途径，同时也是网络优化建设中的重点研究内容。

关键词：移动通信；GSM网络；无线利用率

1提升GSM无线网络利用率的方案

1.1东莞GSM无线网络利用率整体现状

运营商为了满足人们对于无线网络的市场需求，在没有考虑合理的配置无线网络资源的条件下，而对网络采取高速扩容，将会致使部分区域的资源分配不平衡。目前，对网络资源的配置情况进行准确的评估和改善，同时提高网络的利用率，已经成为运营商特别重视的问题。

为了充分的反应无线信道的利用情况，制定了无线网络利用率指标计算的公式如下：

无线利用率=（忙时语音话务量+忙时数据等效话务量）/（总业务信道数*K）*100%式中：忙时等效话务量为平均占用分组数据信道数；总业务信道数为业务信道的初始配置数，在网络没有配置固定半速率的条件下，该值就等于语音信道数（包括动态数据业务信道数）与静态数据业务信道数之和；K值为常量，广东为0.85。

1.2GSM无线网络利用率的提升目标

网络均衡化是改善网络运行质量与环境的重要因素，也是提高无线网络利用率的关键。无线网络利用率与网络负荷、网络容量密切相关，无线网络利用率高就意味着网络效率高，网络的产出与投入成正比关系，但是无线网络利用率不能无限制的增长，因为随着无线网络利用率的提高，网络的负荷也会提高，这样就无法满足突发话务的需求，同时还会对网络产生不安全的影响。因此，在制定无线网络利用率指标值时，我们必须在二者之间寻找一个平衡点，避免无线网络利用率太高或太低。目前，中国移动对于无线网络利用率标准的考核值大多数在70%-75%，但随着地区的不同，该值略有差别。

1.3影响无线信道利用率的主要原因

无线信道利用率是实际话务量与话务容量的比值，是衡量无线网络资源利用情况的一个关键指标。随着该比值的增大，部分地区的话务承载能力逐渐增强，无线网络资源的利用率也越来越高。

通过对东莞市的地理环境以及无线网络的实际应用情况的分析，我们得到可能的影响无线信道利用率的因素有很多，包括：地域环境、时域环境、干扰问题、硬件的隐蔽性故障、参数设置不合理、TCH信道拥塞、SDCCH信道拥塞、半速率未开启、动态信道转换门限设置不合理以及资源配置不合理。但并不是所有的因素都是主要的，本文根据东莞市的无线网络的实际应用情况，针对不同的因素制定了不同的判别标准和确认方法来判定其是否是主要因素，并且给出了最终的判定结果。

①地域环境因素；

②时域环境因素；

③干扰问题因素；

④硬件的隐蔽性故障因素；

⑤参数设置不合理因素；

⑥TCH信道拥塞因素；

⑦SDCCH信道拥塞因素；

⑧半速率未开启因素；

⑨动态信道转换门限设置不合理因素；

⑩资源配置不合理因素。

2提升GSM无线网络利用率的对策

2.1地域环境因素

根据地域不同，需制定不同的均衡全网无线利用率调整方案。调整天线的倾角对于改变话务量和降低干扰有明显的效果，适当的调整地区的天线的方向角对于均衡化地区话务以及减少拥塞有一定的作用。

2.2干扰问题因素

针对干扰问题，主要采取优化干扰地区的对策，目标是最大限度提升部分地区承载能力以及业务量。对于带外的干扰，采取的措施是找到干扰源并且清除它。对于盲点地区的增加放大器和室内分布，加强覆盖范围，进而减少非法放大器的使用。在实际应用中，首先通过扫频测试，找出受到CDMA信号干扰的地区，然后对其进行安装滤波器；其次采取GSM网络自主频率优化的措施。

2.3硬件的隐蔽性故障因素

针对硬件的隐蔽性故障，主要采取更换故障硬件的对策，目标是将全网硬件的隐性故障率降为零。在实际应用中，对路测文件、固定测试、话务统计进行分析，对这通过测试硬件或在基站控制器一端做CTR等测量来判断隐性故障，确定故障原因，更换故障硬件

2.4半速率未开启因素

在实际应用中，首先按照爱尔兰B表标准，判断该地区是否为高负荷地区，然后检查高负荷该地区是否开启含ARM半速率功能，确定需开启半速率的地区，调整信道配比，打开AMR，制作脚本并执行。半速率功能的启动主要包括两方面，一方面是HR功能的激活，在开启HR功能之前，需要先对基站控制器的资源状况做出分析，提出基站扩容需求，为HR的开启提供基站控制器资源。为各时段话务波动较大的地区开启半速率功能；另一方面是HR激活门限的设置，对HR激活的评估时间和上下门限进行调整。

2.5动态信道转换门限设置不合理因素

针对动态信道转换门限设置不合理，主要采取动态信道转换门限参数修改的对策。在实际应用中，将忙时语音相对较闲而数据业务较忙的地区动态信道转换门限调整为30，以保证在数据业务需求较大时空闲的话音信道可以转换为PDCH信道以承载数据业务，制作脚本并执行。

2.6资源配置不合理因素

针对资源配置不合理，主要采取网络配置调整的对策。在实际应用中，利用“拆闲补忙”解决无线系统资源配置不合理。“拆闲补忙”是指在网路资源利用率较高致使出现网络拥塞现象以及可以预计的网络话务出现增长时，在不影响网络覆盖情况的前提下对各种基站的天线资源配置进行优化调整，以达合理使用网络资源、均衡无线利用率、降低半速率话务量比例、缓解网络拥塞、提高用户感知的目的。

3总结

通过测试硬件或在基站控制器一端做CTR等测量来判断这种异常现象，确定故障原因，更换故障硬件；针对半速率未开启因素制定的措施是确定需开启半速率部分地区，调整信道配比，打开AMR；针对动态信道转换门限设置不合理因素制定的措施是将忙时语音相对较闲而数据业务较忙的地区动态信道转换门限调整为30；针对资源配置不合理因素制定的措施是“拆闲补忙”和“双频网业务均衡化”。

参考文献：

[1]张镇驿．GSM无线网络优化研究及仿真分析[D].长春市：吉林大学，2012．

[2]王圣．GSM无线网络性能研究与应用[D].长沙：湖南大学，2010．

[3]韩斌杰．GSM原理及其网络优化[M].北京：北京工业大学出版社，2001．

[4]王文博，常永乐．移动通信原理[M].北京：北京邮电大学出版社，2002．

[5]何彩霞．如何提高无线信道利用率[J].技术与应用，2008，23-24．

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/14ee852ae90f7fbace5c57a1.html