# 微控技术结合顺序注射技术水质氨氮在线监测系统的研究

### 论文摘要

针对地表I～V类水对于氨氮指数测定的需求,利用微控技术与顺序注射技术相结合建立水质氨氮在线监测系统。分别通过纳氏试剂分光光度法和水杨酸分光光度法完成了氨氮指数的测定,测定范围涵盖地表水环境Ⅰ～Ⅴ类水中氨氮的标准限值。实验结果表明:利用最小二乘拟合算法分别建立水杨酸法和纳氏法氨氮指数测定的回归模型,其线性范围分别为0～1、1～2 mg/mL,相关系数分别为0.999 8、0.999 7,废液排量分别为23.73～23.86、78.78～78.85 mL,最低检出限为0.01 mg/mL,重复性相对标准偏差(RSD)为0.069%～2.224%,加标回收率为98.250%～101.500%。系统稳定性、可靠性、准确性、实时性高,试剂消耗量与废液排量低,氨氮指数在线监测系统可以精准、高效地分析地表I～V类水中的氨氮指数,为环境保护和地表水质监测提供技术支持,尤其适用于实验室、站房式、浮漂式、便携式在线水质监测。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 材料与方法

- 1.1 仪器与试剂

- 1.1.1 仪器

- 1.1.2 试剂

- 1.2 测定原理

- 1.3 方法比对

- 1.4 氨氮指数在线监测系统

- 1.5 控制体系及信号处理流程设计

- 2 结果与分析

- 2.1 影响氨氮指数测定的干扰因素

- 2.2 建立标准工作曲线

- 2.3 氨氮标准样品测试

- 3 讨论与结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李文,吕赫,程李,马俊源

关键词: 微控技术,顺序注射技术,氨氮,在线监测,信号处理,地表水

来源: 仪表技术与传感器 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 北方工业大学

基金: 国家自然科学基金项目(51205005),北京市科技创新服务能力建设项目(PXM2017-014212-000013)

分类号: X832

页码: 74-78

总页数: 5

文件大小: 1125K

下载量: 79

### 相关论文文献

- [1].顺序注射-原子吸收分光光度法测定人尿中诺氟沙星的含量[J]. 抗感染药学 2017(03)

- [2].顺序注射-紫外可见分析系统用于酶法检测尿酸[J]. 广州化工 2013(08)

- [3].顺序注射氢化物发生-原子荧光光谱法测定硅铁中的铅[J]. 河北化工 2010(08)

- [4].顺序注射原子荧光光谱法测定发硒的方法探讨[J]. 中国卫生检验杂志 2009(09)

- [5].用顺序注射光度法自动快测硫酸链霉素[J]. 计算机与应用化学 2009(10)

- [6].顺序注射氢化物发生-原子荧光光谱法测定皮革中的砷和汞[J]. 中国皮革 2009(07)

- [7].快化分离中顺序注射装置的应用[J]. 中国原子能科学研究院年报 2012(00)

- [8].程序控制顺序注射快测盐酸异丙肾上腺素[J]. 计算机与应用化学 2012(12)

- [9].微顺序注射-钙黄绿素荧光猝灭法测定利福平[J]. 分析试验室 2016(07)

- [10].顺序注射光度法测定水体中正磷酸盐[J]. 河北工业科技 2014(02)

- [11].顺序注射环定量光度法在线测定水中总铁[J]. 分析测试技术与仪器 2011(03)

- [12].顺序注射氢化物发生-原子荧光光谱法同时测定牛奶砷硒含量[J]. 济宁医学院学报 2011(03)

- [13].顺序注射氢化物发生-原子荧光光谱法测定土壤中总硒[J]. 中国热带医学 2013(02)

- [14].超声提取—顺序注射氢化物发生-原子荧光光谱法测定煤中无机砷[J]. 冶金分析 2011(03)

- [15].毛细管微萃取结合微顺序注射在线检测全血中异丙酚含量[J]. 中国现代应用药学 2016(01)

- [16].顺序注射化学发光分析法测定空气中的甲醛[J]. 发光学报 2009(04)

- [17].原子荧光光谱仪的使用与日常维护[J]. 福建建材 2014(08)

- [18].顺序注射氢化物发生-原子荧光法测定面酱中的总砷[J]. 中国调味品 2009(10)

- [19].顺序注射-阀上实验室-化学发光法测定生物样品中的ROS[J]. 辽宁师范大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [20].顺序注射动力学分光光度法测定环境水中甲醛含量[J]. 河北师范大学学报(自然科学版) 2009(05)

- [21].顺序注射氢化物发生-原子荧光光谱法同时测定中草药中的铋和汞[J]. 广东微量元素科学 2009(03)

- [22].北分瑞利——AF-2200顺序注射原子荧光光谱仪[J]. 现代科学仪器 2012(05)

- [23].盐浴复合热处理氰酸根顺序注射研究和测定[J]. 光谱学与光谱分析 2018(06)

- [24].顺序注射-氢化物发生原子荧光法测定水产品中无机锑[J]. 分析试验室 2013(01)

- [25].顺序注射氢化物发生-原子荧光光谱法同时测定中草药中铋和汞[J]. 分析试验室 2009(11)

- [26].顺序注射光度法自动化快速测定卡托普利[J]. 理化检验(化学分册) 2010(11)

- [27].顺序注射-化学发光联用技术测定氢化可的松含量[J]. 福建分析测试 2010(02)

- [28].顺序注射氢化物发生-原子荧光光谱法测定鲜鸡蛋中硒元素[J]. 食品科技 2010(06)

- [29].微顺序注射-镉柱还原分光光度法测定海水中总氮[J]. 分析化学 2016(09)

- [30].顺序注射-氢化物发生-原子荧光光谱法测定矿石中砷和汞含量[J]. 理化检验(化学分册) 2013(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/150402daf580a97eb0d9818c.html