# 考虑应变率相关性对材料性能影响的动载荷下集装箱船船体梁极限强度

### 论文摘要

[目的]近年来,诸如冲荡之类的动载荷对集装箱船结构强度的影响已成为重要课题之一,因此,有必要研究动载荷对船体梁极限强度的影响,并了解动载荷作用下的破坏特性。[方法]以集装箱船为研究对象,建立3 100 TEU集装箱船舯剖面半宽度模型,运用LS-DYNA商用有限元软件,分析船体梁在冲荡等动载荷作用下的极限强度。考虑应变率相关性对材料性能的影响,采用常规Cowper-Symonds公式及其不同的改进材料模型,对结构的极限载荷进行动态分析。[结果]结果表明:对于船体梁纵向弯曲破坏,在施加冲荡的动载荷时,动态极限载荷比准静态极限强度高出约7%～9%;即使施加的动载荷时长处于正常的波浪感应载荷水平,动态极限载荷也比准静态极限强度超出约4%～5%。[结论]在评估动态船体梁的极限强度时,可以使用常规CS公式。然而,在估算残余变形和残余强度时可能需要使用适当的材料模型。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 船舯结构船体梁的极限强度有限元分析

- 1.1 分析模型

- 1.2 案例分析

- 1.3 动态分析结果

- 2 应变率相关性的材料模型

- 2.1 Cowper-Symonds公式的问题

- 2.2 研究的材料模型

- 2.3 LS-DYNA的材料性能模型

- 3 动态分析

- 3.1 动态极限载荷

- 3.2 残余变形

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: Tanaka Fumiko,Kotajima Sho,Kawamura Yasumi,Okada Tetsuo

关键词: 极限强度,集装箱船,冲荡,应变率相关性

来源: 中国舰船研究 2019年S2期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 船舶工业

单位: 横滨国立大学工程科学学院,横滨国立大学工程研究所,横滨国立大学工程系

基金: 日本学术振兴会科研费资助项目(16H04598)

分类号: U661.43

DOI: 10.19693/j.issn.1673-3185.01965

页码: 32-38

总页数: 7

文件大小: 3482K

下载量: 39

### 相关论文文献

- [1].内河船舶船体的建造检验分析[J]. 科技与创新 2017(15)

- [2].船体构成[J]. 中国摄影 2015(09)

- [3].强化船舶船体检查 提升企业竞争力[J]. 环球市场信息导报 2015(10)

- [4].舾装件在船体小组立阶段的布置[J]. 机电设备 2019(06)

- [5].船体板剪切极限强度数值分析[J]. 中国水运(下半月) 2017(02)

- [6].船体梁弯曲极限强度分析[J]. 船舶工程 2017(04)

- [7].钢质渔船船体腐蚀原因及对策探讨[J]. 科技创新与应用 2017(07)

- [8].船体3D方式精度管理关键点研究[J]. 装备制造技术 2017(02)

- [9].一种基于CATIA二次开发的船体外形建模方法[J]. 船海工程 2017(04)

- [10].船体吊装中吊点的特点分析[J]. 中国修船 2017(04)

- [11].船体自然寿命分析[J]. 中国造船 2011(03)

- [12].玻璃钢船体表层制作工艺[J]. 中外船舶科技 2019(03)

- [13].周期性阻振质量船体板弯曲振动带隙研究[J]. 船舶力学 2019(11)

- [14].舰船的船体材料[J]. 现代舰船 2011(04)

- [15].船体运动对浮动核电站堆内燃料组件结构安全的影响[J]. 兵器装备工程学报 2019(12)

- [16].电解海水计算在船体清污中的应用研究与仿真分析[J]. 舰船科学技术 2017(01)

- [17].浅析网络流行语“翻船体”[J]. 课程教育研究 2016(26)

- [18].虚拟技术在船体教学中的应用[J]. 航海教育研究 2008(01)

- [19].铝合金船体焊接变形及其控制措施探讨[J]. 科技创新与应用 2017(32)

- [20].船体焊接变形的有效控制方法[J]. 科技创业家 2014(07)

- [21].船体板和加筋板的屈曲及极限强度研究综述[J]. 中国舰船研究 2017(01)

- [22].船体清洗机器人的开发现状与展望[J]. 船舶工程 2017(10)

- [23].船体重要结构损坏区域的检验和修复技术分析[J]. 机电技术 2016(06)

- [24].面向船体曲面分段建造的空间调度方法研究[J]. 神州 2013(21)

- [25].基于船体梁的船体弹性变形预报方法[J]. 船舶工程 2017(08)

- [26].基于现代造船模式的船体零件管理系统初探[J]. 造船技术 2015(04)

- [27].船舶船体的日常检查与附加检验重点研究[J]. 中国水运(下半月) 2020(07)

- [28].时间同步误差对船体角形变测量的影响（英文）[J]. 中国惯性技术学报 2017(02)

- [29].9000HP深水供应三用船船体精度控制研究[J]. 船舶标准化与质量 2017(04)

- [30].点蚀损伤船体板屈曲强度评估的工程应用[J]. 上海交通大学学报 2016(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/151479c2dfe5f227bcf235a3.html